高校院所科技成果、专利技术

项目汇编

衢州市科学技术局

二〇一一年九月

中科院长春应用化学研究所

1、固体废弃物制备新型建筑模板——木硅塑模板

该产品由粉煤灰、废旧塑料、玉米秸秆、稻壳、木粉等固体废弃物，采用中科院长春应化所自主创新技术和工艺流程，进行不同基料和自制的特殊加工助剂的选择配比，增加塑料与粉煤灰的界面粘结性和良好的两相间的分散性，经共混加工制成高附加值新型环保工程材料。所制模板可广泛用于楼宇建筑、水坝、电站、铁路涵洞、地下库房、桥梁等设施的建筑中，根据建筑中不同使用条件和受力的要求，采用不同配比和不同助剂及其添加量以满足不同承载要求；且本产品可根据不同用户要求，采用不同成型结构。由于是废旧物资的再生循环利用，成本低，有利于环保，完全符合循环经济原则，该产品具有广泛的市场前景。

木硅塑模板由于采用特殊的配方和工艺条件,其原材料来源丰富，特别是在制品中填充一定量的粉煤灰，大大降低了制品价格，质量有所提高，可锯，可钉，可钻，不怕虫蛀，不长菌，抗酸碱，不吸水，不变形，产品100％可回收利用，极大地提高市场竞争力，通过查新检索了解到国外尚无此类产品的报导。

经济效益分析:该项目总投资为300万元，年产4000吨，年销售额2400万元，利润500万元。本项目根据国家政策免交所得税，具有较好的经济和社会效益。符合循环经济原则：减量化、再利用、资源化，以及我国当前产业政策。

2、体内体外医用高分子材料

中科院长春应化所从1993年开始研究生物降解和医用高分子，于2001年组建生物医用高分子研究中心，初步建成了生物降解高分子聚合、加工基地和细胞实验室。申请生物医用高分子材料的专利22项。这些高分子材料完全无毒，生物相容，在人体中可以降解和吸收，最后变成二氧化碳和水，因而可用来制造各种植入人体的医疗器械和药物载体。同时可以根据医疗的需要，调节这些材料的生物降解时间。典型的体内降解时间是1个月、半年和1年。

目前，该所在医用高分子方向的研究内容包括胆总管支架、输尿管支架；肠吻合器；骨折内固定器具（钉、板、髓腔销钉）；组织工程支架；药物载体；一次性医疗用品、医用容器用材料。

应用前景及市场预测：该类产品具有无毒、生物相容性好、人体可降解和吸收、环境友好等优点。对患者伤害小，并且材料可生物降解，对环境污染小。符合世界医用材料发展方向。

3、超疏水纤维素类材料的开发和应用

本项目采用具有环境友好、价格低廉的有机硅材料对纤维素进行表面改性并制备出具有超疏水性能的纤维素类材料。该处理方法可以用于纤维素纤维，棉纤维，纸纤维，以及由该类纤维制成的各种制品。所用原料易购，工艺简单，投资规模可大可小，适合纺织业和造纸业进行产品结构调整、提高产品附加值的需要。

有机硅纳米涂层通过共价键连接在单根纤维表面，没有改变织物的宏观形态，保持了织物良好透气性能。有机硅纳米涂层是透明的，能保持纤维材料本身的色泽。疏水涂层在pH为3-10的溶液中表现出非常好的稳定性，在上述溶液中浸泡24小时或用肥皂，洗衣粉等洗涤剂洗涤20次后，其疏水性没有明显改变。该涂层能耐受折叠，揉搓等力的作用。

应用前景及市场预测：（1）服装行业：通常所用的防水服装透气性能明显较差，在保证透气性的同时兼顾防水性，疏水的纤维素类是最理想的材料之一。疏水服装除了在消防、公安、警察、部队等特种行业有大量需求外，也将成为人们日常生活的必须品。（2）包装行业：用多孔的纤维素膜作包装材料，其良好的气体透过性可以防止蔬菜、水果、肉肠等呼吸性食品发酵和腐败，而通常用的纸质包装袋由于其强烈的吸水性，受到了应用上的限制。

4、稀土长余辉荧光粉

新型长余辉发光材料（俗称“夜光粉”）如稀土铝酸等系无污染的节能型环保贮光材料，它们能把从太阳光、荧光灯、白炽灯或紫外灯等照射下得到的能量贮存在材料中，然后以发光的形式缓慢地释放，从而起到在暗环境下指示照明的目的，而且这类长余辉发光材料可重复使用。但是由于它们是多晶粉末材料，必须加到塑料、涂料和高分子材料等其它的基质中使用。

具有超长余辉的发光涂料用途广泛，如可以用来制作街、路牌，白天吸收光能，晚上发光，是一种可以利用太阳能的节能材料。还可用于地铁、人防工程、大型市政建筑、矿山等的紧急逃生指示标志、弱光照明系统和建筑的美术绘图、装饰等方面，平时储存照明光源的能量，在暗处发可见光，其中的绿光、蓝绿光和蓝光的发光时间可持续12小时以上。在我国，生产这种材料的原料资源丰富，所需的稀土元素得天独厚、价格低廉、劳动力便宜、生产成本低，因此在国际上具有极大的竞争能力。

中科院长春应化所具有研发长余辉发光材料的雄厚实力，已经开发出红色、绿色和蓝色长余辉发光材料，申请了近10项专利。

项目进展：该项目已经在杭州分所启动，目前已建成年产100吨稀土发光材料和稀土功能材料生产线。

5、高熔体强度聚丙烯树脂的研发关键技术

聚丙烯是目前世界上应用最广，产量增长最快的树脂之一。然而，普通聚丙烯韧性差，熔体强度低，大大限制了其在高端产品中的应用。为克服这一不足，研制高熔体强度聚丙烯成为一种迫切需要和发展趋势，并将显著提高经济效益。

本课题组在国家“863计划”课题的支持下，以国内石化企业环管工艺和小本体工艺生产的线性聚丙烯作为原料，率先将可控自由基聚合中调控反应活性点的方法应用于聚丙烯熔体反应加工过程中，通过高效的自由基捕捉剂的合理筛选和使用，降低了聚丙烯分子链的降解和凝胶化副反应的发生几率，促进了长链支化反应的进行，突破了制备高熔体强度聚丙烯的技术瓶颈。在此基础上，设计并建立了高熔体强度聚丙烯中试生产线。生产过程中产品的性能更易于控制，产品性能稳定，可以拓展聚丙烯在热成型、吹塑成膜、挤出涂覆、挤出发泡等高端产品领域的应用范围。

利用本课题组研发的技术生产的HMSPP专用料，在加工性能和力学性能方面，与进口同类产品相当，同时生产成本将大幅度降低。而且，本制备技术完全依托于国内加工设备，生产周期短，能耗低，易于应用推广。

6、高性能聚乙烯-聚苯乙烯材料

聚乙烯是一种结晶的具有较高强度和韧性的材料，而聚苯乙烯虽然具有较高的模量和拉伸强度，但是韧性却很差，材料本身非常脆并且容易发生断裂。由于这两种材料之间的化学结构、结晶行为等的差别导致这两种聚合物间的相容性极差。

高性能聚乙烯-聚苯乙烯材料是用悬浮接枝技术将苯乙烯在其聚合温度接枝到聚乙烯分子链上，苯乙烯在接枝到聚乙烯分子链上的同时，以接枝的苯乙烯为核进行均聚生成聚苯乙烯，使聚乙烯和聚苯乙烯以共价键键合在一起，该材料既具有聚乙烯的韧性，又具有聚苯乙烯的刚性。既有聚苯乙烯良好的成型加工性，又改善了其脆性、应力开裂及耐油性。由于聚乙烯和聚苯乙烯以共价键相连接，因此不会发生加工过程中的相分离情况。高性能聚乙烯-聚苯乙烯材料性能稳定，易于加工，分子结构中含有大量的苯环，耐电性能好，用在超高压直流输电线缆方面将有广泛的应用，经济和社会效益显著。

7、环己酮催化氧化制ε-己内酯的开发

ε-已内酯是高性能纤维的原料，由于其有很大的拉伸伸长率及良好的透气率，用其制成的纤维具有透气性，穿着舒适和高强度、高弹性。

由于ε-已内酯和聚乳酸一样，具有可降解性，因此可用于医用材料。如医用缝合线、骨修复、人工软骨、人造皮肤、神经和血管等均得到广泛应用。

ε-已内酯也是粘胶剂的原料，在鞋用胶合剂方面比聚氨酯胶合剂更具强度好、不开裂等性能。在合成革 、无纺布等方面也广泛被应用。

ε-已内酯是很好的化学中间体，在合成化合物中，ε-已内酯能给合成物提供许多优异的化学性能。由ε-已内酯开环后得到的己内酯衍生物如己内酯改性的多元醇，己内酯丙烯酸单体，己内酯聚合物很成功地用作反应中间体的改性剂。用来改善PU、丙烯酸等聚合物的性能。如可提高这些聚合物的柔韧性、抗冲击性、耐溶性、耐水性等。ε-已内酯还是一种良好的溶剂，可溶解许多聚合物树脂，特别是可溶解难溶的树脂。

中科院长春应化所采用低浓度的双氧水氧化环己酮生产ε-已内酯。在后处理过程中清除过氧化物，因而消除因过氧化物易产生爆炸的因素。其工艺具有流程简单、安全，相对收率较高。

8、异戊橡胶产业化技术

据有关部门预测，因受地理条件的限制，我国的天然橡胶产量由目前的50万吨最多增加到70多万吨，采取“走出去”到东南亚地区种植和加工天然橡胶，增加部分资源，但缺口仍很大。因此，市场上急需天然橡胶的替代品面世。

技术指标和优势：我国尚未实现稀土异戊橡胶工业化生产，本项目填补国内空白。

主要技术指标“

生胶：催化剂活性：(106 克胶/mol钕；顺-1,4结构含量(%)：( 96%；分子量分布指数：Mw/Mn ( 3.0；门尼粘度(ML1+4100 (C)：70～90；挥发份：<0.9%

硫化胶：300%定伸强度：≥ 10MPa；拉伸强度：≥ 22MPa；断裂伸长率：≥ 400%

项目成熟度已经中试完成，可提供完整工艺包。

专利申请或授权情况：

1.萘磺酸稀土催化剂、制法和应用，CN101733156A，

2.一种稀土异戊橡胶的制备方法，200910218050.6，

3.高顺式、低分子量、窄分子量分布聚异戊二烯及其制备方法 200910066600.7

4.A method for producing soluble neodymium chloride complex，专利号：US 12/917892，

9、高吸水性树脂

高吸水性树脂（SAP）作为一种很有前途的新颖功能性高分子材料，应用领域已涉及多个行业。由于它具有吸收千倍于自身重量的水份这一特殊功能，除了用于卫生用品领域外，诸如农林园艺、电缆、土木建筑、石油开发、医疗和食品包装等方面也有广泛用途。

到2000年，仅卫生制品一项可耗3000吨，纸尿布（裤）可耗20000吨，家庭和医用垫片消耗可达60吨。随我国人口的增加，耕地和水资源相对减少，SAP作为蓄水材料，在种子包衣、苗木移栽、无土栽培等方面有很好的应用前景，在我国的西北、华北、东北等干旱地区以及大城市及其郊区的用量将增大，水稻的旱育和抛栽已是世界发展的趋势。

项目成熟度：我所从事这方面的工作历史较长，技术成熟，与国外处同一个水平。目前，项目可提供完整工艺包。

中科院过程工程研究所

10、尺寸均一、载磁量高的高分子磁性微球的制备技术

磁性高分子微球在生化工程、医药工程等领域有广泛的应用前景，目前高分子磁性微球制备方法存在步骤多、粒径不均一、包埋率低的缺点。本项目采用一步法制备高分子磁性微球，大大简化了制备步骤，克服了传统制备方法步骤多的不足；所制备的磁性高分子微球的磁含量高、超顺磁性好、球形好、表面光滑，微球磁性颗粒含量超过了30％，有效解决了传统方法微球磁性颗粒包埋率低的问题；本项目还采用新型的快速膜乳化法制备高分子磁性微球，有效解决了传统高分子微球制备方法所制备的微球粒径不均一的缺点。

技术特点：本项目分别采用了复乳-溶剂蒸发法及快速膜乳化法制备磁性高分子微球，采用二氯甲烷为有机溶剂，其沸点为39.8℃，在减压或常压下都可以挥发去除，微球内的残留量低，可以达到药用标准。与复乳-溶剂扩散法相比，复乳-溶剂蒸发法固化时间长，在固化过程中液滴表面可以收缩成球形，微球的平均粒径可以控制在3～50μm，且球形好，表面光滑；粒径分布较窄，粒径分布Span值为1.0左右；对磁性微球的磁学性能进行表征，证明了微球具有超顺磁性且微球内包埋的磁性颗粒为Fe3O4，微球也具有耐酸性；通过灼烧法测得微球中铁元素含量为21.61％，折合成Fe3O4的含量为29.84％，高于商品化微球中的磁含量。并且本制备方法可以大幅提高微球收率，达到80％以上。

11、粉体材料及热喷涂涂层加工技术

热喷涂技术是利用高温热源将粉体材料加热至熔化或半熔化状态，并以一定的速度喷射沉积到经过预处理的基体表面形成涂层的方法，热喷涂技术能够赋予基体表面特殊的自结合、耐磨、减摩、自润滑、高温抗氧化、高温抗腐蚀、隔热、可磨耗封严等功能。中科院过程所从事复合粉体材料、热喷涂涂层制备及其应用技术研究已有30多年的历史,制备的粉体及涂层已广泛应用于航空、交通运输、石油、能源、化工和冶金等部门。

技术特点：制备的粉体产品包括复合粉末和超细粉末两大系列。复合粉末以金属或化合物颗粒为核心，表面包覆一层金属或合金材料，复合多组份使其具有特殊的性能；用先进方法生产的超细粉末具有粒度细，分布均匀，纯度高等特点。产品如：镍包铝，铝包镍、镍钴铬铝钇等底层材料；铜包石墨、镍包石墨、镍铝包氮化硼、镍铝包氧化硅、镍包氟化物等固体润滑及可磨耗封严材料；氧化钇稳定氧化锆等陶瓷粉体；镍铬包碳化铬、钴包碳化钨等耐磨材料；超细镍粉、超细钴粉、超细铜粉、超细铁粉等超细粉。研究所在多年积累的基础上，目前具备了完善的粉体制备、热喷涂设备、辅助设备、涂层性能评价设备。完全具备了进行热喷涂粉体材料及涂层研制和加工的条件。

12、高纯无水石英玻璃制备

我国石英玻璃行业虽然发展较快，但是与国外大公司相比差距仍很大，主要是产品纯度比国外差，Fe、Al、K、Na等元素含量比国外高几倍，大部分石英玻璃产品的羟基含量比国外先进企业产品高5～6倍。高档、大规格石英制品还不能生产，全部依赖进口。本项目是以高纯石英砂和高纯四氯化硅为原料，采用先进的高频等离子体（氧或氮气）技术固相熔融高纯石英砂生产低羟基石英玻璃，利用高频氧等离子体气相氧化高纯四氯化硅新工艺制备无水合成石英玻璃（SiO2≥99.9999%）。

技术特点：羟基的存在降低了石英玻璃高温粘度，从而降低了耐温性。所以羟基在石英玻璃中是有害的。等离子体无接触气炼石英玻璃工艺，使羟基含量下降1000倍，因为全部生产（在高温时）都不与耐火材料接触，所以产品纯度极高。与氢氧焰工艺相比，水晶原料氢氧气加热的气炼工艺产品羟基为130～250ppm，水晶原料等离子热源空气中生产羟基为20～40ppm，无氢等离子火焰羟基为1～5ppm，而羟基是SiO2与H2、O2焰生成的水反应生产的羟基，称为稳定态羟基，其扩散速率很小，所以脱羟也很困难。利用等离子体技术可以有效克服这一缺点。

13、高炉渣基矿物聚合材料及应用

矿物聚合材料是一种具有三维网络结构的半结晶铝硅酸盐胶凝材料。矿物聚合材料因具有良好的力学性能、耐火性能、抗化学腐蚀性能及对液体具有较低的渗透率，因而备受关注。目前我国大多数重金属废水处理设施,只注意废水本身的处理，而忽视处理后产物的回收利用或无害化处理，任其流失于环境中，造成二次污染，针对以上问题，结合高炉渣具有潜在的活性以及多孔性，采用高炉渣吸附重金属离子，用矿物聚合的技术在常温下固化含重金属的高炉渣，使其无害化和资源化。

技术特点：低能耗和环境友好，能耗只有正常水泥能耗的30%；耐化学腐蚀。矿物聚合材料样品沉入去离子水、海水、硫酸钠溶液及硫酸溶液中270天，腐蚀性溶液对微观结构和强度发展没有负面的影响；力学性能佳。矿物聚合材料的弹性模量、抗拉强度和抗弯强度，比水泥和玻璃好，但是比不上陶瓷，矿物聚合材料正好填补了水泥和陶瓷之间性能的空白；抗冻融循环性好。数据显示矿物聚合材料在经过180次的冻融循环后其质量损失不到0.1%，强度损失不到5%；耐高温。矿物聚合材料的使用温度可以达到1000℃；固定重金属离子强。矿物聚合材料对重金属离子的固定效果能达到99.9%。

14、新型高折射、巨介电氧化物陶瓷功能材料

采用具有自主知识产权的陶瓷熔凝技术，开发出系列具有多种特殊性质的氧化物陶瓷材料，包括陶瓷玻璃、单晶和多晶材料。包括：（1）高折射率钛氧化物陶瓷玻璃，折射率高达2.36并且正在进一步提高，远超过玻璃折射率原世界记录（日本住田冲压成型玻璃的2.14）；（2）巨介电钛氧化物单晶，介电常数高达100,000F/m；（3）高质量氧化物单晶的快速生长技术，速度为每分钟毫米级。

技术特点：现代陶瓷材料虽然体系众多，性能各异，但目前仍基于传统的粉末烧结制备工艺。无容器凝固技术能够避免容器对熔体的污染，抑制异质形核，使熔体在深过冷条件下快速凝固，已经制备出多种性能优异的新型金属材料，获得了超细晶、准晶、甚至非晶等特殊组织结构。本技术把无容器凝固这一非常规、超常条件的技术手段用于制备陶瓷材料，尤其是具有特殊电、磁、光、热等性能的新型功能陶瓷材料，从而开发出多种微观结构特殊、性能优异的新型功能陶瓷。

15、全膜法回收全氟辛酸

本项目针对含氟树脂生产排放的废水中含有低浓度的全氟辛酸铵盐而开发的一种全膜法回收技术。全氟辛酸是电解含氟化合物或调聚四氟乙烯得到的，价格十分昂贵，因此，其费用在含氟树脂生产成本中所占的比例较大。而且全氟辛酸属于生物体内和环境中不降解化合物，其对健康和环境的危害逐渐为众多研究所证实。若将含有低浓度的全氟辛酸铵生产废水直接排放，不但污染环境，而且造成重大的经济损失。因此，回收这些生产废水中的全氟辛酸，将其返回到生产工艺中加以重复利用，对降低含氟树脂的生产成本，减少环境污染，具有十分重要的意义。我国目前多采用蒸馏浓缩法、泡沫分离法、离子交换法等方法回收，但是都存在回收效率低、成本高、造成二次污染等问题。

技术特点：与上述其它方法相比，全膜法回收全氟辛酸铵具有能耗低、操作简单、易于放大、不需要任何辅助设备、不产生二次污染等优点。全膜法最大的优势是回收率非常高，废水中的全氟辛酸铵的回收率在98%以上，经过处理后的废水中含氟化物浓度低于10mg/L，完全满足国家相关排放标准，且该方法对类似的含低浓度氟化物废水具有通用性，具有很高的经济和环保效益。

16、新型钢坯高温防氧化涂料

在冶金企业的生产中，一般每加热一次，因钢材表面高温氧化而造成的氧化烧损达0.5-2.5%；在机械制造厂中，这种氧化烧损在锻造时约占毛坯重量的5%。在加热过程中，当炉气或炉温控制不当，或坯料在高温段长时间停留，特别是发生轧制故障时炉加热调整不及时，将致使钢的氧化铁皮增厚，一般情况为1-5mm，严重时可达10mm。高温氧化产生的氧化铁皮给钢铁生产带来了直接的产量和质量损失，同时氧化铁皮如不及时清除干净，在轧制时将会压入坯料表面，造成产品表面缺陷，严重时导致产品报废。

技术特点：中国科学院过程工程研究所研制开发出了一种能满足普通钢坯高温热处理工艺的防氧化涂料，该涂料原材料来源广泛，成本低，吨钢平均用量3-5kg，而且该涂料环境友好，对钢种具有普适性，有效防氧化温度可达1300℃；该涂料可直接在钢坯从连铸机到加热炉前热送过程中对600-1000℃热钢坯进行喷涂，形成保护涂层，该新型防氧化涂料具有如下特点：①涂层能有效地降低高温炉中待轧钢坯的表面氧化和脱碳；②涂层不会与钢材表面发生严重的化学反应，传送过程中与基材结合紧密，机械动作不致使涂层高温脱落；③涂料对工作环境无污染；④涂层在高温下可自动愈合，保证致密性和完整性；⑤成本低廉。

17、智能光致变色纳米粒子薄膜

智能窗（smart window）利用在玻璃上粘贴一层具有光致变色性能的材料从而使玻璃在光照较强时可变化为较深的颜色，从而减少了室内光线的射入，而在光照减弱时，可自动回复到原来的状态，达到节能效果。目前商品化的智能窗材料还末见。

技术特点：我们项目组制备的基于无机纳米粒子的复合光致变色材料，可通过适当的方法制备成薄膜材料或直接嵌入玻璃内部，从而达到使用要求。

中科院理化技术研究所

18、LED用陶瓷荧光粉

1、燃烧合成氮化物陶瓷荧光粉

白光LED商品的发光效率~80 lm/w，与世界先进水平(>100 lm/w)有较大差距。主要原因在于，目前白光LED用发光材料存在的以下问题：

1、现在的商用YAG:Ce系列荧光粉难以获得低色温和高显色指数的白光器件。

2、氮化物与氮氧化物可满足以上性能要求，但制备工艺复杂、苛刻，制备技术有待于进一步发展和完善。

3、我国白光LED用发光材料及其关键制备技术与世界先进水平尚有较大差距、且缺乏自主知识产权。

针对以上问题，以下工作的及时开展至关重要：

研发出红、绿、黄等荧光粉及其制备技术，使其达到世界先进水平。

发展荧光纯级氮化物及其制备技术，使其满足荧光粉原材料的需要。

通过放大试验，获得材料产业化的关键制备技术，实现工业化生产。

制备出适合室内照明的白光LED用荧光粉，使其性能超过节能灯。

因此，我们开展了围绕氮化物和氧化物陶瓷荧光粉的研究，取得的主要研究结果如下：高压燃烧合成氮化物荧光粉的设备、以之合成的粉体和烧结得到的荧光透明陶瓷样品、高压燃烧合成设备适于放大规模、 单台合成工艺参数可直接移植到放大合成。

2、非晶晶化法制备YAG:Ce3+微球荧光粉

本课题组采用非晶晶化法制备了纳米结构YAG:Ce3+微球荧光粉。与传统的制备方法不同，非晶晶化法通过高温火焰熔融流态粉末，然后淬水激冷制备出非晶球形粉末，对非晶球形粉末进行晶化处理后，可获纳米结构的YAG:Ce3+微球荧光粉。

非晶晶化法制备的YAG:Ce3+荧光粉可通过热处理获得纳米晶结构获逐步提升发射强度。该方法制备的荧光粉的微观形貌为正球形，粒径约为10(m，无需通过球磨减小粒径即可满足制作LED器件的涂敷要求。

技术指标和优势：1、Eu-SiAlON氮化物陶瓷荧光粉的优势是采用燃烧合成技术；2、Ce:YAG球形氧化物黄色荧光粉的优势在于其完美的球形度，以及很窄的粒度分布；这是国内其他技术难以实现的。

19、应用于大功率LED器件散热的液态金属散热器

围绕大功率LED散热的紧迫现实需求，我们于国内外首次提出将室温下呈液体状态的低熔点金属或其合金作为冷却流动工质，以发展先进LED散热器的突破性技术理念，并在新材料研究以及器件研制等方面取得了系列关键性进展，已研制出性能优良的大功率LED散热器样机。

液态金属在大功率LED器件散热领域的独特优势：

1. 易于微型化，散热能力显著优于传统热管理方法；

2. 噪音低甚至可完全消除，无运动部件；

3. 可持续发展能力强，适于超高功率密度或大功率芯片；

4. 功耗极低、性能稳定，节能效果显著。

20、防雾、防流滴亲水自洁涂料

防雾、防流滴亲水自洁涂料是纳米技术和光催化技术的完美结合。该产品可在多种材质如玻璃、镜面、塑料、建筑材料等表面使用，在保持材料原有色度、透明度等装饰或应用效果的情况下，使材料表面具有防雾、自清洁、光催化分解污染物和清洁空气等新功能，使材料表面在较长的时间内保持洁净和美丽。如在玻璃窗、交通道路指示牌、大型广告牌、照明器具、建筑物内外墙等使用，降低污物在物体表面的累积速度，减小污物与表面的作用力；可减少清洁的人力和物力。在交通镜、头盔前挡和汽车窗玻璃上使用，可显著提高雨雪天气和寒冷季节的行车安全；在塑料薄膜表面使用后，可显著改善塑料的防雾，防流滴和自清洁性能。

技术特点：

（1）生产工艺简单，技术易于放大；（2）可在室温下刷涂或喷涂成膜，涂装工艺简单、易于实现；（3）使用过程中不影响基底原有的外观性能和透光度；（4）牢固度和耐侯性良好；（5） 寿命长，单次涂膜后寿命可保持1年以上。

21、汽车用无石棉非金属摩擦材料制动器衬片

90年代以来国内汽车工业所用制动器的摩擦材料多沿用传统的石棉基摩擦材料，用这类摩擦材料制成的汽车摩擦片对环境产生粉尘污染，有致癌作用，直接危害人类健康，我国已于2003年10月禁止生产石棉基摩擦材料。一些汽车工业发达的国家相继推出了半金属、非金属摩擦材料。

我所通过大量的实验研究采用新型矿物纤维及相关填料生产开发出符合国家GB5763— 2008《汽车用制动器衬片》标准的无石棉非金摩擦材料系列产品，先后研发出轿车、轻型车，中重型车系列鼓式及盘式制动器用衬片系列，摩擦磨损性能达到了最佳。

产品技术特点是：

1、配方科学合理、成本低。2、耐热性能好。3、优异、稳定的摩擦性能。4、无噪音、磨损率低。5、耐环境性能好。6、该产品使用寿命达到国内外同类产品。7、均达到了国家《GB5763-2008汽车用制动器衬片标准》的要求。

22、磷酸铁锂生产技术

正极材料作为锂离子电池的重要部件，是决定电池安全、容量和价格的关键因素。层状LiCoO2应用广泛，是目前唯一商品化的锂离子电池正极材料，它具有制备工艺简单、开路电压大、能量密度高、循环寿命长、能快速充电、电化学性能稳定等优点，但是在安全性和成本方面存在致命的缺陷。镍酸锂、锰酸锂也存在多种不足而没有大规模应用。

磷酸亚铁锂（LiFePO4）具有安全性能好、较稳定的氧化状态、循环寿命佳、原材料来源广泛、价格便宜、高温性好、可逆充电比容量较高、无毒、无污染等优点，是新一代锂离子电池的理想正极材料。

目前合成的LiFePO4，容量超过150mAh/g，电导率稳定在1×10－3S/cm。尽管LiFePO4的振实密度比较低，但我所采用特殊处理方法，已经把振实密度提高到1.3-1.4 g/cm3，材料均能适用与各种体系的电极配方。

LiFePO4具备良好的倍率性能，10C放电容量接近100 mAh/g，可以满足电动车的需要。以LiFePO4和石墨做成全电池，500次循环容量保持率为98.2%，远远高出LiCoO2的水平（500次保持80%）。并且LiFePO4在3C/10V的条件下过充，没有发生冒烟、起火、爆炸事件，而且该电池还通过了热箱、针刺、跌落、撞击等各种安全测验，这说明这类材料能够从根本上解决动力电池的安全性能，极具应用前景。

中科院兰州化学物理研究所

23、高效水泥助磨剂

在水泥的生产工序中,粉磨工序的能耗最高,占水泥生产总电耗的60%～70%。为降低能耗、节能减排，国际上通常采用添加助磨剂来实现提高粉磨效率，同时可提高水泥细度和比表面积,进而提高水泥的强度和质量。

中科院兰州化学物理研究所研发了一种新型水泥助磨剂，在工业应用中，明显提高了产品细度，平均粒度从4微米降低为2微米，助磨效果明显，平均节能达20%。

该系列高效水泥助磨剂形状为液体，比重1.1-1.15g/cm3，pH值为8-11，能明显改善水泥质量，提高水泥强度，无毒、无刺激、无腐蚀，对水泥的各种性能无不良影响。科研人员还可依据不同厂家的生产工艺、原料组成等实际情况进行优化，使磨机效率和产品质量达到最佳。

24、金属基自润滑复合材料

技术特点：多年军工技术的结晶，用该类材料可制作为从室温～1000℃使用的高强度、低摩擦、耐磨损的轴承、轴瓦、衬套以及动密封件。航空、航天、兵器、核工业等及汽车、船舶制造工业、化工机械，特别是现代轻工业、家用电器等行业。

主要指标：使用温度：大气或惰性气氛中，室温-1000℃；真空中，室温-800℃；摩擦系数：不大于0.30；磨损率：10-5-10-7 mm3N-1m-1。

应用状况：该类材料主要以摩擦学原理为指导，以金属或及其合金粉末为基体，复合固体润滑剂为润滑相，高硬度难熔金属、陶瓷为耐磨相，采用先进的粉末冶金工艺，通过金属组元间的合金化、弥散强化、沉淀硬化实现自润滑复合材料在室温～1000℃的高强度、低摩擦、耐磨损。已在航空、航天、兵器、核工业等及汽车、船舶制造工业、化工机械，特别是现代轻工业、家用电器等行业得到成功应用。

25、超低摩擦固体润滑材料

研制一种空间环境下使用的超低摩擦的固体润滑材料，因此，其许多性能如尺寸稳定性、摩擦系数及稳定性远高于一般环境，主要用于航空航天的特殊润滑，现在欲将此技术推广应用到苛刻条件下的润滑需求。

1、应用领域：苛刻条件下的固体润滑材料

2、技术指标：密度≤2.5、常温摩擦系数≤0.05、机加工性能良好、温度：-100~+100、尺寸：254*254*15等。

3、创新内容：在保证材料具有特殊性质，主要是在高负荷条件下的摩擦系数很低（不大于0.05）。

4、成熟程度：在航空航天已有十几年的应用历史。

5、应用前景：非常广泛

6、投资规模：较小

26、纤维增强尼龙66

1．产品类型：塑料颗粒

2．性能特点：具有良好的强度，加工流变性好，表面光滑无浮纤出现，尺寸稳定性好。

3．技术指标：热变形温度≥200℃；

拉伸强度≥170MPa；

弯曲强度≥240MPa；

冲击强度≥60KJ/m2；

体积电阻率≥1×1016Ω.cm；介电常数≥3.0±1.0

4．使作方法：烘干后直接注塑成型

该材料可以广泛用于替代金属制作涡轮、蜗杆、结构件及外壳等，还可作为密封件使用。

27、自润滑尼龙材料

1．性能特点：具有良好的自润滑性、耐磨性和机械强度，尺寸稳定性好，制品表面光滑。

2．技术指标：热变形温度≥200℃；拉伸强度≥110MPa；弯曲强度≥200 MPa；冲击强度≥60KJ/m2；摩擦系数≤0.25；磨痕宽度≤4.5mm

3．使作方法：烘干后直接注塑成型

该材料可以部分替代金属制作涡轮、蜗杆、轴承、齿轮等运动部件。所开发的聚合物自润滑产品可以部分替代金属，广泛用于制作涡轮、齿轮以及轴承等部件，具有较高的工业应用价值；水润滑轴承材料在国外舰艇上已经广泛地采用，目前，在世界上大约10000艘船舶（我国大致500艘船舶）使用了此类水润滑轴承，但国外的产品成本较高，而国内的研究开发才刚刚起步，因而其市场潜力巨大。

中科院大连化学物理研究所

28、导电橡胶

导电橡胶是各种导电粒子分散于橡胶中制成的弹性导电材料，要求具有良好的导电性同时具有橡胶的弹性。
    导电橡胶CR型是金属导电粒子银粉分散于硅橡胶中制成的弹性导电材料。
    CR型为灰白色，表面光滑，色泽一致，无明显气泡、裂纹、皱折、杂质和胶疙瘩，可达到橡胶制品物理性能的一般要求。拉伸强度≥0.6MPa。
    CR型导电性能接近于金属，体积电阻率≤10-2Ω×cm。
    CR型具有良好的耐高低温性能，可在-55~+100℃（短时175℃）使用，同时具有良好的耐老化性能。
    CR型可制成不同厚度的导电橡胶片，如0.5mm、1mm、2mm厚等。也可制成各种形状的胶条，还可以制成"O"行圈或其他特殊形状的密封圈等模压制品，用户提供尺寸可代做模具。
    导电橡胶CR型广泛用于弹性导电目的，可用于屏蔽系统和微波系统，制作密封垫、密封圈，同时达到电密封和气密封，也可制作弹性接点电导通件。
    导电橡胶CR型已成功用于航空、航天、电子等领域，导电性能和弹性均满足设计要求。同时，也开展了其他种类导电橡胶的研制工作。

29、防振阻尼材料

空气动力机械的送风管道、机器的隔声罩等，一般均由金属薄板制成。机器的噪声由它辐射出去对工作环境造成噪声污染。为了防治这种辐射噪声，常在金属板表面涂覆防振阻尼浆。防振阻尼浆是一种内损大的材料。涂覆于金属壳体后，使其在产生高的振幅前先将振动能消耗掉，达到减小振幅，降低噪声的目的。

CZ型防振阻尼浆由有机树脂和适宜的填料制成，分为约束型阻尼材料、非约束型阻尼材料。它们具有良好的阻尼性能、保温隔热性能和阻燃性能；与金属板有良好的结合力；耐水；耐油；可在-55~+80℃下长期工作。此外，无溶剂污染，固化快，便于施工，特别适合形状复杂的壳体涂覆，可以做到平整美观。

CZ型防振阻尼浆的主要性能指标（约束型）

阻尼因子：涂覆厚度与金属板厚度之比为2：1时，在-10~+50℃温度范围内，损耗因子为0.07~0.11；

密度：0.9克/厘米3；

导热系数：0.17千卡/米·时·度；

抗拉强度：1.5兆帕；

耐水性：水浸48小时不变；

耐油性：油浸48小时不变；

耐温性：-55~+80℃不流挂，不脱落；

阻燃性：氧指数＞26，离开火焰立即自熄；

固化速度：常温下4小时初步固化，24小时完全固化。

以上为约束型阻尼材料的性能指标，一般应用可采用非约束型阻尼材料，效果良好。

30、工程用微波吸收材料

泡沫塑料吸波材料具有良好电性能，重量轻，可用于飞行器吸收杂波，改进雷达性能以及隐身目的。橡胶吸波材料具有耐天候性能，可用于室外目的，还可以做得很薄，贴于金属基底使用。可机械加工的磁性吸波材料可加工成各种形状，用于微波系统，做吸收负载。

泡沫塑料吸波材料角锥型，在较宽的频率范围内具有良好的垂直入射、斜入射、散射和隔离衰减性能。当材料厚度与工作波长之比L/(为1、2.5、8时，垂直入射的反射率Rw分别达到-30、-40和-50 dB，斜入射一般在30°内Rw变化不大，随着入射角增加，Rw逐渐变差，60°时，Rw比垂直入射时高10-15 dB。散射电平比较低，一般低于垂直入射和斜入射的Rw。一般也有较好的隔离衰减性能，对于L/(较大的情况，隔离衰减可达-40 dB以下。具有良好的阻燃性能

橡胶波导终端负载，以橡胶和吸收填料压制成特殊的形状制成。不仅吸收性能好，而且有弹性，安装方便，耐老化性能好，品种系列齐全，适合小功率使用。

可机械加工的高损耗磁性材料广泛用于整机，吸收S波段、C波段、X波段、Ku波段及8毫米波段的电磁能量，电性能满足设计要求，材料的机械加工性能、机械强度和表面光洁度良好，抗震、抗腐蚀，可在恶劣环境条件下使用。

在微波和雷达系统广泛使用各种微波吸收材料，吸收杂波，消除干扰。

31、热防护涂料

ES型热防护涂料主要用于减小火箭发射时高温高速燃气流的热烧蚀和热冲击。当火箭发射升空一瞬间喷出的高温、高速燃气流对发射台造成损害，将发射台涂以热防护涂料，可使金属表面隔热，减少热烧蚀和热冲击，并防止发射台在多次热冲击载荷作用下产生热疲劳、热龟裂和热断裂，从而确保发射台工作的可靠性，延长发射台的使用寿命。

大连化物所研制的复合热防护涂料为双层。底层为环氧酚醛烧蚀涂层，与钢板结合力强，耐烧蚀，有韧性抗弯、抗震性好。表层为水性热防护涂料，耐热好，抗冲刷。表面可以涂抹或喷涂达到表面美观。突出的优点是一次涂复，可多次使用。每次发射后，只需做一般修补，表面重新涂刷和喷涂，即可再次使用。

32、用于天线的各种功能罩

飞行器、舰船及地面雷达的天线广泛使用各种功能罩，如极化滤波罩、园极化罩、口面罩、天线罩、吸收罩等。
    极化滤波罩可吸收交叉极化波，而对有用信号却衰减很小，可改进天线性能。我们试制了盘形、平板形等形状的极化滤波罩，突出特点是对杂散信号可衰减12dB以上，而对有用信号衰减很小，可抑制天线系统正交极化干扰，抗干扰能力提高10dB以上。
    园极化罩可将线极化波转化为园极化波，而对信号的影响很小，可减弱阴雨天气对信号的影响，提高雷达性能。我们试制的产品用于跟踪制导雷达中的精度跟踪天线，满足各项性能指标。
    天线罩、口面罩起着免受风、沙、雨、雪、日光老化和机械碰损等使用的环境的影响，有的还起着密封作用，它是以泡沫塑料和其他透波良好的物质并辅以玻璃钢等增强措施的结构。我们试制的泡沫塑料天线罩强度好，具有良好的电性能，透波率达95%以上，而对天线指向精度、零值深度、第一副瓣电平无明显影响。耐温型可耐170℃。天线罩直径最大达1米以上。我们试制的口面罩用于跟踪制导雷达中精度跟踪天线，损耗小于0.2dB，满足天线各项指标。还有耐高功率型口面罩，内部可充气。
    吸收罩可用极化吸收材料加工制成，它对垂直极化（水平极化）波可衰减10dB，而对水平极化（垂直极化）波的适波率可达97%以上，可制成平板形、盘形，用于天线消除杂波。

33、新型相变储能材料

将利用太阳能和低谷电与相变材料相结合，应用于建筑墙体或地板，通过相变材料的相变潜热进行能量的贮存和使用，是调整经济结构、应对气候变化的有效途径之一。开发系列相变温度适中、相变潜热大、耐久性、经济性、储/放热性能优良的新型高潜热复合相变储能材料，对于节能减排具有重要意义。

大连化物所长期从事材料热化学，热物理和热分析研究，已经研制出了循环储热性能稳定，过冷度极小的基于十二水磷酸氢二钠的相变材料，成功制备了以石蜡为相变材料的微胶囊相变材料。

通过将无机-有机复合相变材料嵌入到地板和墙体材料中，应用太阳能、谷期电能或晚间的冷空气给相变材料供热（冷），再由相变材料给房间供热（冷），以维持房间的温度始终处于人体感觉舒适的范围内。相变材料用于地热材料，能够避免室内温度突然升高或降低，减少供热用煤的使用量，还可用于电子元器件散热控制，对于建筑节能与电子行业等具有应用价值和市场前景。

34、3,5-双三氟甲基苯胺的催化合成

3,5-双三氟甲基苯胺（3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline）是一种新型有机含氟化合物，是有机合成和精细化工合成的重要中间体，广泛用于香料、医药、农药、液晶合成或作为电镀及食品添加剂等，应用前景极为广阔。

技术特点：

1)反应路线短，工艺简单，容易控制和操作。能量消耗小。

2)合成收率达到80%以上，产品纯度达到99%以上。

3)设备投入少，常规定型设备即可满足要求。

4)环境污染小。

成本估算：根据目前的市场价格，合成原料的成本为13万元/吨产品。

按年产100吨规模计，生产厂房面积200m2，固定设备投入100万元，生产人员20人。

35、对羟基苯甲醛的合成技术

对羟基苯甲醛是有机合成和精细化工合成的重要中间体，广泛用于香料、医药、农药、液晶合成、电镀及食品添加剂等，应用前景极为广阔。近年来，随着医药、农药、香料等工业的迅速发展，国内需求量大幅度增加，我国年需求量约6000吨，仅生产抗菌增效剂甲氧苄氨嘧啶（TMP）的需求量就达到1000吨以上，而国内的年产量仅约几百吨，市场缺口很大，大量依赖进口。

本技术采用固体多相催化剂，具有高活性和高选择性，催化剂与产品容易分离，转化率达到98%以上，选择性达到93%以上，副产物少，产品纯度达到99%以上。

对羟基苯甲醛是有机合成和精细化工合成的重要中间体，广泛用于香料、医药、农药、液晶合成、电镀及食品添加剂等，应用前景极为广阔。近年来，随着医药、农药、香料等工业的迅速发展，国内需求量大幅度增加，我国年需求量约6000吨，仅生产抗菌增效剂甲氧苄氨嘧啶（TMP）的需求量就达到1000吨以上，而国内的年产量仅约几百吨，市场缺口很大，大量依赖进口。

中科院上海有机化学研究所

36、含氟耐热有机玻璃

本项目所研制的侧链含有全氟环丁基结构单元的聚甲基丙烯酸酯类共聚物的使用温度达到了150oC以上，大大扩大了有机玻璃的应用范围，可以在其使用温度范围内取代目前使用的一些价格昂贵的产品。由于其重量轻，可以在比较高的温度取代一些较重的无机透明材料。在耐热有机玻璃领域，中国至今尚未拥有自主知识产权的相关高品质产品，在中国塑料工业面临重要发展机遇的今天，推进此方面的研究尤为重要,本工作是用高新技术和先进适用技术改造提升工业塑料产业的重要内容之一，有助于提高塑料工艺的国际竞争力。

37、基于新材料的LED封装技术

半导体照明产业链：衬底制备、外延片生长、芯片制造、LED封装和照明应用。封装新技术： 1.采用光固化树脂，封装设备经改进，由传统间歇式生产提升为连续式生产，自动化程度提高，封装产品的一致性提高，封装产能可达传统封装工艺的3倍，操作人员减少2/3，且良率大幅提高2.从环氧树脂单体入手，提高了单体的产品质量，使使用该种单体的封装材料的各项指标都优于其它企业3.通过单体生产过程中工艺的调整，及封装单体结构的改变，可从本质上去除一些对封装的电器有害的物质，提高LED的使用寿命，从而使LED封装用材料的性能得到大幅提高4.我们已经掌握了LED封装材料的一些基础技术，试制的样品经过各方的测试，已经接近或达到国际领先的企业的产品的品质。

38、PMI泡沫塑料

聚甲基丙烯酰亚胺（PMI）泡沫塑料:一种交联、100%闭孔的硬质泡沫塑料，具有优异的力学性能和耐热性，是制造高性能夹层结构复合材料理想的芯层材料，目前已被广泛地应用在航空航天、船舶、铁路机车制造、天线、风电叶片、体育器材等领域。目前，我国的硬质泡沫塑料主要以PU为主，无法满足航空航天以及风电叶片等领域对结构材料的要求。我国的PMI泡沫完全依赖进口，在PMI泡沫产品的生产方面处于空白。目前国内一些单位对PMI泡沫塑料进行了相关的研究工作，但均未能实现PMI泡沫塑料的工业化。

上海有机所已取得的成果：

1.找到了生产高纯度PMI原料的新方法新工艺，为降低PMI泡沫的生产成本，实现PMI泡沫工业化打下了基础。

2. 对PMI泡沫塑料进行了相关的研制工作，确定了制备PMI泡沫塑料的基本配方和工艺，实验室制备的PMI泡沫塑料部分性能达到了国外同型号PMI泡沫塑料的水平。

39、高性能芳砜纶纤维

芳砜纶是我国自主开发的拥有独立自主知识产权的有机耐高温纤维。芳砜纶属于芳香族聚酰胺类耐高温材料，在现代工业中有着重要的用途，是我国急需的高科技纤维。耐热阻燃高性能纤维目前在国防和民用方面拥有越来越广泛的用途。目前市场主要被杜邦公司的芳纶系列占据，年产量在三万吨以上，且需求和产能在逐年增加。相比于杜邦公司的芳纶1313（Nomex），芳砜纶的耐热阻燃性能更加优异，应用前景很广泛，可广泛应用于服装行业、过滤材料、电绝缘材料、蜂窝结构材料及其他领域。

上海有机所研究进展：

降低成本：成本估算显示主要单体原料的成本占芳砜纶成本的53%，通过重新设计主要单体的合成路线，目前已将主要单体的成本降到了原来的一半左右，从而使芳砜纶的成本较杜邦的芳纶1313更低。

提高纤维强度：通过重新改进芳砜纶的配方，目前得到的纤维强度较原先的芳砜纶强度提高了40%左右。

改进工艺：重新设计了聚合和中和工艺，目前的新工艺中和充分（中和完毕后pH=6.8-7.0），对设备无腐蚀；且无需压滤，非常方便。

40、洁净氧化降解甾体皂甙元技术

针对中国工业部门用铬酐氧化降解甾体皂甙元每年产生约8000吨含金属铬环境污染物的问题，上海有机所研究了用双氧水代替铬酐氧化甾体皂甙元的反应，提供了新的、洁净生产技术。

洁净氧化技术的特征：用双氧水代替铬酐进行甾体皂甙元氧化降解；回收甾体皂甙元降解过程产生的手性小分子。利用甾体皂甙元氧化降解废弃物完成了4R-甲基戊内酯系列手性试剂的合成；利用4R-甲基戊内酯已合成的昆虫信息素、香料和具有潜在应用价值的有机分子：如玉米根虫信息素（(R)-10-甲基-2-十三酮）、黄瓜甲虫信息素（(R,R)-10-甲基-2-十五酮）、麝香酮（(R)-Muscone）、维生素 E等等。

41、二氟泼尼酯的合成工艺研究

二氟泼尼酯（difluprednate）是美国Warner-Lambert公司合成的皮质甾醇类外用药。1978年上市，商品名为Epitopic，用于治疗湿疹和牛皮癣等皮肤炎症。Sirion Therapeutics公司于2008年6月获得美国FDA的新药申请。将其用于治疗术后眼部感染和疼痛，商品名为Durezol。此药物用于眼科炎症的专利有效期至2018年。

二氟泼尼酯目前合成工艺以商品化的中间体6-α-氟-异氟泼尼龙为起始物，通过17位和21位的选择性保护获得。两段式合成路线冗长、低效。同时，原有工艺中6位α氟代路线长，产率低，1，2位脱氢使用剧毒的硒试剂。

针对目标药物使用更为便宜，上游的原料，将原有的两段合成过程有机融合，缩短了合成路线，提高了合成效率；使用新型的亲电氟代试剂一步氟代不饱和酮，取代原有的多步氟代过程，提高了合成效率；使用新的脱氢试剂代替原有的高毒性的硒试剂，减少了对环境的污染。

中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

42、纳米碳纸

纳米碳纸是由纳米碳材料（碳纳米管、石墨烯等）通过湿法成型技术制备的全碳膜材料，具有大比表面积、轻质、柔性、导电和导热等优异的综合性能，在能源、环境、电子材料和复合材料等领域具有重要应用前景，是传统碳纸的升级替代产品，有望在能源存储电极材料、过滤材料、热管材料、轻质复合材料等领域获得商业应用。

43、基于同质外延技术的超大功率单芯片LED产业化

该项目是中科院创新项目，拥有独立自主知识产权，技术已达国际先进水平。

技术指标：1w白光LED光通量100~120lm，光效100~120lm/w；3w白光LED光通量180~200lm，光效60~70lm/w。

创新内容：采用自主研发的同质氮化镓衬底，实现垂直结构LED，提高了材料质量，减小了器件发热；自主开发的同质外延在位监控系统及纳米图形化设计，大大提高了产品质量。

44、高透过率LCD彩色滤光片的产业化

本项目的目标产品为LCD平板显示器的关键部件－“高透过率LCD彩色滤光片(TBCF)”，其特点包括：绿色（节能）、高品质、低成本等。通过采用具有自主知识产权的新技术及新工艺，可使产品的光学透过率提升为传统LCD彩色滤光片的300%左右，显著提高了LCD平板显示器的亮度、对比度、背光及系统的能耗，同时，大幅降低了彩色滤光片的制造成本。本项目已完成概念样机及工艺样机制作。

2004年，LCD平板显示器已一举超越存储器板块成为全球最大的电子产业，2009年，LCD平板显示器的市场规模将超过1,100亿美元。由于其出众的性能，LCD平板显示器在与其它平板显示技术的竞争中脱颖而出，占据了平板显示器市场的主导地位，其生产重心已移到了以中国为代表的亚太地区。按照彩色滤光片的成本占整机成本20%左右来估算，未来3年彩色滤光片的市场在240亿美元左右。

45、GaN室温辐射半导体探测器的研究

GaN室温辐射半导体探测器可在常温下探测各种辐射（如x、γ、β、α等射线），项目涉及GaN材料的外延和器件的制备。我们的优势在于能够外延高品质GaN厚膜材料、优化的器件设计和成熟的器件工艺。

GaN探 测 器是RoHS所 需EDX检测仪的核心，中国使用该EDX检测仪（￥40万/台）的厂家超过10万家，总售价在400亿；针对电子电气产品中的铅、镉和汞等有害物质进行限制，提高电子电气产品的环保安全性能，有益于人民群众的生命健康。 GaN探测器是射线医学成像系统的核心，中国现有X光机10万台，急需升级成数字化系统，每台约3万美元；中国现有约600台单光子发射型计算机断层仪(SPECT)需改进以获得更高的分辨率，另外还需求400台左右，SPECT每台约25万美元；中国现有的10台正电子发射计算机断层扫描仪(PET)也需改进以获得更高的分辨率，仍需求100台左右， PET每台约250万美元。中国射线医学成像系统总售价在35亿美元。

46、太赫兹关键器件与应用技术

太赫兹波是指波长在10微米到1毫米的电磁波，它处在毫米波和红外光之间。太赫兹波具有比微波、毫米波更好的定向性，比毫米波、红外光更好的穿透性，更为重要的是许多有机分子及生物分子对它有很强的光谱响应。因此太赫兹波在透视、成像、生物医学检测、环境监测、雷达通讯和天文观测等领域都有广阔的应用前景。

本项目定位于太赫兹核心器件及其集成应用的研究开发。在核心器件方面，重点研制基于氮化镓等高性能半导体材料的小型太赫兹光源、探测器、焦平面成像器件、各种调制器和无源器件。在系统应用方面，将推出太赫兹波光谱仪、太赫兹扫描透视成像仪和可与其它光谱测试系统联用的太赫兹组件。

47、基于低纯度晶硅的低成本光伏电池

光伏电池中使用的高纯度硅材料（8N级）是限制其成本及产能的一个主要因素，目前的价格为35~200美元/Kg左右，而低纯度硅（冶金级）的成本仅为1美元/Kg左右，但低纯度硅中含有的铁、铜等杂质使其无法在太阳能电池中直接使用。最新研究结果表明，杂质缺陷在硅基体中的分布形貌和平均间距是限制低纯度硅应用的主要因素。本项目在此基础上提出一种低纯度硅纳米结构太阳能电池，该太阳能电池使用低纯度硅材料制备的高密度纳米线阵列作为工作介质，由于纳米线的径向尺度小于低纯度硅材料中载流子扩散长度（微米量级），因而会大大降低杂质缺陷的不利影响。同时，纳米线阵列结构能进一步提高太阳光吸收效率并提高载流子收集效率，使其光电转换效率和成本接近市场化标准。

48、新型LED光源-量子点的制备及量产放大技术

量子点作为一种新型的半导体纳米材料，具有低启亮电压、高色纯度、发光颜色可通过控制量子点大小进行调节等优点，是理想的LED光源。量子点-LED作为一种新型绿色环保能源，具有节能、安全、长寿命等优点，将有利于缓解我国的能源和环境压力。本项目负责人在最近几年成功研发了一种温和条件下制备高质量量子点的技术，所制备得到的量子点荧光发射光谱窄、量子产率高、稳定性好。拟结合纳米所在LED上的优势，通过技术成果转化，系统研究量产放大过程中，不同工艺参数的影响规律，成功开发出高质量量子点的量产技术路线并在LED光源和显示上进行应用。

49、超音速火焰热喷涂（HVOF）高性能耐磨、防腐、耐高温涂层

从事热喷涂涂层的研究、开发和应用，能制备各种高性能的金属、合金、陶瓷、聚合物以及各种复合材料涂层，包括高温隔热、耐磨损、耐腐蚀、导热、绝缘、导电、密封及生物相容等多个涂层系列，在机械制造、航空航天、水利电力、矿山冶金、石油化工、造纸等领域有广阔的应用。现拥有先进的超音速火焰喷涂（HVOF）系统等热喷涂设备以及纳米粉体制备设备，能为客户提供各种热喷涂涂层的开发、加工以及性能测试等技术和产品服务。

制备的涂层结合强度大、孔隙率低、硬度高，能提高产品性能，延长寿命，降低成本，典型应用如下：

反应釜、搅拌浆等局部搪瓷脱落，可采用HVOF喷涂金属陶瓷粉末进行修补，可修复如新，一般一台反应釜价值至少要几千至十几万元，修复及效益可观。

热浸镀锌槽中的沉没辊，通过喷涂WC-Co涂层，极大改善耐融蚀性，使辊的寿命增加2-8倍以上。有色金属二次加工轧辊经过喷涂WC金属陶瓷涂层后，寿命显著提高。连铸连轧工序中的炉内退火辊、炉底输送辊、导辊及热镀锌沉没辊等工件，采用MCrAlY+Al2O3以及CoCr-WC金属陶瓷复合涂层，性能显著提高。

采用HVOF工艺制备的NiCr-Cr3C2涂层是典型的耐高温热腐蚀涂层材料，是解决锅炉“四管”热腐蚀问题的最理想方案，HVOF喷涂的金属陶瓷涂层的耐冲蚀磨损性能是碳钢与合金钢的5～15倍。

中科院宁波材料技术与工程研究所

50、低成本碳纤维复合材料结构件制造技术

用碳纤维等高性能纤维增强的聚合物基复合材料具有轻质、高比强度、高比模量、抗疲劳、耐腐蚀、可设计和成型工艺性好等优点，在航空航天等高端领域得到了广泛应用，特别在工业发达国家已成为新一代大型飞机机体的主要结构材料。在汽车、能源、建筑、船舶等民用工业领域也得到推广应用。

目前制约碳纤维复合材料在民用领域应用的主要原因是高成本，包括昂贵的碳纤维等增强材料的成本和相对较长工艺周期导致的制造成本。采用突破性的低成本制造技术以及创新性的原材料体系来解决上述问题，从而使碳纤维复合材料优异的性能得到更加广泛的应用。

本项目采用较为先进的快速液体成型制造技术来研制大面积复合材料异型构件。该工艺主要由下面几个方面组成：纤维预成型体的编织和定型、树脂流动工艺设计和优化、低粘度树脂可控快速固化工艺、大型模具设计和制造等方面。除此之外，本项目采用相对低廉的或者相对集成（数量集成和功能集成）的原材料达到降低原材料成本的目的。

51、高强度高性能碲化铋基热电材料的工业化制备技术

碲化铋（Bi2Te3）基合金是目前室温附近性能最佳的热电转换材料，具有体积小、无噪音、寿命长、不会释放有害物质，对环境友好、反应灵敏，精度高、能在任意角度安装运行、无运动部件等特点，广泛应用于致冷领域中。开发同时具有高强度和高热电性能的碲化铋基材料，进一步提高热电致冷组件的致冷功率，是近几年国内外热电致冷领域亟待解决的重要课题。本项目主要目的是针对碲化铋基合金，开发了一种同时改善其力学性能与热电性能的工业化制备技术。

在维持碲化铋基合金热电性能的基础上显著改善了其力学性能，从而提高了材料的利用率和改善了器件的使用可靠性，并可拓展其应用领域至微型制冷器件以及发电器件的制作。

技术指标：

塞贝克系数α：N型 180～200 μV /K ；P型 200～220 μV /K

电导率σ：N型 0.9～1.2×105 S/m ；P型 0.9～1.2×105 S/m

热导率κ：N型 < 1.5 W/(m·K)；P型 < 1.5 W/(m·K)

抗弯强度：> 50 MPa

整体利用率：> 50% （有效粒子质量 / 材料总质量）

常规温差电制冷器件的最大温差≥67℃（热面温度30℃）

52、混合动力汽车用高稳定性稀土永磁材料

针对电动汽车快速发展的需求，高密度、高效率、轻量化、低成本、宽调速牵引电机驱动系统已成为各国研究和开发的主要热点之一，而NdFeB磁体在车用电机上的广泛应用以及电机设计的改进，促进了永磁电机性能的提高，永磁电机用量显著增长。

电动汽车驱动和发电用永磁电机的显著特点是功率密度高，电机定子绕组中通过的电流也大，导致产生的热量就大，致使电动汽车永磁电机的绕组温度可能高达200oC。由于矫顽力越高磁通不可逆损失越小，所以只有高矫顽力NdFeB才符合电动汽车永磁电机的应用，一般NdFeB材料的磁通可逆温度系数为0.1%/ oC，显然不适宜在这样宽的温度范围应用。因此如何制备出高的矫顽力、磁能积和低的温度系数的高性能钕铁硼永磁体成为我国稀土永磁材料节面临的严峻的技术挑战。

技术特点：

（1）新型高稳定性车用NdFeB磁体材料的综合性能指标超过国外现有的改型35AH材料，是高矫顽力高稳定性NdFeB材料的世界先进水平。

（2）通过PVD滚筒设计的方案解决工件在真空中的翻转问题；将磁控溅射金属镀层的工艺引入烧结稀土永磁材料表面防护领域，为实现新型无污染表面防护产业化提供解决方案。

（3）运用具有比传统磁性材料更高性能的材料，提出电机转子磁体先装配后充磁的整体充磁技术，有效降低电机转子生产成本和贮藏成本，缩短生产周期，实现规模生产的能力。

53、聚乳酸的改性

随着石油资源的短缺造成石油价格的大幅攀升以及环境污染问题的日趋严重,寻找可替代石油的新能源，探索和研究环境友好材料，减少污染物的产生及排放已成为当前高分子领域的迫切任务。开发以生物降解高分子聚乳酸为基的高分子材料为目前该领域的研究热点课题。随着可持续和循环经济的发展以及环境保护的要求，该领域研究具有高度的经济价值及社会价值。

聚乳酸优点：1. 生物降解: 满足EN13432、ASTM D6868、ASTMD6400降解标准；2. 从再生资源来：淀粉、纤维素；3. 高强度、高模量、透明性好；4. 减碳环保：CO2零循环。

聚乳酸缺点：1. 耐热性差； 2. 结晶速度慢； 3. 耐久性差；4. 抗冲性差；5. 柔性差。

技术优势：1. 耐热性>100oC；2. 缺口抗冲性>4KJ/m2；3. 半结晶速度<1分钟；4. 成型时间<1分钟；5. 阻燃性UL-94 V0；6. 耐久性大于1000 小时。

市场应用：聚乳酸是目前产量最大、应用最广、价格最低的降解高分子；也是最有希望大规模代替石油基高分子的降解高分子。

54、高饱和磁感应强度纳米晶软磁合金

终端电器待机能耗的迅速增长和由此引发的能源和环境问题越来越引起世界各国的广泛关注，降低终端电器待机损耗已成为近年来能源领域的重要研究内容。无论是家用电器还是办公自动化设备，都需要开关电源作为主要部件，决定开关电源待机损耗的主要元件是开关电源变压器中使用的软磁铁芯材料。因此，高频开关电源变压器用高效节能软磁材料的开发已成为能源领域备受关注的一个研究课题。目前，应用于开关电源变压器的磁芯材料主要有Mn-Zn铁氧体、硅钢、坡莫合金、Fe基非晶和Fe基纳米晶，但这些材料都有各自不足之处。

用低能耗非晶纳米晶软磁合金替代传统硅钢和铁氧体制备电力电子设备铁芯作为全球公认的发展方向，获得了国家政策的大力支持。

本项目技术特点：

（1） 开发具有自主知识产权的Fe基块体非晶合金成分；

（2） 同时具有大的合金非晶形成能力与高的饱和磁化强度；

（3） 开发大尺寸Fe基非晶合金带材的制备设备与生产工艺；

（4） 开发高性能配电变压器铁芯器件。

投资收益：

以本项目开发的软磁非晶生产线为例，在经过设计和改造的设备上，建成一条完整的从合金熔炼到条带晶化处理与自动卷曲的纳米晶软磁合金的工业生产线，年产 1000 吨纳米晶软磁合金。连续稳定生产具有超低铁损和高饱和磁化强度的低成本纳米晶合金条带。预计项目完成并投产后, 年销售额4000万，毛利率为35%左右。

投资生产设备：熔炼炉、快淬炉、晶化炉、自动卷曲等设备需投资800多万。

55、低成本钕铁硼永磁材料技术

近年来，由于原材料价格波动较大，各钕铁硼企业之间价格竞争很激烈，尤其是低端产品，价格竞争更加激烈。在开采分离稀土镨钕金属时不可避免的分离出一些钆铁、镧、铈等稀土。这些稀土同样可以形成稀土永磁材料，但由于他们形成的永磁材料容易使剩磁或矫顽力及耐温等方面变差，导致这些稀土用量大大减小，使其价格相对于镨钕相当便宜。

因此，通过特殊的工艺及这些稀土组合添加，制备一些N40.N38H等以下低端产品对于提高企业低端产品的竞争优势，同时，可以合理利用稀土资源，延长稀土资源的开发寿命具有重要意义。目前，烧结钕铁硼在磁选、电动自行车等低端领域有着广泛的应用。

技术特点：

（1）低成本钕铁硼主要采用Gd、La、Ce、Ho、Y等稀土替换镨钕。

（2）通过不同稀土混合使用，使矫顽力降低幅度不大。

（3）采用特殊的双合金技术，使矫顽力得到提高。

经济、社会效益

（1）本项目的实施将使我国的稀土资源得到充分合理利用，防止过度开采浪费，提高中小企业竞争力。

（2）该技术中采用的这些稀土价格一般是镨钕金属的30%~50%，稀土原材料的成本占整个钕铁硼原材料的80%以上，因此，采用该技术可以使钕铁硼原材料成本降低2~4%。

56、下一代造影剂：医学造影+辅助治疗

公认的降低癌症死亡率的方法是早发现、早治疗，在癌细胞扩散前对其进行检测、诊断并进行有效治疗。因此，发展一种既能够早期发现癌症，又能够对癌症进行有效治疗的方法显得尤为迫切。要实现对癌症的早期发现需要各种医学造影剂，要实现对其进行治疗则需要各种治疗试剂。

迄今为止，虽然已有多种造影剂投放市场，但已经商业化的医学造影剂主要为国外大公司开发，中国完全没有自主知识产权，此外，已经商业化的造影剂，功能单一，本身不具有治疗功能。因此，开发具有中国自主知识产权的具有治疗作用的多功能造影剂迫在眉睫。

技术特点：

1、造影组分和治疗组分在一种材料体系当中，既可以增强医学造影信号，又能达到抑制肿瘤生长，就地治疗的目的。

2、已经制备出了一系列水溶性好的具有治疗组分的多功能造影剂材料

3、拥有完备的多功能性造影剂材料制备、表征实验手段。

4、具有自主知识产权：部分工作已经申请了中国发明专利，其他的专利申请工作也正在逐步申请中。

应用领域及市场前景：

多功能性造影剂将来主要用于各种恶性肿瘤等的早期检测、诊断与治疗方面。面对的对象是各类病人和医院等。

2005年9月，美国通用电器（GE）医药部在上海市郊投资3250万美元建立了当时亚洲最大的CT造影剂生产基地。据美国Frost & Sullivan公司的调查报告显示，至2009年全球造影剂市场销售额已超过180亿美元，而且每年以6%～8%的速度在全球范围内增长。根据有关数据显示，在中国国内医药市场上，各种造影剂每年以25%～30%的速率递增。由于人口基数庞大，中国形成了巨大的潜在市场，国外的大型医药、医疗器械公司纷纷看好中国的造影剂市场。

57、新型刀具涂层技术与产业化

随着现代工业的迅猛发展，耐磨润滑材料已成为减小所有运动部件摩擦磨损、节能降耗、提高其使用寿命和可靠性运行的关键共性问题。另外，随能源和环境问题的日益凸出，传统的湿式电镀技术也因其对环境造成的严重污染和对人体健康的巨大威胁，其发展已面临严峻挑战，寻找一种能替代电镀的无毒、绿色、环保的新型表面涂层处理技术也已成为世界各国关注和研究的热点。

本项目利用多种物理气相沉积复合化学气相沉积的碳膜制备技术，从碳基薄膜的组成入手，引入不同纳米多层、纳米梯度、纳米复合的结构设计，研究制备沉积参数对薄膜力学、摩擦学性能等的作用规律，建立相关薄膜的生长机制和优化工艺，实现高性能硬质固体润滑碳膜材料制备新原理、新方法、新技术的突破，并在汽车、工具、刀具、模具、磁存储、微电子等若干领域取得良好的工程化应用，提供其相关的成套产业化关键技术及装备。

我国的刀具PVD涂层技术仍落后先进国家十年左右。除了涂层技术的发展还有待提高之外，新型环保节能涂层的开发与探索也势在必行。

技术特点：

（1）目前拥有自行设计开发的线性离子束混合磁控溅射设备，可以制备大面积均匀类金刚石薄膜，金属掺杂类金刚石薄膜，碳化膜，氮化膜等膜层。通过工艺和制备参数的改变，可以实现单层、多层、梯度等多样复杂膜层体系。

（2） 通过金属掺杂，可以有效降低类金刚石薄膜中的残余应力，提高薄膜与基体的结合力，提高薄膜热稳定性。另外，相比其它刀具涂层，类金刚石薄膜更易制备（主要以含碳气体为原料）。而且制备过程清洁、环保、快速，可以实现无人控制。

投资收益:本项目总投资800万元，2年内达到1万炉的生产能力，1500元/炉， 三年销售收入达1800多万元，税后利润达700多万。

投入设备：混合离子束磁控溅射成套设备（300万），混合离子束成套设备（300万），气体材料，靶材。

中科院计算技术研究所台州分部

58、金属、塑料件分拣组装非标自动化设备

该系统可适用于1000种以上金属件、塑料件的自动正面翻转和自动排序功能，加入了自主知识产权的机器视觉系统、准确率高。识别速度快。具有成本低、性价比高的特点，一般在1~2年就可以通过减少人工收回成本费用，同时结构简单、设计巧妙，生产效率高。广泛应用与钥匙胚、电器开关配件、螺丝、小型金属配件、电子元件（晶振）、继电器交流接触器等的分拣组装。

59、木料四面抛光自动翻转上料生产线

该设备成功取代人工完成了对木条上料、翻转、效率等任务，具有柔性分外大，自动化程度高的特点，并可根据需求加入木料自动挑残、自动分割模块，目前该系统应用与木料抛光自动化流水线、木料自动挑残分割设备。

60、正选拔电机控制技术

该项目针对电机的特点，通过内部集成各种算法过到满足从启动速度到最大运行速度的高准度控制，在保证速度精度的前提下最大限度的提高电机的力矩输出。该产品具有节能降耗、稳定性高、速度精度高、噪音低等优点，在实际使用中，已经成功将此技术应用在低成本直流无刷及各种类型的步进电机驱动器中。未来的应用前景主要是机床改造（替换）及其他种类的数控产品中。

61、RFID车辆识别系统

该项目包括高频、超高频、微波电子标签、控制器、读写器等产品，433M、2.4G无限传感器网络节点、网管产品，并提供相应的解决方案。目前RFID产品与方案已经为国内十余家集装箱码头和铁路集装箱中心站所采用，在一些物流仓储、运输等企事业单位也得到了成功应用，取得了良好的市场推广效果。典型应用案例包括：宁波港闸口管理系统，铁路集装箱货运站闸口管理、浙江、广州、山东、河北等省市的政府人员车辆管理、部队装备管理。

北京理工大学

62、耐油膨胀型防火橡胶及防火捆扎带

由北京理工大学阻燃材料研究国家专业实验室研发的耐油膨胀型防火橡胶及防火捆扎带，可应用于燃油、润滑油等环境中电线电缆火安全防护。已通过20kg级工艺放大，材料厚度≤1.0 mm的耐火时间≥5 min（1200℃火焰）；热稳定性≥200℃；具有耐油、耐高温加速老化、耐冷热循环及良好的力学性能。

由北京理工大学阻燃材料研究国家专业实验室研发的阻燃硬质聚氨酯泡沫塑料，可广用于建筑外墙保温、管道保温及电冰箱隔热材料。该材料具有阻燃效率高、产烟量低、压缩强度高、导热系数低、等优点。密度60(80 kg/m3；氧指数＞30%；垂直燃烧自熄时间＜10s、燃烧高度＜60mm；辐射热流50kW/m2下的峰值热释放速率＜170kW/m2。

63、赤泥复合阻燃剂开发和应用

赤泥复合阻燃剂属于环保型无机阻燃剂，具有高效阻燃、低的热释放速率、低的产烟量及低成本的优势。可应用于阻燃聚乙烯、阻燃聚丙烯等通用塑料及乙丙胶等橡胶材料。在阻燃电缆料、铝塑复合板等领域有广泛应用前景。已建成1000t/a赤泥复合型阻燃剂试验线。

性能指标

赤泥复合阻燃剂性能指标

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒度 | GB/T 19077.1-2008 | ≤10µm |
| 2 | 热分解温度 | JY/T014-1996 | ≥200℃ |

阻燃PE性能指标

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热释放速率峰值 | GB/T 16172-2007 | ≤150 kW/m2 |
| 2 | 垂直燃烧等级 | GB/T 2408-2008 | FV-0 级 |
| 3 | 烟密度等级 | GB/T 8627-2007 | SDR≤75 |
| 4 | 拉伸强度及断裂伸长率 | GB/T1040.2-2006 | 满足应用需求 |

64、无卤膨胀阻燃PES热熔胶

本项目所研制的无卤膨胀阻燃PES热熔胶，具备优异的阻燃性能、良好的加工成膜性、环保、低烟。可应用于电子行业、服装行业等。

性能指标:

1、阻燃PES热熔胶通过UL 94垂直燃烧V-0级；

2、具有良好的加工成膜性；

3、热熔胶膜厚度为0.5mm时，UL 94垂直燃烧通过VTM-0级；

4、热熔胶及其成膜后的力学性能及耐水洗性良好。

65、天然高分子基医用植物胶囊

传统胶囊囊壳基本由动物明胶构成，其易失水硬化、吸潮软化，遇醛类易交联，再加上国际穆斯林、犹太教和素食协会等特殊文化人群的抵制，使植物胶囊成为传统胶囊优选的替代产品。但国产的植物胶囊骨架材料——羟丙基甲基纤维素(HPMC)性能不达标。本技术解决了植物胶囊专用医药级HPMC研发、应用，及其胶囊母料复配技术与加工成型难题。胶囊的制备充分利用现有明胶生产设备与条件，在不改动或少改动胶囊加工设备的前提下，调整溶液浓度、成型工艺，控制烘干温度、风速、时间来调整胶囊的形状、厚度及透明度、脱模性能与切割性能。

关键技术：

1）植物胶囊用HPMC的控制技术；

2）凝胶互补协同增效优化技术；

3）低成本的植物胶囊的加工成型技术。

经济、社会或军事效益：植物胶囊符合当今崇尚自然的消费群体的需求，对制药、保健品企业而言，采用区别于传统动物源性胶囊的植物胶囊，为产品区分和品牌价值提升提供了更多可能性，且成为国内药品和保健品出口的绿色通道。

66、超薄钢结构防火涂料

普通钢结构在540度左右，就损失了它的结构强度,就算是混凝土结构，在600度以上高温也迅速损失其强度。采用防火涂料对钢结构进行防火保护，可将钢结构的耐火极限从0.25小时提高至2.0小时以上。根据钢结构的不同型式、不同部位以及相应的耐火极限要求，应选用不同类型的钢结构防火涂料加以涂覆保护。根据钢结构防火涂料的施工技术规范要求（CECS 24:90标准），对外观装饰性要求较高的钢结构（主要指轻钢结构的梁、网架和屋架），一般选用薄涂型的膨胀型钢结构防火涂料加以保护，尤其是选用可刷涂施工的超薄型钢结构防火漆或防火乳胶漆（涂层厚度<3毫米）。

应用范围：电厂、油田、发电机组车间、输电线路的铺设底层、电缆、石油管道、钻井平台等。

技术创新：最终产品通过国家级别的性能测试，耐火极限在1-2小时。涂料不燃、不爆、无毒、无污染、环境友好度高。施工方便，防火阻燃效果突出，同时使涂料具有良好的装饰效果。理化性能优越：粘接性好、干燥快、抗潮、耐水和耐冻融性好。

67、高品质低成本纤维素醚制备技术

本项目结合生产实际，从配方（含溶剂体系）、工艺、设备等三方面进行优化、设计、实验与反复分析，在长期研究的基础上，集成多项专利技术，设计了一条制造设备独到、布局合理、工艺及配方科学的大规模生产线，实现了多品种、高品质、低成本、低消耗的纤维素醚生产。极大提高了反应过程的效率和产品均匀性，降低消耗、减少污染，提高了产品的应用性能，如溶解性、透光率、抗酸性、抗盐性、抗酶变性能等。

应用范围：适合于多种纤维素醚的制造，产品可用于石油开采、建材、食品、日用化工、航空航天和医药等多个工业领域。

技术创新：采用了连续增溶液浆法技术，提高了产品质量与生产能力，减少了污染，降低了成本。

市场状况及效益分析：采用连续增溶液浆法，提高了产品质量与生产能力，减少了污染，降低了成本；一线多用，适合于多种纤维素醚的制造。产品可用于石油开采、食品、医药和航空航天等多个领域。是“产、学、研”有机结合的楷模。

68、纳米纤维素衍生物层层自组装胶囊研究

成果简介：微胶囊技术现已广泛应用于生物医药，环境保护，日用化工，农业科学及航空航天等领域，随着应用范围的扩大，开发新技术与新方法制备微胶囊，使其具有更精确可控的结构成为微胶囊技术发展的重点课题之一。

技术特点：本研究采用了具有优越生物相容性和低生物毒性的天然聚电解质，羧甲基纤维素（CMC）和壳聚糖（CS），以三聚氰胺甲醛胶体微球为模板，在其表面交替组装CMC与CS，制成具有纳米核壳结构的粒子。通过调节组装条件控制聚电解质多层膜囊壁结构。通过盐酸熔解去除模板，得到中空微胶囊。得到的膜材料具有优越的控制释放能力，在药物控制释放，环境保护、纳米反应器及生物医用材料等方面具有广阔的应用前景。

69、基于污泥减量化的CAAC工艺处理食品加工有机废水技术

成果简介：近年来我国的食品加工产业得到迅速发展，但其生产过程中所排放的大量有机废水给环境带来了极大压力。针对食品加工产生高浓有机废水的生物处理工艺所产生的剩余污泥后续处理成本高、易对环境造成二次污染等问题，本项目自行开发了污泥原位减量的连续化好氧-厌氧耦合工艺。该技术对COD在1000-2500的有机废水进行连续化处理，具有较好的有机污染物去除性能和同步剩余污泥减量特性。节约污水处理成本，并避免对环境造成二次污染，所处理后的废水可进行回收使用。

现状特点：该工艺突破了以往食品深加工废水处理只关注处理效果的传统思想，而将废水处理效果与污泥减量化有机结合起来。它不但具有传统生物法效率高、操作简单的特点，而且避免了剩余污泥再处理问题，降低了成本，并避免对环境造成二次污染。具有良好的经济和社会效益。

效益分析：对于高浓度有机废水（COD:1000-2500mg/L,TN:100-150 mg/L），用连续化好氧-厌氧耦合工艺进行处理，其优点是处理效率高、操作简单、处理成本低、不造成二次污染。

北京宏剑公司

70、企业产品研发解决方案——分子模拟平台

北京宏剑公司成立于1996年3月，属北京市科委认定的高新技术企业，是中国化学会团体会员，总部位于加拿大温哥华——Canadian Hongcam International Trade Corp.，在中国设立公司经营各种科学计算软件。面向化学科学、材料科学、物理学、药物科学、生命科学、分子生物学、基础医学、化学工程及环境科学等诸多学科。

目前北京宏剑公司已经与世界100余家软件供应商签署了中国区总代理协议，共代理400多种软件产品。经过十多年的不断努力，国内用户已经超过2000多个研究组，包括全国主要高校及相关领域的科研院所和企业。公司还邀请了诸位著名物理化学家顾问及荣誉顾问，带领一支由博士和硕士组成的技术和销售队伍为全国广大用户服务。

材料设计

◎材料学是众多工业部门的基础，从航空航天到日常生活用品，无不与材料的研发息息相关。

◎多种理论基础的分子模拟为材料学研究提供了无限的可能性，可以计算材料的结构和电子态，研究力学、电学、磁学、光学、声学、热学等性质，全面了解材料性能和构效关系，实现性能导向的材料设计。

化学化工

◎以量子化学理论方法为基础，系统的研究化合物结构和性能、化学反应机理和路径；

◎将化学反应模型与多物理模型耦合，实现复杂化工过程的模拟。

生物药物

◎将量子化学、分子力学方法和化学信息学结合应用于生物体系，可以模拟生物分子的结构和活性；

◎还可以研究药物的作用机理，实现药物设计和筛选，可以为药物研发提供高效的、可行的理论指导。

物理电子

◎随着电子器件的尺度缩小到纳米级别，采用分子模拟的方法来研究电子器件的性能成为唯一的途径；

◎将第一原理方法和非平衡态量子输运理论结合的电子学器件模拟平台可以构建并模拟任意结构的电子器件，为在纳米和分子尺度上进行电子学器件的设计提供了有力的工具。

71、石油化工企划方案——分子模拟开拓石化行业新航线

北京宏剑公司专注于分子模拟技术在石油化工行业的应用推广，以协助石化企业创造更大利润为使命，秉承“分子模拟推动产品开发”理念，运用专业的宏剑-石油化工分子模拟系统，高效的服务于全国石化行业。石化企业的最大成功在于分子模拟、实验研究、工厂生产三者相辅相成、精诚合作。

分子模拟技术具备低碳、环保、节能、价格低廉的绝对性优势。随着云计算的高速发展、软硬件技术的不断改进和创新，分子模拟技术日渐成熟，并逐步发展成为企业进行科学研究的一项新的有效的研究手段。基于最有经验的模拟团队、最先进的模拟软件以及IBM高性能计算平台，北京宏剑公司真诚希望与贵企业进行深层次科学研究合作，对企业面临的技术难题进行分子模拟研究，促进企业的蓬勃发展。

“宏剑-石油化工分子模拟软件系统”主要功能：

•催化剂的吸附

•催化机理研究

•催化剂筛选

•工程塑料改进

•烃类化合物热力学性质

•石油小分子流变性质

•胶体-聚合物共混体系

•表面张力预测

•精细化工

•源代码开发

在科研合作中，可以对石油化工研发和生产过程中大部分问题进行模拟。目前，我们的技术团队利用该平台，主要为广大企业用户提供企业攻关类项目及前沿性课题研究合作。

科学研究合作领域

•新型纳米材料模拟和设计         •新能源材料设计

•催化剂合成的模版剂设计         •分子筛的功能改造与设计

•高分子共混体系研究             •表面活性剂设计

此外，宏剑-石油化工分子模拟系统有源代码，可以针对企业用户不同的需求，修改成轻松解决企业研发过程中遇到的具体问题的程序代码，切实解决企业在石油催化剂研发中的难题，协助企业更快、更好地开发出更多的新型催化剂。

联合实验室

◎中国科学院大连化学物理研究所“分子反应动力学国家重点实验室”

◎合肥微尺度物质科学国家实验室基地

◎北京师范大学“理论与计算光化学教育部重点实验室”

◎北工大高性能计算-宏剑公子模拟联合实验室

◎华南师范大学计算量子化学研究中心基地

◎吉林大学理论化学国家重点实验室基地

西北工业大学

72、激光立体成形与再制造工艺装备

激光立体成形技术能够实现高性能复杂结构金属零件的无模具、快速、全致密近净成形。该技术的基本原理是：首先在计算机中生成零件的三维CAD实体模型，然后将模型按一定的厚度切片分层，即将零件的三维形状信息转换成一系列二维轮廓信息，随后在数控系统的控制下，用同步送粉激光熔覆的方法将金属粉末材料按照一定的填充路径在一定的基材上逐点填满给定的二维形状，重复这一过程逐层堆积形成三维实体零件。激光立体成形技术可以用于承受强大力学载荷的三维实体金属零件的快速制造，也可应用于零件上具有较复杂形状、一定深度制造缺陷、误加工损伤或服役损伤的修复，在航空、航天、汽车等高新技术领域已展示出光明的应用前景。

73、碳纤维增强纸基摩擦材料

纸基（湿式）摩擦材料是广泛应用于航空、汽车、工程机械等润滑摩擦装置的关键功能部件。碳纤维增强（湿式）纸基摩擦材料绿色生产技术，采用碳纤维为增强材料，突破传统纸基摩擦材料配方体系，攻克了碳纤维分散、材料成型、中间体体弱增强和原材料回收利用等一系列关键技术，并在生产设备开发和生产线建设方面取得重大进展，建成国内首个碳纤维增强纸基摩擦材料生产基地。产品摩擦特性稳定、磨损率小、耐高温，具有传扭柔和平稳、使用寿命长、耐高温和过载保护能力强等突出优点。

特点：产品秉承碳纤维高比强、耐高温和自润滑特点，摩擦平稳、耐高温、过载适应性强，最高使用转速6000 rpm，最高允许制动比压 6 MPa，最高长期使用油温180℃。

适用范围：适用于飞机飞行控制装置、自动变速箱、湿式离合器、湿式制动器、液力变矩器、同步器、扭转减震器，重载车辆轮边制动器。

74、高性能压电材料制备技术及其应用

本项目在研究压电材料各向异性和微结构相图基础上，针对钙钛矿结构压电陶瓷和有机压电聚合物，采用独特工艺，制备了高性能低成本压电陶瓷，实现了新型陶瓷成分设计、微结构表征和性能优化。

性能指标：

1.压电常数达到最大值22 pC/N，其压电性能稳定温度达到了550℃，大大提高了该体系材料在下一代航空发动机等中高温压电传感器方面的应用前景，也是一类系列宽使用温区的智能执行器系统关键新材料；

2.获得了机械品质因数达1250的无铅铌压电材料配方体系，适合应用于中频压电陶瓷滤波器；

3.提出了新型压电材料性能设计的理论方法，预测结果与实验数据一致，对研究先进高压脉冲爆电电源、点火等关键设备提供技术支撑，并有望为应用于武器装备的低频水下声纳探测器提供新型压电材料。

特点：宽使用温区，环保型配方，高性能指标。

适用范围：适用于高技术电子信息系统的滤波器/传感器/换能器。

75、超耐磨自润滑复合材料

首创了一种有机-无机纳米复合材料的制备技术，操作工艺简单、无污染，纳米粒子分散均匀，所制备的材料耐热性好、机械强度高、摩擦系数低、耐磨性好。该技术达到国际先进水平，获发明专利1项。

性能指标：

1.弯曲强度：>120MPa；2.冲击强度：>12KJ/m2；3.摩擦系数：<0.25；4.磨损率：<2.0×10-6mm3/(N·m)。

特点：1.制备工艺简单、无污染；2.所生产的复合材料尺寸稳定性好、机械强度高、摩擦系数低、耐磨性好。

适用范围：可在真空、辐射、高温等特殊环境下，用作航空航天、化工机械、汽车家电等领域的自润滑轴承、齿轮、压缩机的滑片等零部件。

76、应用于锂离子电池中的凝胶聚合物电解质材料

锂离子电池由于其良好的环保性而成为目前广泛应用的一种新能源。锂离子电池的关键组成部分之一是电解质。液体电解质具有高的锂离子电导性，但却易导致一些安全问题；固体聚合物电解质虽然比较安全且易于加工成任何形状，但离子电导性又很难达到使用要求；凝胶聚合物电解质结合了二者的优点，在保证离子电导性的前提下可以提高其安全性。

本技术是以聚甲基丙烯酸甲酯为聚合物基体，碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯等增塑剂与锂盐复合制成一种凝胶电解质。这种电解质不但具有较高的离子传导性，还具有良好的成膜性、保液性、热稳定性和热机械性能。

性能指标：1.离子电导率达到10－3S／cm；2.保液性能保持在95％以上；3.在－30～50℃温度范围内电解质的性能保持良好；4.与电极有良好的接触；5.电解质的成膜性良好。

特点：聚甲基丙烯酸甲酯凝胶聚合物电解质具有组装工艺简单，原料来源丰富，价格低廉，电池性能优良等特点。

77、耐高温有机-无机杂化树脂的合成

本项目以硅烷偶联剂为原料，在一定的条件下，利用水解缩合法合成含活性基团硅氧烷树脂。该硅氧烷树脂不仅具有耐高温、耐化学腐蚀等，其活性基团可以与其它树脂反应形成界面粘接性能良好、甚至呈均相的耐高温树脂，该树脂体系具有优良的耐高温性能和重量保持率。所开发的系列高性能耐高温环氧基硅氧烷树脂的合成工艺简单、投资成本小，树脂黏度可根据使用要求进行调整，环氧值＜0.5，溶解性好。该技术达到国际先进水平，获发明专利1项。

性能指标：1.环氧硅氧烷树脂黏度300-2800mPa·S；2.环氧值为0.1-0.4。

特点：1.利用水解缩合法合成一系列不同活性基团的硅氧烷树脂，合成工艺简单易控，收率较高。2.合成树脂热分解温度较高、机械性能良好、高温重量保持率高。

适用范围：适用于航空、航天、电子材料等领域的耐高温部件制备或密封，也可用于多功能材料等领域。

78、纤维增强聚砜改性酚醛模塑料

首创了一种环保型无污染合成酚醛树脂的新技术。在生产过程中无需抽真空脱水，工艺简单，节约能源，树脂含量高，固化快，储存稳定，解决国内外甲阶酚醛生产中长期存在的排放含酚、醛、醇废水对环境造成污染的问题，具有重大的工程应用价值。

采用聚砜接枝和共混方法研制的改性酚醛塑料，全面提高了酚醛的力学性能，电性能，耐热性能等，特别是冲击强度提高，保证高性能、高成型性模塑料在工程化应用中的工艺稳定性和可操作性，为非金属环保型高性能材料的广泛应用与发展打下了良好基础。

特点：1.耐热性好、机械强度高、电绝缘性好、尺寸稳定性好；

2.阻燃、耐烧蚀和发烟率低。

适用范围：适用于电气、仪表、机械、建筑、汽车、航空、航天、航海、兵器等各领域，要求材料具有韧性、绝缘、耐热的环境中。

79、无机粉体表面处理剂

碳酸钙、二氧化钛、二氧化硅等无机粉体在油中分散时存在易结块、难于分散均匀等问题，因此不经过表面处理难于应用到塑料等行业。目前粉体处理剂的种类比较多，但当粉体经亲油处理后，难于在水中分散。针对此问题研发的分散剂，经该分散剂处理后的粉体，具有较低的亲油值，即可以在塑料等行业应用，同时经处理的粉体又具有良好的水分散性，解决了粉体既要在油中分散，同时又要有良好亲水性的问题。

特点：1.利用该处理剂处理的粉体不但在油性体系中具有良好的分散性，而且在水性体系中也有很好的分散性；

2.该处理剂既可以在粉体生产过程中加入，也可以作为粉体的后处理使用，具有成本低、使用方便的特点，而且起加入量很少。

适用范围：适用于碳酸钙、二氧化硅等各种粉体的表面处理，经处理后的粉体可应用于塑料等油性体系，也可应用于涂料等水性体系。

80、纳米钡铁氧体薄膜的制备

磁性薄膜是当前高新技术新材料开发中最活跃的领域，是功能材料从三维向低维材料发展的必然趋势，也是近年来磁学和磁性材料发展最快的前沿阵地。钡铁氧体薄膜具有高矫顽力，高饱和磁化强度，良好的机械硬度和化学稳定性，以及巨大的单轴各向异性能，是一种良好的纵向和垂直磁性记录介质，广泛地用于制造垂直磁记录材料，磁性和磁光器件，微波器件以及电磁屏蔽材料。

性能指标：

1.钡铁氧体磁性薄膜由呈长棒状晶体颗粒堆垛而成，长棒状晶体颗粒其径向约为60nm，长径比约在3～7之间，分布均匀；

2.纳米钡铁氧体薄膜的饱和磁化强度（Ms）、剩余磁化强度（Mr）和矫顽力（Hc）分别达到47.74 Am2／Kg、28.74 Am2／Kg和318.76 KA／m。

特点：钡铁氧体薄膜具有高矫顽力，高饱和磁化强度，良好的机械硬度和化学稳定性，以及大的单轴各向异性能。

适用范围：适用于航空、航天、电子行业作为磁记录与吸波材料使用。

南京理工大学

81、安全高效二氧化氯杀菌灭藻净水粉剂

二氧化氯是国内外水处理界公认的可替代氯的消毒杀菌剂。当前市场上出现的多数二氧化氯固体产品虽然解决了传统的二氧化氯产品运输和使用的方便性问题，但由于配方和生产工艺的缺陷，导致活化液中ClO2纯度和稳定性仍然不高（纯度≤90%，半衰期≤1～2日），而且药剂腐蚀性强、ClO2易挥发，容易造成包装腐烂、引起火灾和爆炸的事故。

本项目在充分吸收国内外二氧化氯固体产品优点的基础下，通过配方优化和工艺改进，所开发粉剂的ClO2纯度、稳定性及安全性全面超越国内产品，并达到国际先进水平。该粉剂不含有机物，不影响水的COD值，且兼容性好，适合与各类絮凝剂、水质稳定剂配合使用；经配方调整可衍生出适用于饮用水、游泳池水、景观水、工业循环冷却水、水产品加工用水、水产养殖水及餐具、卫生洁具、医疗器械、环境、受灾现场、畜牧养殖等不同用途的产品。通过改变包装形式，还可制成家用、野外、流动交通工具等不同形式的产品，便于携带和使用。

技术指标：活化液中，ClO2含量：95～99.9%；半衰期：20～30日；游离Cl2含量≤5%；ClO2-含量：≤5%；可与各类絮凝剂、水质稳定剂配合使用。

82、导电聚合物纳米材料

导电高分子材料是近二、三十年发展起来的新兴学科。其中聚苯胺因具有原料廉价易得、合成简便、电导率较高、良好的环境稳定性以及潜在的溶液、熔融加工可能性而成为最受关注导电高分子品种。

市场前景：导电聚苯胺的用途十分广泛。由于聚苯胺具有良好的氧化还原可逆性，可以作为二次电池的电极材料；由于它具有良好的导电性，且与其它高聚物的共混性优于碳黑或金属粉，可以作为添加剂与塑料、橡胶、纤维结合，制备出抗静电材料及电磁屏蔽材料(如用于手机外壳以及微波炉外层防辐射涂料等)；聚苯胺还可以用作舰船防腐蚀涂料，因为它可以使钢铁的腐蚀电位正移（如用作舰船防腐蚀涂料、油罐以及油罐车的防腐蚀抗静电涂层等）。它还可以制成聚苯胺/环氧共混体系、聚苯胺/聚氨酯共混体系、聚苯胺/聚酰亚胺共混体系、聚苯胺/苯乙烯丙烯酸共聚物（SAA）共混体系以及聚苯胺/聚丁基异丁酸酯共混体系等，这些共混物可用于各种场合的表面保护；聚苯胺对于某些离子和气体具有选择性识别和透过率，因此可作为离子或气体选择电极；导电聚苯胺因其具有良好的氧化还原可逆性也可制成特殊分离膜等。

83、超高温耐火保温材料——氧化锆纤维及其制品

氧化锆纤维是一种可满足2200℃超高温氧化气氛长期使用的晶体纤维耐火保温材料，具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等更高的使用温度和更好的隔热性能，并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、不易挥发、无污染。上述诸多优异特性决定了氧化锆纤维是目前最高端的一种耐火保温纤维材料，应用范围广泛，市场前景良好。

它可以作为超高温耐火保温材料用于1800℃以上高温电炉、单晶生长炉等领域，具有隔热保温性能优异、节能效果显著等优点；还可作为超高温隔热材料用于航空航天、国防军工等尖端领域。此外，还可用作高温过滤材料、高温反应催化剂载体、金属基或陶瓷基复合材料增强剂等。

本项目采用溶胶-凝胶法制备纺丝胶液、经离心甩丝和分步程控热处理，获得氧化锆纤维散棉；采用真空吸滤成型、高温煅烧获得氧化锆纤维板、异形件等深加工制品。

本项目技术具有原料成本低、工艺简便、无污染等优点，所制备的氧化锆纤维耐高温隔热性能优异、直径细、强度高、连续性好。

84、内生型陶瓷颗粒增强铝基复合材料的应用开发

铝基复合材料是以铝或其合金为基体，纤维、晶须、金属间化合物、陶瓷颗粒或其组合为增强体的复合材料，它兼有基体铝的塑性、韧性又具有增强相的高硬度、高强度。铝基复合材料具有较高的比强度、比刚度，以及良好的高温性能以及优异的耐磨性能等特点。

增强相与基体达的结合界面，是影响复合材料强度的关键因素，也是复合材料研究的重点之一。目前铝基复合材料的生成类型主要有外生型和内生型两种。本材料是采用原位合成技术开发的铝基复合材料，其增强相是通过基体中的化学反应产生的，因此，增强相表面无污染，与基体的结合界面干净、相容性好，分布均匀，克服了外生型的不足。该技术是上世纪九十年代初才传入我国的，而用于铝基复合材料的制备研究只是刚刚起步，该项目组成功制成了内生型陶瓷颗粒增强的铝基复合材料，并对材料的制备工艺、力学性能（常温、高温）、磨损性能（常温、高温）进行了深入研究，制备工艺已基本成熟。可直接进行中期生产应用开发。

技术指标：

常温下主要力学性能（纯铝基）  抗拉强度：400MPa；   延伸率：9％

高温下主要力学性能（纯铝基）  300℃  抗拉强度：200MPa；

延伸率：12％  500℃  抗拉强度：120MPa；   延伸率：16％

85、废弃加气混凝土砌块资源化利用关键技术

加气混凝土砌块自重轻，保温隔热性能良好，可作为节能建筑的墙体保温材料，已经成为各地新型建筑墙体市场的主导产品。加气混凝土在生产中不可避免的造成大量的砌块破损，一般加气混凝土企业生产过程中的砌块破损率达到5%～8%,加上出厂运输和工地使用过程中的破损，废品率可达10%左右，有的企业甚至达到15%。一个年产30万立方的加气混凝土企业每年产生的废弃加气混凝土达到1.5～2.4万立方，许多企业已出现废弃加气混凝土砌块堆积如山的局面。

本项目提出一种利用废弃加气混凝土制备超轻绝热材料与硅酸盐陶粒的关键技术，适用于粉煤灰加气混凝土及沙加气混凝土。

本项目实施后，效益体现在：

1) 按照年产30万立方米的加气混凝土企业测算，可利用废加气混凝土3万立方米，可生产硅酸钙绝热材料约9.2万立方。

2) 可节约原材料超细粉石英（20微米）1.1万吨，石灰0.8万吨。

3)直接节省原材料购置费900万元。

86、低摩擦长寿命高温自润滑合金

低能耗、少排放，高推比先进绝热发动机中的运动部件工作温度较高(>650℃)，需要高温条件下具有减摩耐磨性能的自润滑材料。采用镍合金作为基体，通过合金与固体润滑剂的复合成功制备出高温润滑合金。该合金通过粉末冶金方法制备，可方便的快速成型，不需要二次加工，投资少，经济方便。该合金不仅具有镍基合金机械强度高、耐热性好的特点，而且具有高温自润滑的优点，采用该合金可省却冷却系统和润滑油供给系统，对发动机的轻型化非常非常有利。目前已研制5大系列的自润滑合金，完成省部级以上课题2项，申请国家发明专利4项。

技术指标：

1．硬度：50 HRC；抗弯强度：580Mpa；

2．摩擦系数：0.25-0.20； 磨损率: 室温:3×10-5mm3/(N ·m)；600℃:7×10-5mm3/(N ·m)

市场前景：该材料可应用于发动机的轴承、阀门、推杆，还可应用于化工机械、食品机械以及核电站中的高温工作场合。

87、反应合成陶瓷内衬的应用开发

陶瓷因其耐蚀、耐热、耐磨等优点，被广泛用于热涂在金属材料的表面，目前陶瓷涂层的方法主要有：热喷涂、等离子喷涂等，但工艺成本高，且陶瓷和衬材之间只是机械结合，结合层的力学性能差，特别是陶瓷和衬材之间的热膨胀系数差异较大，在冷态时，陶瓷受到衬材的压缩应力，时常发生裂纹，而运用原位反应技术在衬材的表层产生一层陶瓷层，其结合界面是冶金结合，原子相互扩散，结合强度高，工艺成本低，厚度可达数毫米，可用于要求耐蚀、耐磨、耐热的输送管道，如输送水泥、煤气、液化气以及具有固体颗粒的粉体的管道等。同时还可应用于发动机的排气管、气门导杆套等。

特别是大型发动机一般均为增压式，通过废气的利用可使发动机的效率提高30%左右，但发动机的排气管均用铸铁或耐热合金铸铁制造，为防止热量的散发，排气管的表面抱有厚厚的石棉，日常管理和检修均不方便，且废气、未燃烧完全的碳黑和油气易吸附在管的内壁结垢，废气中的酸性气体如H2S等腐蚀管的内壁，废气的高温又使铸铁管产生热蚀、生锈，使用寿命短，特别是管壁的铁锈易被废气带入废气涡轮增压器，加剧废气涡轮的磨损，甚至卡壳，影响增压器的正常工作，若将排气管的内壁运用该技术产生一层陶瓷内衬，将克服上述不足，显著提高增压器的使用寿命，提高发动机的功率，工业应用前景极为广阔。

市场前景：项技术可在一般金属的表面反应生成陶瓷内衬，可广泛应用于要求耐磨、耐蚀、耐热等场合，如发动机的排气管、水泥、黄沙、天然气的输送管、以及火箭的喷管等，具有可观的应用前景和开发价值。

88、电石渣代替CaO制备超高强度蒸压粉煤灰砖生产技术

随着国家2003年以后全面禁止使用实心粘土砖墙体材料，研发新型环保建筑材料，利用化工生产中排放的白泥渣生产新型建筑材料，实现固体废弃物零排放目标，经济效益和社会效益都非常显著。

南京理工大学多年来从事新型环保建筑材料的研发，在环保材料产业领域处于国内领先地位。化工白泥渣主要成分为Ca(OH)2颜色为白色顾称之白泥渣。在硅酸盐墙体材料制备过程中，从成分上讲白泥渣是一种非常适合水热合成反应的钙质材料，南京理工大学经过多年的科技攻关，解决了白泥渣利用问题。

技术指标：

1、抗压强度达到25MPa---50MPa产品物理力学性能达到超高强建筑墙体砖要求，生产成本低于机制烧结粘土砖。

2、建设一条年产5000万块高强度白泥渣蒸压粉煤灰砖的生产线，其投资比传统的石灰粉磨、消化工艺节省200万元，其生产成本比粘土制品减少20%。

89、纳米改性紫外线光固化涂料技术

采用无机纳米晶改性紫外光固化树脂涂料，纳米晶可吸收部分紫外光，导致体系中紫外光发生散射、弛豫等过程，避免了固化反应过于激烈和应力不均匀，从而提高了涂料的平整度等综合性能。经纳米SiO2改性的紫外光固化树脂漆固化时间相对延长，收缩应力变小，使得表面缺陷进一步减少。纳米SiO2的加入使材料表面涂层硬度显著提高, 涂料耐热性也有较大提高。

南京工业大学

90、低维钛酸盐与树脂基耐磨复合材料的设计和工业化应用

此项目荣获2008年中国石油和化学工业协会技术发明一等奖，并先后获得国家杰出青年基金、国家自然科学重点基金、863计划、国家科技支撑计划等项目支持。授权6项和公开4项发明专利已形成发明专利族。

以钛酸钾晶须为代表的低维钛酸盐，是一类新型高性能材料，能大幅度提高复合材料性能尤其是耐磨性。最早由美国发明，NASA将其用于登月火箭；后由日本规模化并垄断生产，但其价格国内企业难以承受；目前中国仅有1~2家生产，但质量较差。

本项目从低维钛酸盐及其复合材料的基础研究出发→技术发明→工业化应用，完成了工艺→材料→产品系统研究和开发，解决了困扰已久的低维钛酸盐低成本高质量制备问题以及表面改性问题，推动了新材料和压缩机行业的技术进步，促进了刹车片行业向新型环境友好的无石棉刹车片转变。

密封元件和刹车片分别是压缩机和汽车的关键部件。进口产品价格奇高，国内产品存在着使用寿命极短、安全性差等问题。而解决的关键是提高它们在苛刻条件下的耐磨性。

发明的低维钛酸盐增强PTFE复合材料用于高温高压密封元件，使用寿命均达到6000-12000小时，是国内产品的4-8倍；价格只有国外知名公司的1/5-1/10。由于突出的性价比，该产品已广泛替代多家压缩机公司的进口密封元件成为其原装配件（我们是其独家供货商），如用在代表高压的CNG天然气压缩机上，以及代表高温的吹瓶机上，这些压缩机出口到多个国家；产品还可以应用于石化行业中的氧压机、氢压机、氮压机、乙烯压机等。成果总体达到了国际先进水平，部分成果具有国际领先水平。与国内外同类产品相比，所开发产品具有更高的性价比。

91、无毒PVC稳定剂

PVC因其热稳定性很差，温度高于110 ℃时即发生降解，颜色变黄，机械性能下降，所以在其加工过程中需加入助剂热稳定剂，传统的无毒复合稳定剂主要是硬脂酸钙和硬脂酸锌复合稳定剂。但是其稳定效果低，与多种辅助稳定剂如多元醇、β-二酮、环氧化合物等复配，效果仍不理想。采用自主研发的具有长链结构的新型有机锌盐作为热稳定剂使用时，能够提供PVC优异的稳定性和颜色保持性。

热稳定剂起稳定化反应的几种类型中，只有取代聚氯乙烯中不稳定氯原子的反应以及抗氧化反应是从根本上预防聚氯乙烯的降解、交联，其它的如吸收氯化氢、破坏正碳离子以及双键加成反应均是在聚氯乙烯已经降解的情况下(已经脱HCl，形成了一些双键以后)的补救方法，因而改善PVC初期着色的根本就是所添加的稳定剂取代不稳定氯原子的能力。自主研发的新型有机锌皂，因其结构关系，在热、光等作用下，很容易与PVC中不稳定氯原子相对应的碳原子形成配位键，最终取代PVC中不稳定氯原子，从根本上防止PVC脱HCl的降解反应发生。因此这种新型的锌皂具有极其优异的热稳定性，并且能够使制品长时间内保持白色，而且新型锌盐制备简单，可有一步法制得，工艺简单，可进行大规模生产，其长链结构也使得其与PVC具有良好的相容性。

92、建筑乳液

建筑涂料为消费比例最大的一类涂料，占涂料总产量的50%左右。因此由于人们环保、能源意识的增强，发展水性建筑涂料是涂料发展的趋势之一。弹性乳液是生产弹性建筑涂料的核心原料，环保弹性建筑涂料质量的优劣往往取决于弹性乳液的性能。

本课题在此方面获得授权发明专利2项：氟树脂/丙烯酸酯混杂乳液及其制备方法，专利公开号CN1654498；纳米二氧化硅/丙烯酸酯复合乳液及其制备方法，专利公开号CN1654533。与本项目相关的研究获得国家自然科学基金资助2项。

本项目通过对反应型纳米二氧化硅单体原液的研究，制备出低成本、稳定分散的功能化纳米二氧化硅单体原液，并借助分子组装技术实现其与丙烯酸乳液的组装。

技术特点：

1）	提出了用分子组装技术制备功能化纳米二氧化硅单体原液制备的新思路；

2）	创新探索出采用新的前驱体制备功能化纳米二氧化硅单体原液的技术路线，由于采用了新的前驱体，使得纳米二氧化硅单体原液具有与丙烯酸酯杂化乳液进行组装的官能团，且具有低成本、稳定均匀分散等诸优点；

3）	创新探索出用纳米粒子复合技术及聚合物互穿网络技术制备高性能弹性丙烯酸酯杂化乳液的新途径；

4）	提出了实现丙烯酸酯杂化乳液清洁生产的新的工艺方法。

93、疏水纳米二氧化硅

纳米SiO2是一种无定形，无毒，无味，无污染的白色粉末状非金属材料，具有高韧性，耐高温，耐腐蚀，耐磨，红外吸收等特性，在高分子领域中应用广泛，如塑料，橡胶，涂料，纤维等。但由于纳米SiO2颗粒尺寸小，比表面积大，表面存在大量不饱和残键及不同键合状态的羟基，容易团聚导致材料的机械性能下降、稳定性下降，材料的透光率变低等不良情况。因此纳米SiO2的分散对纳米SiO2/聚合物复合材料来说显得尤为重要。研发和生产我国自己的疏水性强，性能稳定在有机溶剂中分散性性强的纳米SiO2粉体，对于生产性能优越的聚合物基纳米复合材料，提高聚合物性能并拓展其应用领域起着重要的作用。

目前，本课题组已主持完成的1000吨/年超疏水纳米二氧化硅项目的创制，达到国际先进水平，并获得超疏水纳米二氧化硅制备专利2项。

本研究制备出的疏水纳米二氧化硅不仅具有很高的疏水性，同时在乙醇，甲苯中有很好的分散性。通过大量实验，确定了最佳的工艺配方和工艺路线，工艺简单安全，能耗低，并保持了原有二氧化硅的粒径，晶型等特性，其指数指标达到并超过了国外优质疏水纳米二氧化硅性能，为国内的超疏水纳米二氧化硅的生产和有机/纳米二氧化硅复合材料的制备提供了基础。

94、油相中超细金属粉分散剂

润滑油是四大石油产品之一，是关系国计民生的重要商品，被称为机械运转的血液。各种润滑油添加剂在润滑油生产中起到非常重要的作用，润滑油性能的好坏直接取决于添加剂的选用，两者有着密不可分的关系。近几年来纳米微粒作为润滑油添加剂的研究进入到一个比较活跃的阶段。纳米微粒作为润滑油添加剂和传统润滑油添加剂相比有许多优势。纳米金属微粒粒径小，在油中分散稳定，因此在摩擦过程中更易转移到摩擦面，形成覆盖度大而且更厚的表面膜，隔离基体表面接触，提高减摩抗磨效果。且无机微粒形成的表面膜比聚合物和有机化合物极压抗磨剂形成的表面膜具有更高的熔点和抗压强度，因此可以拓宽添加剂的温度和压力使用范围，开发极端条件下的极压抗磨添加剂。纳米微粒有可能实现原位摩擦表面修复。纳米微粒粒径小，表面活性高，可以直接吸附到摩擦表面的划痕或微坑处，在摩擦过程中实现表面修复作用。此外，还可望解决传统添加剂中S、P、Cl对基体金属造成的腐蚀和带来的环境问题。

国内相关研究中，金属纳米微粒在润滑油中的分散一直是瓶颈问题，本技术即为解决该问题而开发。本技术开发一种新型油相分散剂，特别对铜粉、镍粉等在润滑油中有很强的稳定分散作用。

产品特点：

（1）该分散剂以油品某种添加剂的为母体结构，通过引入活性基团，使分散剂和金属微粒形成良好结合，从而有效避免金属微粒团聚，保持分散状态。

（2）该分散剂合成方便，成本低廉适合推广应用。

（3）使用该分散剂不会影响润滑油地其他性质。

95、有机硅农药增效剂

农药原药通常是油溶性化合物，需要通过乳化使用。一方面使得农药喷洒得均匀，另一方面是为了提高农药在植物表面的附着、扩散、渗透性能。农药乳化剂一般是聚醚类，或是阴离子类，都属于碳氢化合物。碳氢化合物的表面张力一般在30-40 mN/m.。液体表面张力越低，在植物表面铺展和渗透能力越强。为了降低农乳的表面张力可在农乳中添加增效剂，进一步降低表面张力，以实现更好的扩散和渗透。有机硅聚醚就是很好的一类增效剂。

本项目以含氢硅油和醇醚为原料，催化剂存在下发生反应，制备有机硅聚醚，具有较低的表面张力和接触角，应用于农药制剂（含乳油、微乳剂等）中，可有效促进农药渗透性能和附着性能，从而提高农药药效。使用方法可采用桶混或预先加入制剂中，具有较好的发展前景。通用化工装置即可生产。本技术生产的该类产品性能与迈图公司相关产品相当。

96、纳米金属粉体连续制备技术

“纳米金属粉体连续制备技术”项目是采用自行研制的高真空直流电弧等离子体气相蒸发纳米金属粉体制备设备连续高效制备高纯度Cu、Ni、Fe、Ag、Sn、Bi等纳米纯金属及高均匀混合性Cu-Ni和Cu-Ni-Sn金属复合粉体的制备技术。制备系统在系统设计、粒度控制、粉体分级等方面具有显著特色。采用的复合蒸发坩埚技术可大幅度提高制备产率，提高能量利用率，降低成本，具有创新性。与国内外相关技术对比，在粒度相同情况下，铜粉产率提高了1.5倍，镍粉产率提高了2倍，银粉产率提高了5倍，铁粉产率提高了2～5倍。通过认真阅读和听取了项目研究技术报告、查新报告和产品检测报告等技术资料，并对生产现场进行了考察，经提问、答辩、讨论及审议，鉴定委员会专家一致认为：该项目研究成果具有创新性、先进性和实用性，已达到国内领先、国际先进水平。

97、高性能纳米金属/陶瓷复合润滑自修复剂产品

“高性能纳米金属/陶瓷复合润滑自修复剂产品”项目是采用纳米复合金属粉体、超细矿石粉体与多层表面修饰技术研制成功的高性能纳米金属/陶瓷复合润滑自修复剂，可广泛应用于车辆、船舶、空压机、机械密封件等,可大幅度延长机械零件的使用寿命和机器大修期限，节能降耗和环保。鉴定委员会阅读和听取了研究技术报告、用户报告等技术资料，并对生产现场进行了考察，一致认为该产品设计思想和配方具有创新性，应用面广，属国内领先水平。产品应用于高温高压釜用机械密封件，密封效果好，填补了国内空白。

98、高阻尼减振、耐腐蚀纳米颗粒增强镁基复合材料

镁合金是最轻的金属结构材料之一，比强度和比刚度都较高，具有优异的阻尼减振能力、很好的切削加工性，且尺寸稳定，收缩率小，回收率高。但镁合金强度较低，且耐腐蚀能力差。

本研究先对镁进行固溶强化，并进行纳米陶瓷颗粒增强复合化处理，制备成纳米陶瓷颗粒增强镁基复合材料，不仅可以提高镁合金的强度，而且可以提高镁合金的阻尼减振性能；进一步对该镁基复合材料进行复合型工艺的表面处理，可以大幅度提高镁合金耐各种介质腐蚀的能力。通过这两方面的研究，制备出集轻质、高强度、高阻尼和耐腐蚀等特性于一体的新型先进结构材料，大大拓展了镁合金的应用领域。

99、泡沫铝的制备

泡沫金属为多孔状的金属，其结构特点：孔径较大(0.3-7 mm)；孔隙率高(50-95%)；比重小(泡沫铝的比重小于水)；比表面积大；有闭孔和通孔两种主要结构。其性能特点：阻尼减震；冲击能量吸收；降噪(吸声、隔声、消声)；防火阻燃；隔热及散热；电磁屏蔽等。

本研究采用高压、低压渗流铸造方法制备通孔结构泡沫铝，采用铝熔体发泡方法制备闭孔结构泡沫铝，进行了结构表征、力学性能和多种物理性能的检测。

应用：载人航天，军用，轻轨和地铁的降噪；汽车、高速列车的轻质减振结构件，电磁屏蔽室等。

100、新一代聚乳酸材料制备技术

聚乳酸（PLA）是第一个商业化的生物塑料。构成聚乳酸的碳100%来自可再生生物质资源。生产聚乳酸的现行工艺由两段组成，首先从碳水化合物发酵制得乳酸，接着将乳酸脱水得到丙交酯（乳酸的二聚体）、丙交酯开环聚合得到聚乳酸（聚丙交酯）。乳酸发酵生产和丙交酯生产已经有成熟可靠的工艺。然而，现行聚合工艺通常包含两到三段工序，单体丙交酯采用金属化合物催化间歇聚合得到预聚物（分子量3到5万），预聚物固化、粉碎进入螺杆机与扩链剂反应得到分子量10万左右的聚乳酸树脂。第二步的扩链反应，也可采取固态聚合工艺。整个聚合工艺耗时4-8小时，设备多、工艺复杂、能耗高、生产效率低。

本项目开发了包括聚合方法、催化剂、聚合工艺和反应装置的较完整专利技术，形成了完全不同于国外技术的新一代反应加工生产聚乳酸技术。

技术特征：

1. 设计了新型高效有机催化剂，精密控制聚合过程和产物大分子结构。

2. 反应速度快，30分钟以内（传统方法为4-8小时），分子量高（达10万），分子量分布窄（分散系数1.2，活性聚合）。

3. 在双螺杆反应器中实现聚合反应，一段工艺从单体丙交酯制得聚乳酸，时间短，占用空间小，单台反应器，投资少，时空产率高，连续生产。

4. 产物聚乳酸包含金属成分，安全，无毒害，适用于医疗和电子领域，适合做通用塑料，做薄膜和泡沫等一次性包装材料。

投资规模及设备需求: 双螺杆挤出机（反应器）等，2000万元。

101、有机发光材料苯撑乙炔撑二聚物、合成方法及应用

苯撑乙炔撑低聚物因其特有的直链结构、主链刚性、优良的电子传输能力和发光性能，具有作为新型光电材料的巨大发展潜力。通过不同取代基团对其进行修饰，可改变其分子化学特性、热稳定性及电子学特性，使其更好的与其它材料结合，以得到理想的有机发光材料。本专利涉及一类侧链位置含有柔性烷基取代基的新型苯撑乙炔撑二聚物[Dimeric(phenylene ethynylene)s，DPEs]、合成方法及应用。该类新型化合物可作为有机发光材料，在有机发光二极管（Organic light-emitting diode,OLED）器件中的发光层或电子传输层等领域有巨大的发展及应用前景。

102、一种钛酸钡/钛酸锶叠层复合材料的制备方法

本发明涉及一种使用电泳沉积技术在水溶液中制备钛酸钡／钛酸锶叠层复合材料的方法；其具体步骤为：分别在两个容器中分别配制钛酸钡和钛酸锶水溶液悬浮液，分散后调节溶液ｐＨ；使用石墨电极作阴极和阳极，用直流电源来提供电压；将电极放入钛酸钡悬浮液中，通过调节电压、沉积时间在阴极得到钛酸钡膜，将所得的膜在室温下自然干燥；再将带有膜的电极置于钛酸锶悬浮液中，在阴极得到钛酸锶膜，将所得的膜在室温下自然干燥；重复上述步骤即可制得钛酸钡／钛酸锶叠层复合材料。本发明所制得的复合材料，具有层数可调、膜厚可调等优点；而且使用该方法过程简单，不使用有机溶剂使得生产成本降低，适合工业化生产。(授权号：ZL 2008 1 0023496.9)

103、一种块状低密度凝胶隔热复合材料

本发明涉及一种低密度气凝胶复合材料和对上述材料进行封装而得到的块状低密度凝胶隔热复合材料。利用高聚合度聚丙烯酸作为多孔纳米二氧化硅增强构架，使二氧化硅凝胶及其复合材料具有一定的弹性和收缩性，有效抑制了凝胶制备及超临界干燥过程的裂纹的产生；采用三氧化二铝、二氧化钛、碳化硅、空心玻璃微珠或四氧化三铁等粉末与水玻璃、有机硅树脂或二氧化硅溶胶等组成的封装浆料对大块二氧化硅气凝胶表面进行封装，封装后的气凝胶复合材料经６５０～７００℃煅烧，可以在最高温度１０００℃条件下使用。(授权号：ZL 2007 1 0023436.2)

104、一种一步法制备超疏水二氧化硅的方法

本发明公开了一种一步法制备超疏水二氧化硅的方法，该制备方法工艺简单，反应条件温和，制备成本较低，制备的二氧化硅其水接触角可达１５５．１°，能有效阻止二氧化硅表面的二次团聚现象，改善无机相与有机相的界面相容性，增强其与聚合物结合力。该方法包括以下步骤：（Ａ）分散：常温下，将二氧化硅固体粉末和溶剂混合并均匀分散后加入反应器；（Ｂ）反应：将反应器升至６０～１００℃，加入处理剂，继续搅拌并反应２０～４０分钟后，使温度升１００～１４０℃并回流３～６小时使二氧化硅表面达到超疏水；（Ｃ）分离、干燥：用溶剂洗涤并过滤上述超疏水二氧化硅，去除溶剂及剩余的反应物并真空干燥。(授权号：ZL 2008 1 0020463.9)

江苏大学

105、合成高性能铝基原位复合材料的Al-Zr-B-O反应体系

及其合成的新材料

本专利项目通过设计和开发Al-Zr(CO3)2、Al-Zr(CO3)2-B2O3、Al-Zr(CO3)2-KBF4等反应体系，开发出ZrAl3+ZrB2+Al2O3多相颗粒增强铝基复合材料，并在电磁场下成功制备了系列低成本、高性能新型颗粒增强铝基原位复合材料，解决了长期以来原位复合材料制备反应温度高、颗粒形态控制难等技术问题。所制备的复合材料成功应用于高档汽车用轻质高强轮毂、大型起重机械用蜗轮等产品，打破了该领域一直被美国、英国等国专利技术垄断的局面，是铝基复合材料工业化制备与应用的一项重大突破。

力学性能达到国外同类材料的性能，与国内同类材料相比，室温拉伸强度提高近1倍，耐磨性或寿命提高2倍，成本仅为国外的1/3~1/2。

主要应用于高档轿车和轻型客车用高性能轮毂、高强度耐磨蜗轮、电网用高强度电缆桥架等轻质高强产品，市场前景十分巨大。

106、生物柴油配制、燃烧与排放污染物控制技术研究

以地沟油和其他动、植物油等原料，采用催化剂法生产生物柴油，改善生物柴油的特性参数。生产过程不产生工业废水，产品后处理方便；设备腐蚀性小，反应条件易于控制，操作简单。生物柴油可以满足国Ⅲ排放要求。项目获得实用专利“柴油机双喷油器燃烧系统结构”，专利号ZL01244934.2，申请国家发明专利 “一种同时改善生物柴油品质和降低NOx的方法” 200810243195.7，“一种低Nox排放生物柴油的改进方法”， 200810235445.2。

市场前景：

1．生物柴油不含硫，生产工艺简单，费用低，用于脂化反应的催化剂可以回收，循环使用。

2．发动机燃烧生物柴油的排放可以满足国家Ⅲ标准，与燃烧柴油相比颗粒排放降低60％以上，具有进一步满足国家Ⅳ标准的要求的燃油潜力。

3．替代含硫量高的部分柴油，减少地沟油回流餐桌的可能。

107、纯永磁悬浮轴承及其在透平机的应用

“全永磁悬浮”或“纯永磁悬浮”技术长期来被误认为不能达到稳定平衡，在学术界和技术应用上受到轻视。本项目展示早已在心脏泵应用成功的纯永磁悬浮技术，在透平机同样可以应用，并且充分展现结构简单可靠性强的优点，适用于各种转速、各种用途的旋转机械。

性能指标：该永磁轴承的最小悬浮速度因转子转动惯量、磁钢磁场强度不同而不同；负载能力约轴承自身重量的100倍；转子与定子间隙0.15mm。转子具有径向和轴向悬浮双功能，可完全代替机械轴承，避免机械轴承的摩擦与磨损，提高机械产品的寿命。当透平机旋转时转速超过某一临界值，转子的偏心距会小于0.15毫米，说明转子达到了六自由度的完全悬浮。并取得了三项专利。

适用范围、市场前景：各类旋转机械，如离心泵、轴流泵、涡轮机、电动机等，各种转速，之前已成功应用于心脏泵；实现全悬浮无磨损低噪音运行，机构简单成本低，无需附加的装置和能耗。轴承尺寸可根据应用对象进行设计。

投资概算：该轴承主要由环形磁钢及基座构成，结构简单，成本较低，约 2000 元/套。

108、生物质气化发电技术

本项目采用生物质气化发电, 生物质经下吸式气化炉热解气化，经过滤冷却后，作为以柴油引燃的双燃料发动机的主要燃料在进气过程中被吸入发动机燃烧发电，发动机燃烧产生的有一定压力的部分高温废气经废气再循环（EGR）阀控制用射流的方式与新鲜空气一起被吸入气化炉，提高生物质气化温度，增加气化效率并降低可燃气体中的焦油含量。用热交换器将冷却生物制气﹑发动机冷却水及发动机排气的热量回收，供应热水,组成系统热效率较高的动力及供热复合装置(CHP) 。

性能指标：发电功率20-100kW，并供应热水。

适用范围、市场前景：有废弃生物质如秸杆﹑果壳﹑锯末﹑边角料等并需电力处。

投资概算：10-50万

109、节能节材深井离心泵

本项目在国内外首次提出并应用深井离心泵极大扬程设计法和进口边扭曲的反导叶设计法。研制、开发的深井离心泵系列产品结构新颖，可靠性好，填补国内空白，综合技术指标居国内领先和国际先进水平。其产品的轴向长度大大缩短，性价比大幅提高，比原有QJ型产品生产成本降低1/3同时提高水泵效率，实现真正意义上的节能与节材。

性能指标

（1）所有新产品的单级扬程都高于同类QJ型井泵的单级扬程50%以上，并且高于所有世界著名品牌同类井泵的单级扬程。

（2）所有新产品的水泵效率都高于国家标准规定值，其中100SJB8等产品的水泵效率高于国家标准规定值8个百分点（节能15%），并且与所有世界著名品牌同类井泵的水泵效率相近。

（3）主要经济指标是在国内同类QJ型井泵的基础上，节约原材料和降低生产成本1/3以上，而且产品的使用可靠性和使用寿命都有提高。

适用范围、市场前景

在农村、工厂、矿山、自来水、地质勘探、铁路、地热开发和油田等领域都有广泛的应用，国内市场在每年40亿元左右，出口市场也有20亿元左右。由于本项目节约原材料和降低生产成本1/3以上，所以在降低20%售价的情况下还可以新增利润10%。

110、新型零泄漏非接触式高性能机械密封

根据机械密封的性能要求，同时基于机械密封动/静环之间的内流场计算和润滑理论，在动环表面，设置具有一定螺旋角度、深度、形状、分布间距的宏观上游泵送槽，以及具有一定直径、深度、间距的微观润滑腔。以期通过上游泵送槽的泵送效应，大于等于机械密封环内外介质压力差产生的压差效应，从而达到无泄漏的效果。而机械密封环表面的微观凹腔，则能当机械密封动/静环作相对旋转运动时，流体介质产生动压力，在动/静环之间形成具有一定厚度的介质动压润滑膜，使密布的微凹腔成为微压力室，如同在动/静环之间安装了众多的液体滚珠，将动/静环分离开来，变动/静环之间的固-固摩擦为液体内部摩擦，极大地改善了润滑状况，降低摩擦，减少磨损。其工作原理如下图所示。

新型机械密封泄漏量为普通的1/3-1/5，使用寿命达到原来的3-4倍以上。

111、一种球形多孔高密度LiFePO4粉体及其制备方法

本发明涉及一种锂电池正极材料的制备技术。一种制备高密度球形磷酸铁锂的方法，以亚铁盐、磷酸、氨水和氢氧化锂、磷酸锂为起始原料，首先将亚铁盐溶液和磷源通过计量泵输送到反应器中，碱溶液调节反应器中的pH值，发生沉淀反应，沉淀物随母液自溢流出，将流出的沉淀物经水洗、过滤、干燥后得到球形水合磷酸亚铁；配磷酸亚铁和磷酸锂的悬浮液，使得Li:Fe:PO43+的摩尔比为1:1:1，再加入碳源，经均匀搅拌、固液分离得到磷酸锂和磷酸亚铁的混合前驱体；将前驱体在惰性和还原性气氛中于500~800℃焙烧5~30h，随炉冷却到室温，即得到球形磷酸铁锂粉体。发明专利ZL200510094812.8,2008。

这种球形磷酸铁锂粉体的粒径范围是0.5~30μm，平均粒径为8~13μm，振实密度可达1.5~2.0g/cm3，首次放电容量大于120mAh/g，放电电压平台为3.4V。

本发明涉旨在提高LiFePO4的振实密度和体积比能量，降低磷酸铁锂的制备温度，缩短磷酸铁锂的合成时间，节能降耗，开发出一种制备低成本、高品质球形高密度LiFePO4的方法。

华东理工大学

112、高性能聚丙烯成核剂的开发和应用

开发了一系列高效聚丙烯成核剂以及相关的生产工艺，并应用所开发的高效成核剂开发了高性能聚丙烯专用料。具体成果如下：（1）开发了具有非对称结构的山梨醇类聚丙烯透明成核剂，应用此类成核剂可以开发高透明聚丙烯专用料，可以应用在食品包装、日用品以及医用注射器等领域。（2）开发了制备有机磷酸盐类成核剂NA-40的一步法新工艺，将传统工艺中的三步反应集于一釜完成，工艺简单，产品的总收率达到86%，达到国际先进水平。制备了纳米有机磷酸盐类成核剂，对聚丙烯的力学性能和光学性能都有比较明显的改善，具有良好的应用前景和经济价值。纳米成核剂与市场未纳米化的同类产品相比，在达到相同改性效果时，成核剂的应用量可减少一半，具有较好的推广价值。应用这类成核剂可以开发高透明、高刚性、高耐热的聚丙烯材料。（3）开发了一种新型高效羧酸金属盐类聚丙烯β晶型成核剂，结构属国内外首创，已经申请国家专利。这种成核剂具有较高的成核效率和选择性，能够诱导聚丙烯产生高含量的β晶型，聚丙烯的抗冲击强度提高3-4倍，热变形温度提高10-15℃，解决了聚丙烯一直存在的抗冲击强度和热变形温度不能同时提高的矛盾，应用这种成核剂能够开发高抗冲高耐热的聚丙烯材料。

113、连续玻纤增强热塑性复合材料

目前，世界上对纤维增强塑料的复合材料70％以上是采用热固性树脂制造，这类树脂不能回收，对环保不利，解决的办法之一是使用热塑性塑料来制造复合材料。由无碱玻璃纤维和热塑性长丝同时在线纺丝、均匀平铺共挤混合组成的连续复合直接粗纱，这一技术可使玻璃长丝周围均匀分布聚丙烯长丝，同样，每根聚丙烯长丝周围也均匀分布玻璃长丝。且二者界面结合良好，玻璃纤维含量可增至60-75％，抗拉强度、抗拉模量、弯曲强度和抗冲击强度明显提高，是GMT的数倍，制品加工温度、压力大大降低，从而加工成本下降。该复合纤维加工成形过程无污染，产品使用若干年后还可回收利用，属绿色环保材料。

114、透明性导电聚合物涂料

近年来通信、微电子、光电子产业发展迅速，上述产业所必需的抗静电材料(ESD)，电磁屏蔽材料(EMI)，透明电极材料等需求量日益增加。导电聚合物是一种具有共轭长链结构的高分子，经过化学或电化学掺杂后形成的材料。导电聚合物除了具有高分子材料的易加工和比重轻等特点外，还具有优异的导电性及环境稳定性、并能制成透明导电材料等优点而倍受关注。本项目采用辅助溶剂诱导水介质热掺杂、以两亲性空腔化合物为稳定剂的氧化分散聚合等创新性技术方法制备出易溶或易分散的导电聚苯胺，成功解决了导电聚苯胺在有机溶剂和水体系中加工的难题；在此基础上将其与透明性聚合物通过溶液共混技术制得导电聚合物涂料。该导电涂料具有导电性能优异，耐水性好、透明等特点，在抗静电，电磁屏蔽，光电子器件的透明电极的制作等方面显示出广阔的应用前景。

115、煤系固废铝资源利用成套技术

我国是世界最大的铝生产国和消费国，铝产量占世界总产量的30%多，而且仍处于高速增长中。但我国铝土矿储量仅占世界3%，按现有铝工业发展速度静态计算，我国铝土矿资源将只能用10年。煤炭是我国最主要的能源资源，不仅是重要的燃料，还是重要的化工原料。煤炭开采的副产物煤矸石约占其排放量占煤炭开采量的10％-25％，目前我国煤矸石堆积量约30亿吨；煤燃烧利用的必然产物粉煤灰，占原煤质量的15%-40%。目前我国粉煤灰堆贮量已超过29亿吨，而且每年以超过3亿吨的量继续产生。煤气化、液化等产生的煤化工灰渣在我国年排放约4000万吨，未来40年我国将产生煤化工灰渣100-250亿吨。由于地质构造原因，我国的煤系固废中氧化铝含量较高，具有回收利用铝资源的巨大潜力。

本项目采用界面活化方法诱导产生铝硅酸盐结构缺陷，在少量助剂协同作用下激发配位体大量重组而最终提高煤化工灰渣反应活性，并以工业大量副产稀盐酸或硫酸为浸取剂，获取多种高附加值化工产品。

伴随我国劳动力成本持续上升与环境保护日趋严峻，加大环境保护力度、缓解资源供给瓶颈、推动循环经济形成较大规模、促进资源循环利用产业转型升级是废物资源化科技创新的准则。本项目的开发成功可有效地解决煤化工灰渣的规模化处置和资源化难题，提供新型铝资源，并将形成能源、资源、化工、冶金、环保新型循环产业链，带动我国新型煤化工技术进步和相关产业升级。

116、废旧机电产品制备木塑复合材料

开发了一种新型木塑复合材料及其生产方式。利用回收废旧机电材料制备复合材料，是一种环保绿色的生产方式，符合可持续发展和循环经济的先进理念，真正实现了资源的循环－再生－利用，是典型的“资源节约型”和“环境友好型”材料。所研发天然树脂偶联剂，能加强木质纤维与高分子材料两相界面的亲和性，在保持复合材料木质、木感的状态下，赋予产品新的功能。通过增强材料在高分子复合体中取相以及利用断链降温技术，使塑料加工温度与木质纤维的许可温度同步，同时使产品的强度和刚度也有大幅度提高。

采用自主改造的专用设备和新型工艺技术，保证产品的质量和工业化连续生产。新型木塑专用生产线具有工艺流程简单、自动化程度高、稳定性能好、操作方便、价格适中等特点。

利用废旧机电材料制备的复合材料可以用于物流、包装、家电、建筑、汽车、园林等行业。不仅废物利用，还可以降低成本。

117、高档发泡氯丁橡胶海绵的产业化关键技术

发泡氯丁橡胶由于具有质轻、保温、柔软、防震等优点，在潜水衣、冲浪服、沙滩鞋、运动垫等体育用品中得到了广泛应用。与未发泡聚合物相比，发泡橡胶的相对强度和相对模量较低，尤其是尺寸稳定性差等缺点。因此，提高发泡橡胶材料的强度和尺寸稳定性，是研究的重要方向。与实心橡胶制品不同的是，海绵橡胶的性能除了受胶种、交联体系，填充体系等因素影响，海绵的泡孔结构对性能也有至关重要的影响。在橡胶发泡过程中同时进行着交联和发泡剂的分解两种化学反应，由于橡胶的交联会引起混炼胶的黏度、流变性能以及气体在其中的扩散性能发生改变。如何对发泡过程进行调控，使橡胶交联速率与发泡剂分解速率相互匹配是制备泡孔结构均匀高品质发泡橡胶的关键。研究表明在微孔复合材料中添加纳米填充物，有利于形成良好气泡结构与分布，进而产生良好的微观结构和强度/质量比。本项目采用两步模压方法，以金属氧化物为硫化体系，偶氮类有机发泡剂为主发泡体系，纳米陶土和碳酸钙为填充材料，制备出系列化的发泡氯丁橡胶产品，使其撕裂强度、拉伸强度、伸长率及压缩变形、热收缩率等性能均能达到国外同类产品的性能，从而替代进口。

氯丁橡胶发泡材料，具有密度小、质量轻、比表面积大，导热系数低等优良物理化学性能，可广泛应用于飞机和汽车部件，运动器材、家用电器、保温绝热材料、生物医学材料等领域。

上海交通大学

118、纳米金刚石复合涂层密封环

纳米金刚石复合涂层密封环，是以硬质合金（WC-Co）为衬底，采用化学气相法（简称CVD法）在硬质合金密封环表面涂覆常规金刚石和纳米金刚石复合涂层，并对涂层进行研磨抛光后得到的一种全新产品。纳米金刚石复合涂层密封环的开发与应用，不仅能保持原有硬质合金密封环表面精度和光洁度，而且能显著增强密封环抗磨损和抗腐蚀能力，大幅度提高密封环使用寿命，并使密封效果得到显著改善。对于普通金属密封环，可通过在其表面喷涂WC硬质合金涂层，再WC涂层涂覆纳米金刚石复合涂层技术来实现。

随着CVD沉积金刚石薄膜技术的发展与成熟，纳米金刚石涂层技术应运而生，纳米金刚石薄膜晶粒非常细小，可达几个到几十纳米之间，比常规金刚石薄膜小两个数量级以上，表面极其光滑，表面粗糙度可在Ra100nm以下，薄膜摩擦系数很小，仅为0.03~0.07，远低于常规金刚石薄膜0.2~1.1，而且纳米金刚石薄膜的硬度比传统金刚石薄膜低10－20%，非常有利于薄膜进行后续抛光。

119、耐磨减摩化学复合镀技术

在化学镀镍的基础上，将聚四氟乙烯、石墨、碳化硅等固体颗粒加入到化学镀镍溶液中，与Ni-P合金共沉积制备具有良好耐磨或减摩性能的镀层，零部件经化学复合镀技术表面处理后，可显著改善零部件的摩擦磨损性能，该技术一方面对零部件进行表面改性，同时可对表面磨损部件进行修复，可实现表面改性和尺寸修复的双重目的。目前Ni-P-PTFE自润滑化学复合镀技术已进行了实际产业化应用，对缝纫机关键部件、轴承等已实现了批量加工，实现了无油润滑。

该技术可广泛应用于纺织行业如纺杯、钢领等，模具如塑料模具、口红模具等领域。主要解决摩擦磨损工况的关键零部件的表面改性及修复，在改善零部件摩擦磨损性能的基础上，可同时实现尺寸精密修复，延长零部件的使用寿命和更换频率，为零部件的再制造提供了一种有效的途径。可节约更换零部件的修复成本和更换费用，特别对于油润滑的零部件，采用自润滑复合镀技术表面处理后，可省却油路设计，降低磨损能耗和摩擦温升，大幅度降低生产成本。

120、氧化铝、氧化钇复合稳定氧化锆超细粉

本技术采用化学共沉淀法制备氧化铝、氧化钇复合稳定氧化锆超细粉体。氧化铝、氧化钇复合稳定氧化锆超细粉能显著提高氧化锆的强度，降低其在高温水蒸气环境下的脆性，降低热喷涂陶瓷涂层的本征脆性，改善基体与涂层的界面结合，提高涂层的强度，适合于特殊工况条件的热喷涂粉，强度高、韧性好，具有良好的市场应用前景及商业价值。

技术指标：工艺简单，成本低廉，易实现工业化生产。氧化铝、氧化钇复合稳定氧化锆超细粉体的粒径为D50=0.5-1μm，粒子形状为球形或近球形，内部各组份之间结合紧密，流动性好，具有良好的输送特性，可直接应用于结构陶瓷件的成型，且成型的结构件具有高的强韧性和耐高温性能、优良的抗热冲击性能、耐磨性。

应用：适合于特殊工况条件的热喷涂粉；可制成冷成形工具、整形模、拉丝模、切削工具、研磨介质、发动机构件，如推杆、连杆、轴承气缸内衬、活塞帽等。

121、动力电池用磷酸铁锂正极材料制备与应用

动力电池是电动汽车发展的核心。磷酸铁锂正极材料是动力锂电池发展的关键材料。国家973计划“电动汽车用低成本高密度蓄电（氢）体系基础科学问题研究”项目首席科学家马紫峰教授等在磷酸铁锂正极材料制备与应用方面开展了大量基础研究，发明了一条绿色的磷酸铁锂正极材料的制备新工艺。“一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法”是我国最早授权的磷酸铁锂发明专利。

磷酸铁锂正极材料已实现工业化生产。所生产的正极材料制成磷酸铁动力锂电池做为电动汽车动力电池销往美国。小型9V磷酸铁锂电池已批量销售。

122、城市垃圾多元化能源转化系统

针对城市垃圾处理难题，发挥多学科交叉优势，以城市多元化能源需求为导向，提出城市垃圾多元化能源转化利用系统。

一个途径是：以分选后的城市垃圾为原料，通过生物化学方法拆分为木质素、纤维素、和可溶性糖类及半纤维素等组分，提取高附加值产品；将其他拆分后的垃圾，通过混合气化产生燃气，供分布式发电；最后，通过微藻吸收发电所排放的二氧化碳，生产车用生物柴油。

另一途径是：开发城市垃圾与煤的混合气化技术，减少煤炭资源消耗，同时解决城市垃圾处理难题。另外，煤气化多联产与IGCC发电所排放的高浓度二氧化碳也为微藻光合作用生产生物柴油提供了有利条件。

123、太阳能空调、采暖复合能量系统

针对太阳能空调供热能量利用技术进行了深入研究，提出了太阳能分时分质合理利用的思想，发明实施了国际上第一个集采暖、空调、自然通风与热水供应功能于一体的太阳能复合能量系统；利用分离热管和毛细升膜蒸发原理独创了小型硅胶－水吸附式制冷机，发明并实施了可高效利用太阳能的两级转轮式除湿空调，晴天条件下能将40％以上的太阳辐射转变为空调能力输出，由此构建的太阳能吸附式空调系统在建筑节能、太阳能低温保粮等领域实现系列应用并形成产业，在充分利用太阳能集热装置、提高太阳能系统全年利用效率方面取得突破；针对太阳能系统存在因太阳辐射随天气、昼夜、季节变化而存在不稳定性问题，研究开发了利用热泵循环与太阳能集热结合的供热和空调技术并实现产业化，极大推动了国内热泵热水器市场的形成和发展。

围绕建筑结合太阳能空调、供热复合能量系统关键技术，相关成果在有关企业推广应用产生了巨大的经济和社会效益；成果已入选Wisdom 国际可再生能源推广应用计划；太阳能热泵热水系统技术已实现产业化转移；太阳能空调机组已实现小批量定型生产。

124、建筑节能及其应用示范

针对12项建筑节能核心技术开展科研及工程技术咨询：1.超低能耗住宅综合技术；2.太阳能建筑一体化光热及光伏技术；3.太阳能吸附空调及除湿空调技术；4.住宅热泵能源中心；5.微型移动式冷热电联供技术；6.燃气热泵技术；7.太阳能储能/冰浆储能技术；8.太阳能/热泵热水系统；9.水源/土壤源热泵综合技术；10.全热回收技术；11.小温差辐射供冷/热技术；12.系统综合管理与楼宇自动化技术。

125、智能电网技术

安全自愈：实时评估电网运行状态，及时发现、快速诊断和消除故障隐患，变被动的事后处理为主动抑制事故发生。

用户互动：以用户为核心参与电力市场互动，实行动态的浮动电价制度，通过市场手段削峰填谷，使传统电网更好地发挥效能。

双向开放：实现电能的双向流动，形成开放通用的接口标准，各种分布式可再生能源以及储能系统做到“即插即用”。

复旦大学

126、高性能LED封装材料

随着白光LED的发展，尤其是大功率LED的发展，需要外层封装材料对可见光有极高的透过性、较强的抗紫外光老化能力。目前市场上的环氧封装材料使用寿命短、光衰快，而高端LED封装材料基本为国外进口产品，价格高。目前急需性价比高的高性能LED封装材料。

产品特性和优点:本项目利用无机纳米改性有机树脂，可获得透明性好、使用寿命长、出光效率高的高性能LED封装材料。与LED芯片和其它保护材料的粘结性好，在保持可见光区高透明性的同时，对紫外光具有优异的屏蔽作用。

应用前景:目前功率型LED封装材料由国外公司垄断技术与市场，高性能LED封装材料封装后的LED器件，可用于户外路灯及交通照明、大尺寸液晶面板以及笔记本电脑的背光源、建筑装饰照明、汽车用照明、家庭照明等。该项目具有十分可观的市场前景和经济效益。

127、光纤安防技术

长期以来，在长距离、大范围监控应用上，存在全球性的技术和设备空白。

本项目将全新的光纤长距离分布式振动传感技术应用于安防和自动化监控领域，并已经形成系列具独特自主知识产权的专有技术和产品。

成熟的应用系统包括：1) 全新的光纤长距离周界安防系统；2) 光纤博物馆/金库/别墅入侵监控系统；3) 特殊场合的光纤语音监听系统。

系统采用光缆布设在需要设防的场所，如安防机构、保密单位周界，只要有侵入行为发生，即可报警，并可确定侵入位置。系统既体现高新技术的独特性和先进性，又能与单位现有各种设备、技术体系实现良好、便捷地兼容、集成和整合。

该系统采用复旦大学独创的白光干涉技术，可以实现语音实时监听，即在布防区域，仅仅采用一芯光纤，即可实现对区域的监控，并就用这一芯光纤，而无需麦克风，实现对该区域人员语音信号的远程监听。在该技术研发中，形成了包括软件、硬件方面的七项专利。

复旦大学开发的这套系统，具有全部自主知识产权，技术性能指标达到或超过了以色列、美国、澳大利亚同类技术产品,而且采用的全部是国产化器件，可以很好地实现安防机构及各保密单位自主维护和管理。目前，该系统已成功实现产业化，并在工程上得到实用。

128、具有火灾预警功能的智能电缆材料

本项目采用纳米氧化物具有的优异热敏性能，采用固相力化学合成方法，开发出一种具有火灾预警功能的、非破坏性、可长期重复使用的智能型感温电缆复合材料，与监控器连接，可自动探测到沿其长度范围内任一点的高温，达到火灾感温报警的功效。配合监测电路可探测沿线范围内的任何火灾，报警温度在30-200oC可控，既可用于火灾监测，也可用来监测仪器设备运行时的温度是否过高。

智能型感温电缆复合材料可克服点式探测器的不足，广泛应用于各种建筑物的室内室外、多雨雾风沙的露天环境、各种工业场所、易燃易爆的危险场合，以及其它为传统的电子式点型探测器所不能接受的恶劣安装环境，这种线型探测设备对于其它电子设备无法克服的使用环境大敌——污染、灰尘、潮湿、腐蚀等，都能应付自如。

129、水性钢结构防腐涂料

金属腐蚀会大大缩短军用港口、舰船、兵器等钢结构军用设备的使用寿命。为取得好的防腐蚀效果，可根据不同的保护措施，其中涂层保护是经济易行、技术可靠的一种重要防腐蚀方法，目前大多使用毒性较大的溶剂性涂料。为使涂层满足技术条件和使用环境的功能、延长钢结构的使用年限，必须提高涂料的品质，随着人们环保意识的日益强化，水性防腐涂料将逐步代替传统的溶剂型涂料。

水性钢结构防腐涂料兼具有机涂层材料和无机涂层材料的优点，具有优异的物化性能，热稳定性好，是目前涂层材料的发展方向之一。

产品特性和优点:本项目采用有机无机纳米杂化技术，通过树脂分子设计，控制有机无机杂化树脂的制备条件，在树脂制备过程中加入反应性腐蚀抑制剂，开发的水性钢结构防腐涂料可与钢铁表面形成一层致密的保护膜，既能有效阻止空气中的氧进入金属表面，抑制金属的腐蚀，又能与金属表面的活性基团反应而键合，大大提高涂层在金属表面的附着力和耐蚀性。

上海大学

130、新一代塑料模具钢

718模具钢由于淬透性更好，性能优越，可以制作大尺寸、高档次的塑料模具成形零件。广泛用于热塑性塑胶注塑模具、挤压模具、热塑性塑料吹塑模具、重载模具主要部件和冷结构制件等，用于制造汽车保险杠、仪表盘、电视机壳、洗衣机滚筒、冰箱内壳和水桶模具等。上海大学开发了替代进口718的新一代塑料模具钢—718mod钢，可用于大型长寿命塑胶注塑模，如家电制品、电脑外壳等模具；模具硬度高，可用于塑胶模具中的滑块成型工具；经炉外精炼处理，钢质纯净，适合于抛光或蚀纹加工塑胶模；预硬状态供货，无需热处理可直接用于模具加工，缩短工期；经锻轧制加工，组织致密，无气孔、针眼等缺陷；预硬化模块良好的焊接性能、优良的抛光性能和加工性能。上海大学已经与国内大型钢铁企业联合成功开发出15～32吨的大模块，在国内处于领先水平,可为汽车模具厂解决大型塑料模具国产化的材料问题。除开发调质型塑料模具钢外，成功研制出大截面非调质塑料模具钢，获得一种高效、节能、低成本的塑料模具钢，目前已成功用于电视机和汽车门板模具上。

131、缺损骨修复和仿生骨生物制造技术

上海大学在快速成型与快速模具技术及系统、缺损骨仿生支架建模、仿生骨缺损的制造工艺方面的研究具有较好的基础，承担了20多项国家自然科学基金、上海市科委基础重点项目和博士后科学基金项目，在真空环境下电纺丝和RP工艺耦合的再生骨支架成形技术、缺损骨修复体的仿生支架设计及制造技术和三维打印骨组织修复颅骨缺损技术等领域开展了大量的技术开发研究，积累了大量技术成果，为在现代医学领域克服骨源不足和避免两次手术提供了有效的技术支持，并为未来的人体器官的人工生物制造开辟了新的技术研发方向，该技术已经申请了10余项发明专利。

132、高性能涡街流量计技术

根据涡街信号的特点，解决了低流速时信号频率的测量问题，建立了一种既可滤除高频干扰又能克服低频摆动干扰的自调整滤波器。提出了一种基于流体动量的非线性自调整滤波新技术，即以信号在非线性处理下的幅值变化为依据，动态调整滤波参数，让低流速信号的频率也可以被正确的捕捉。该技术使涡街流量计向低流速量程扩大了4倍，并且使仪表对直管段的要求降低了一倍，使涡街流量计技术有了新的发展。目前，此项技术产品化的基本性能指标为：动态量程（按各口径略有变化），液体约0.17 m/s~7 m/s，气体约2.3 m/s~70m/s；基本精度液体0.5%，气体1%；并可实现低成本低功耗的仪表。如4~20mA两线制方式和电池供电方式的仪表。这种技术下的涡街流量计产品将改变目前流量仪表产品的格局，是一套完整的可实施技术。由装在管道上的传感器和一个可灵活安装的转换器组成，生产技术与成本与一般的涡街流量计基本相同，目前可直接进行批量生产，生产标准与常规的涡街流量计基本相同。该技术打破了国外对相关技术的垄断，已经申请了8项发明专利，并获得了上海市科技进步二等奖。

133、耐冲击长寿命新型高强韧冷作模具钢

上海大学开发了SDC55耐冲击长寿命新型高强韧冷作模具钢，其热处理硬度与D2钢相当，180-200℃回火后硬度可达61 ( 62HRC；韧性是D2的3倍以上，SDC55具有良好d的强韧性配合，大大提高了模具在高冲击环境中的使用寿命；此材料加工性能优越，切削性能优于D2钢，低温回火后可有效抑制变形和显微裂纹萌生。主要用于冷冲模：家电冲模、垫圈冲模、开关盒冲模、各种接杆簧片冲模等；冷挤模：离合器、齿轮以及法兰盘和导向筒等；冷镦模：凹穴和凸模等；还可用于中厚板冷剪刃。为满足现代制造业对高强韧性冷作模具钢的需求，如汽车制造、家电、IT业的高精度冲压模具，上海大学已开发了SDC90、SDC99、SDC55等新型模具钢，其中SDC90已投入工业性生产，SDC99已通过工业性试生产，这两种模具材料应用证明优于传统的Cr12MoV和进口的DC53、XW42等材料，使模具寿命显著提高。

134、新一代长寿命高热强性热作模具钢

上海大学专门为热锻模、压铸模、热挤压模开发了替代AISI H13的新一代长寿命高热强性热作模具钢—SDH13钢。SDH13钢采用新型合金化思路（高硅低钼），适当提高Si含量而降低Mo含量，提高钢的高温回火抗力和热稳定性；在620℃长时间保温，硬度始终高于H13，并维持在35HRC以上；具有更高的抗热疲劳性能，在室温 ( 700℃冷热循环3000次后，H13-mod的表面裂纹比H13钢细密，裂纹深度小于H13，裂纹尖端钝化，裂纹不易扩展，材料疲劳寿命提高。针对热作模具寿命低（热锻、热挤压、压铸）下的问题，开发出三种高性能的热作模具材料，其使用温度分别为：SDDM钢 (  650℃、SDH3 ( 620℃、SDHA为700 ( 800℃，SDHAN为620 ( 800℃，结合上海大学早期开发的SDH13钢，目前开发的热作模具钢能覆盖现有所有热作模具所需要的高性能模具材料。

135、大直径连轧管机芯棒

上海大学已成功试制了大直径（￠358.1 mm）芯棒。试制芯棒的组织、性能、寿命均达到了国际先进水平，填补了国内空白，其制造成本比进口芯棒降低了28%左右。开发的大直径连轧管机芯棒材料通过中国钢铁工业协会“大口径连轧管机芯棒国产化研究”项目的专家鉴定会。该技术已经形成了大口径连轧管机芯棒国产化全流程工艺，已经进入进一步批量生产和推广使用阶段。

136、提高汽车模具寿命产业化技术

上海大学围绕提高汽车模具的使用寿命这一系统工程，进行了三个方面的研究：汽车模具用钢的研究与开发、模具真空热处理工艺术的研究和汽车模具表面处理工艺的研究。通过等离子表面化学热处理使大型汽车铸铁模具的表面获得0.4 mm的有效硬化层，表面硬度达到600 ( 700 HV，提高了模具表面硬度，降低了模具的磨损，同时改善了冲压成形过程中的润滑状况，提高了工件的成型性能，减少了拉毛、擦伤现象，提高了工件的表面质量。该技术已应用于优质H13钢的生产；铝合金压铸模材料及热处理；各种汽车冷作模具的制备。为进一步提高模具的寿命，在对材料进行全面、系统研究的基础上，开发了模具的热处理新工艺、新型表面处理工艺的研究（氧化处理、喷丸处理、低温渗硼处理、等离子S-N-C复合处理、模具表面感应淬火处理），实现模具材料和处理技术的全面提升，使模具寿命成倍提高。

137、新型轿车用齿轮钢

上海大学针对汽车发动机的动力扭距不断提高，德系Mn-Cr钢已不能胜任齿轮的要求，为此研制出成分、组织、性能符合要求的Cr-Ni-Mo齿轮钢。新型齿轮钢20CrNi2Mo是针对大功率发动机的使用而开发的轿车用汽车齿轮钢，用于汽车变速箱中关键重载齿轮，本项目开发了新型20CrNi2Mo齿轮钢及其热处理工艺等，应用于2000型，长江车的变速箱齿轮，替代进口TL-VW4521钢。这种新型齿轮钢可推广应用于中、高档轿车齿轮及工程机械中的高应力重载齿轮。该成果已达到国际水平，通过预处理、加工、最终热处理材料的台架疲劳试验的平均寿命提高98%。

技术特点：渗透性：J10 = 36 ( 44 HRC；力学性能：BG状态δb=550 ( 650 MPO；冷、热加工性能优良，渗碳、淬火性能优良。已充分掌握了新型20CrNi2Mo齿轮钢的化学成份和冶金质量控制技术及其热加工、热处理工艺技术。

138、低镍或无镍高Mn-N经济型高性能双相不锈钢

本成果包含系列低镍或无镍高Mn-N经济型高性能双相不锈钢，具体是Cr为18-30%，Mn为4 ( 14%，Ni为0 ( 3%，N为0.1 ( 0.7，少量的Mo、Cu或W。根据不锈钢不同的铬含量，通过调整Mn和N的含量，保持奥氏体与铁素体两相比例约为1:1，所制备的经济型双相不锈钢具有较好的耐腐蚀和低温冲击性能，固溶态的室温屈服强度一般在450 ( 650 MPa，抗拉强度在750 ( 950 MPa，断裂延伸率在30-60 %。该系列经济型双相不锈钢可以部分取代奥氏体不锈钢300系列，广泛应用于汽车、石油化工、机械工程等领域。该系列经济型双相不锈钢已经拥有8项发明专利，已完成中试阶段，可进行技术推广。

新型节镍双相不锈钢19Cr-6Mn-1.0Mo-0.5Ni-0.5W-0.5Cu-0.2N于1050℃固溶处理30min+水淬后具有最佳的两相组织；无sigma相析出；室温力学性能优于304不锈钢， ss = 490 MPa, smax = 880 MPa，d = 50.5 %；具有较高的低温冲击功；腐蚀速率低于304不锈钢；成本比304不锈钢低很多。

139、核级蒸汽发热器用镍基高温合金管材料

全球积极应对气候变化，倡导节能降碳，我国不断提高核能占一次能源消费的比重，大力发展核能。核电装备大量应用高温合金管材，高温合金材料属于一种抗腐蚀、抗高温、抗渗碳且热强度高、加工性能和焊接性能优异的镍基合金材料，在航空航天、核工程、能源动力、交通运输、石油化工和冶金等领域起着至关重要的作用。上海大学在核反应堆中关键材料的应用和新型特殊钢研究的开发过程中不断创新和探索，取得了一系列关键技术成果，在锆合金的腐蚀与吸氢问题、压力壳钢的辐照脆化机理问题以及镍基合金和不锈钢的晶界工程问题上取得技术突破，尤其在超超临界火电或核电用特殊钢技术领域积累了大量技术成果，获得了多项国家级和上海市的科技奖励等，并申请发明专利10余项。

140、非树枝晶铝合金材料及其半固态成形技术

金属半固态成形是一种融合铸造和锻造优点的新型近终形金属成形技术，当材料化学成分相同时，非树枝晶铝合金材料具有更高的力学性能，用该技术成形的产品塑性和致密性要明显优于普通压铸件，是一种有较宽适用性、较大推广价值的铝合金成形新技术。半固态金属成形应用范围广泛，成形件加工余量少，节约能源，凝固时间短，极大的提高了生产率。该成形方法对成形装置，尤其是模具的热冲击小，可大幅度提高模具寿命。

半固态金属成形件表面平整光滑，铸件内部组织致密，内部气孔、偏析等缺陷少，晶粒细小，力学性能高。半固态成形A356铝合金零件经T6热处理后，其力学性能可达：σb ≥ 320 MPa，δ≥ 12 %。后桥支承座样件全部通过45万次疲劳台架试验，所有性能指标和测试数据均达到超过上海汇众汽车公司的技术指标要求。

141、脉冲电流及脉冲磁致振荡金属凝固组织细化技术

上海大学先进凝固技术中心长期致力于金属凝固过程及细晶技术研究，在脉冲物理场凝固细晶技术研究领域处于国际领先水平。本技术提供的脉冲电流凝固细晶技术和脉冲磁致振荡凝固细晶技术可十分显著地细化各种金属材料的铸态组织，对环境和铸锭（坯）均无污染，现场应用方便，成本低，并有效改善成分偏析、杂质富集，减小热裂倾向，减小缩孔和疏松，是金属凝固组织细化的理想的更新换代技术。本技术成果拥有多项技术的完全知识产权。

142、利用高效超导热管的太阳能综合利用技术

能源的开发利用正面临着经济增长和环境保护的双重巨大压力。长期以来，人们一直在努力利用太阳能。生态区域的建设，离不开太阳能等清洁能源的有效利用。超低无氧铜基超导热管能以声速将温度交换气体送抵管的另一端，并同时将热量进行传递，从而实现热能的高速传递。传热速度可达80 ( 100 厘米/秒，是银、铜、铝等良导体的数千倍，几乎是轴向等温传热；管的直径从数十微米至数百毫米，长度从10毫米至200米；在-50℃低温和250℃高温下不爆裂；使用寿命高达数万小时；无噪音。超导热管型太阳能热水系统可实现与建筑物的完美结合；承压，可采用泵送系统；高层建筑也能应用；换热效率高；室内水箱72小时温降小于5℃；实现热能的储存；且免维护。

143、新型钛合金材料制备和表面处理技术

钛合金具有密度小、比强度高、耐热性能好和耐腐蚀等优异的物理化学性能，钛及钛合金在航天航空、化工、医药、能源、海洋、交通运输、建筑、体育休闲、日常用品等领域有广泛的用途。上海大学在钛合金材料设计、材料制备和钛合金材料性能评估技术领域拥有很多技术成果。通过改进钛合金生产工艺，降低生产成本，已开发出低成本的新钛合金体系。通过开展磁悬浮技术熔炼制备合金，对合金铸态组织结构和性能研究等，调整和确定了钛合金的热加工工艺。能根据材料的使用状态建议热处理及表面处理工艺，通过计算初定热处理工艺和实验确定热处理工艺相结合，来确定表面处理工艺，提高钛合金的物化性能。

144、大块非晶合金

大块非晶合金及其复合材料具有优异的力学、磁学及热学等性能，适合在工业上使用，此材料可以在不发生晶化的情况下，加热到玻璃转变温度以上进行加工，具有很高的制造性能。此材料对合金元素纯度要求不高，异型零部件制备工艺简单，易于操作，用途广泛。

145、纳米晶复合永磁材料

双相纳米晶Nd-Fe-B永磁材料稀土含量少，有较好的抗腐蚀和抗氧化性能。双相纳米晶Nd-Fe-B永磁材料的理论磁能积可达400 kJ/m3 (50.2 MGOe)以上，具有极高的潜在性能。添加合金元素后可以强烈抑制晶化过程中晶粒的长大，在640-700℃较宽的温度范围内进行晶化处理，晶粒尺寸只有10 ( 30nm，解决了双相纳米晶生产工艺中的一个重要问题，即在生产过程中晶粒尺寸很难控制在30 nm以内。由于细化了晶粒，增强了双相纳米晶Nd-Fe-B永磁材料的交换耦合作用，从而提高了矫顽力，添加合金元素后可使双相纳米晶Nd2Fe14B/a-Fe的内禀矫顽力提高到716.2 KA/m (9.0 kOe)。高矫顽力双相纳米晶Nd2Fe14B/a-Fe永磁材料的研制成功，为双相纳米晶Nd-Fe-B永磁材料的推广应用奠定了基础。此材料主要应用于计算机、消费类电子、办公自动化、汽车电器等领域。

纳米晶复合永磁材料同时存在着软磁相和硬磁相，基于纳米结构并通过交换耦合的紧束缚作用使软磁相磁硬化。其潜在磁性能高，成本低。高矫顽力的双相纳米晶Nd2Fe14B/a-Fe永磁材料，与通常的快淬Nd-Fe-B相比，具有较好的抗氧化和抗腐蚀性能。粘结磁体的磁性能：Br为0.6-0.68 T，JHC为636-716 kA/m，(BH)max为64-72 kJ/m3。

146、高性能微波介质陶瓷材料

微波介质陶瓷是近30年来迅速发展起来的新型功能电子陶瓷，它具有损耗低、频率温度系数小、介电常数高等特点。用微波陶瓷材料可以制成介质谐振器 (Dielectric Resonator，简称DR)、介质滤波器、双工器、微波介质天线、介质稳频振荡器 (称DRO)、介质波导传输线等。微波介质陶瓷在现代通信、军事技术领域等倍受世人瞩目。目前微波器件向高集成化、小型化、高可靠性及低成本化方向发展，作为微波介质材料，它具有高介电常数、低介电子损耗、低温度系数。上海大学是国内最早开展微波介质材料研究的单位之一，开发的微波介质陶瓷材料为与Cu电极共烧，形成多层独石结构，从而达到集成化、高性能、低成本的要求。可用作多层微波介质滤波器，谐振器等介质材料。广泛应用于移动通信、卫星电视广播通信、雷达、卫星定位导航系统等等众多领域。

147、大型转盘轴承氢化丁腈橡胶密封件材料

高性能氢化丁腈橡胶(HNBR)是饱和耐油橡胶，具有高强度、高回弹性、耐热、耐低温、耐老化和耐腐蚀等性能。成功应用于军工1( 3米特大口径、Y型和T型异形断面的动密封圈制品，在海洋盐雾环境中的转塔轴承动密封使用寿命超过16年。可用于各种高、低温的推进器活塞、液压系统或压缩机械的静或动密封圈、转塔或容器的静或动密封圈，尤其适合应用于特大口径异形断面密封圈。薄钢板双面氢化丁腈橡胶涂层复合密封垫片材料主要针对汽车空调压缩机缸盖密封垫片开发，在汽车空调压缩机试验台架制冷系统中通过耐热循环和静密封性能试样考核，使用寿命长。应用于各种高、低温推进器、液压系统或压缩机械的气缸缸盖密封垫片、法兰密封垫片等。

高性能氢化丁腈橡胶(HNBR)静或动密封材料的拉伸强度大于15MPa，压缩永久变形率低于12%，扯断伸长率超过150%，耐热瞬间350℃或长期180℃以内，耐低温 (45℃，耐油、耐弱酸碱，与光滑表面对磨具有自润滑耐磨性能，这些性能均优于耐油丁腈橡胶。薄钢板双面氢化丁腈橡胶涂层复合密封垫片材料的HNBR涂层厚度仅为0.1 mm，压缩永久变形率低于25%，扯断伸长率超过400%，耐热瞬间350℃或长期180℃以内，耐低温(45℃，耐油、耐弱酸碱。

148、高性能工程塑料聚醚醚酮及其碳纤维增强复合材料

高性能工程塑料聚醚醚酮（PEEK）及其碳纤维增强复合材料具有高强度、高刚性、高韧性、高尺寸稳定性、自润滑高耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐低温等性能。成功应用于高温气体压缩机阀片、高耐腐蚀自润滑耐磨球阀座等。开发成功的碳纤维增强PEEK复合材料，应用于发电汽轮机组高温耐磨长寿命密封圈，获得2009年度上海市科技进步三等奖。自润滑耐磨轴套，高低温自润滑耐磨滑片或动密封，气体压缩机高可靠性长寿命阀片、活塞环等。抗冲强度≥6 kJ/ m2 (缺口简支梁);抗拉强度≥100MPa；抗弯强度(20oC) ≥135MPa；抗弯强度(200oC) ≥ 24MPa；抗压强度 ≥ 150MPa；球压痕硬度 ≥ 165MPa；线膨胀系数(10 ( 180oC) 2.9 ( 10-5 / oC；干摩擦摩擦系数 ≤ 0.29，磨损率 ≤ 9 ( 10-6 mm3/N•m，耐除热浓硫酸以外的有机、无机液体腐蚀，耐高温短期300℃或长期260℃以内，耐低温 (70℃。

149、高可靠性长寿命复合固体润滑膜处理技术

高可靠性、高输入转速(7500rpm)、高减速比(37)、高负载(转动惯量15000 kg•m2)、高精度、高耐磨、长寿命的复合固体润滑膜，用于军工转塔方位减速器齿轮表面，在一次涂脂润滑下通过8000次正反向启动停机循环的台架试验考核，相当于超过15年使用寿命，已装机正常使用5年以上，膜厚在20 ( 40±5 mm范围可控，表面粗糙度Ra不大于1.6 mm。与齿轮减速器国外产品对比，已达到国际先进水平，有自主知识产权。适用于各种军工或民用大型机械的动力减速器齿轮的高可靠性长寿命固体润滑表面处理；适用于各种军工机械的高可靠性减摩耐磨轴套、轴销、滑块、动密封环、活塞环等机械零部件的固体润滑表面处理。

150、高性能氧化锌基复合材料电阻片开发

上海大学开发的添加剂粉体筛选、表面处理和微观均匀混合技术，通过有效的表面处理技术开发，结合新型分散设备应用和工艺开发，使复合粉体达到微观均匀混合；开发的电阻片均匀压制和均热烧结技术；通过系统配方设计和工艺优化，形成高性能氧化锌电阻片制备技术。纳米材料与微米级原料的有效配合，可显著提高氧化锌电阻片通流容量，抗老化性能，抗大电流冲击性能。以D3阀片为例，批量化制备电阻片通流能力达250-300A、电位梯度达250V/mm、具备优良I-V非线性和老化性能；电阻片抗沿面闪络性能优异, 其4/10s标准大电流冲击指标达70kA，超过GB11032-2000标准（45kA）和国际IEC-60099-4标准（65kA）。产品综合性能达到日本东芝水平。有效提高压敏电阻片通流容量、电位梯度和抗沿面闪络等性能，制备的高性能氧化锌压敏电阻片达到国际先进水平。随着超大规模输配电及电网重大建设工程、轨道交通及现代国防建设工程的迅猛发展，迫切大量参数先进、性能优良、可靠性高的氧化锌压敏电阻来提高避雷器的安全性和可靠性，高性能氧化锌电阻片的市场前景十分广阔。

151、安全环保先进涂层材料

本技术成果开发基于微/纳米无机粉体及有机-无机杂化技术的先进涂层材料，使涂层兼具无机相的难燃、耐腐、耐磨、耐热以及有机相的柔软和耐冲击等特性，代表国内外涂料最新发展趋势。可针对应用领域需要，通过调节有机和无机组分含量，实现涂层性能裁剪和控制，制备多种具有高硬度、强附着、高致密、耐磨损、抗酸碱、易清洁、不燃烧等性能可调的涂料新产品，可应用于铝合金、钢铁、纸张、塑料、木材等多种物体表面。该技术成果突破新型涂层材料开发中涉及的有机-无机杂化、微米/纳米功能粉体复配及有效协同、涂层固化成型，以及材料预处理和底漆匹配等关键技术，在材料纳米复合和组分、结构优化等多技术优化组合基础上，开发集安全环保、高耐磨、耐刮伤、高耐腐蚀、耐高温等功能于一体的多功能先进涂层材料及涂装工艺技术。已建立30吨/年中试装置，部分产品已成熟，将实现小批量制备。

152、纳米复合光催化粉体与多功能自清洁涂料

纳米复合光催化粉体能使污染物在光催化的作用下发生氧化-还原反应，对其进行高效处理，最终生成CO2、H2O等物质，起到降解污染物，并使之无害化的效果，从而使环境净化。利用纳米二氧化钛光催化和成膜物质复配成的光催化涂料，可以有效降解空气中的有害物质以及涂层表面的污染物，起到自清洁和净化空气的作用。可涂布于金属网表面形成透明纳米光催化薄膜，纳米光催化金属网可安装在空气净化、消毒装置中，在紫外光照射下能有效降解空气中甲醛、细菌等有害物质，如在18W紫外光照射下，120分钟内3.5ppm甲醛降解率大于90%。可任意弯折，采用该网生产的空气净化、消毒装置净化效率高，适用于各种场所，特别是新装修的办公室、住房、会议室等。可涂布于玻璃、陶瓷、塑料等表面，形成具有超亲水、自清洁功能的光催化薄膜，用于生产自清洁玻璃、防雾玻璃、抗菌陶瓷、自清洁塑料等产品。光催化涂料可有效降解空气中的SO2、NOx；室内建材、家具、电器散发出的有害气体；细菌、霉菌以及甲醛、苯类化合物等刺激性和毒性有机物，并可起到去除涂层表面有机污染物，使涂层表面自清洁的效果。

153、环境友好LED高反射柔光纳米结构涂层材料开发及应用

基于高反射功能粉体及新型树脂技术开发了一种高性能涂层，它是通过突破高反射无机粉体稳定分散、新型树脂合成、改性及复合组份优化、微结构控制等关键技术，结合具体产品配方设计及工艺优化制备的高反射纳米结构涂层产品。涂层具有高反射、高硬度、强附着、高致密、耐磨损、抗酸碱、不燃烧等优异性能。开发的环境友好LED高反射柔光涂层材料有许多优点：不含铬等重金属，涂料中挥发性有机物（VOC）含量极低，能够大幅度降低对环境产生的污染；经处理的制品，表面具有对光的高反射、阻燃、防腐、耐磨、抗刮伤、环保、装饰等功能，可以大大延长使用寿命，产品具有很强的市场竞争力。本项目通过突破高反射无机粉体稳定分散、新型树脂合成、改性及复合组份优化、微结构控制等多项关键技术难题，形成了核心技术，结合具体产品配方设计及工艺优化成功制备了高反射柔光涂层材料。建立了专用树脂、高反射功能粉体及高反射柔光涂料及涂层的中试生产装置，实现了产品批量化生产。环境友好LED高反射柔光涂层材料制备关键技术，可根据应用领域不同，广泛应用于信号灯显示、室内外景观灯以及日常照明等大功率型LED。从而提高LED照明的发光效率和使用寿命，起到节能环保的作用。由此带来巨大的社会经济效益，因而具有十分广阔的应用前景。

同济大学

154、方钴矿CoSb3系热电材料的合成方法

一种方钴矿系热电材料的合成方法采用钴、锑、铁、镍、锡的氯化盐或硝酸盐作原料，在内衬聚四氟乙烯的高压釜中于140-190oC进行反应，经过滤洗涤后进行热处理最终制得所需产物，因此本发明方法具有原料便宜易得、设备简单、合成温度低、工艺简单易于实现控制、产物粒度细、纯度高等优点。为制备高效热电转换器件提供优质材料。

155、纳米级银和锑或银和铋掺杂的碲化铅的制备方法

本发明涉及一种碲化铅为基的热电材料及其制备方法。本发明中所述的纳米级银和锑或银和铋掺杂的碲化热铅电材料是指AgnPbMnTe1+2n ，M为Sb 或Bi, 0<n≤0.2。其制备方法有两种：1、在碲粉中加入还原剂使碲粉还原成碲离子，加热后加入铅的可溶性盐、锑或铋的可溶性盐和硝酸银的去离子水溶液，搅拌或超声波处理后，过滤、清洗，再室温真空烘干即可； 2、把碲粉加入到硝酸银、铅的氯化盐或硝酸盐和锑或铋的氯化盐或硝酸盐的去离子水溶液中，再加入还原剂，加热至100-200 oC保温1-20小时后冷却至室温，将产物过滤洗涤后进行真空干燥处理即可。本发明所制备的新的碲化铅热电材料粒度细、纯度高，使用的原料便宜易得，工艺简单。

156、无卤环保阻燃剂

由于大多数聚合物是非常易燃的材料，所以在很多应用场合都需要对其进行阻燃处理。目前，聚合物常用的阻燃剂主要是卤素类阻燃剂（含Cl和Br的化合物），这类阻燃剂虽具有较好的阻燃效果，但燃烧时会释放出大量烟雾和有毒有害气体，造成“二次灾害”，其应用受到很大限制。

在安全、环保日益重要的今天，阻燃剂正朝着高效、低毒、低烟方向发展，大力发展性能优异的磷、氮类阻燃剂就显得非常重要。我们通过多年研究，开发出以磷、氮元素为主要核心成分的复合阻燃剂，可应用于塑料、橡胶、电线电缆、涂料、油漆、木材等产品。

项目 所需的设备，如反应釜、过滤设备、干燥设备、粉碎设备、相关测试仪器等。

157、酚醛树脂泡沫保温材料

目前，我国建筑外墙保温材料主要采用聚苯乙烯（PS）泡沫和聚氨酯（PU）泡沫。由于PS和PU是易燃材料，且燃烧时会产生大量有毒烟气，由它们引发火灾事故时常发生，已成为威胁人们生命和财产安全的重大隐患，在一些工业发达的国家中己限制它们使用。

酚醛（PF）树脂因具有耐热性好、阻燃性能优异、机械强度高、电绝缘性和耐高温蠕变性能优良等，在电子电工、航空和航天等领域应用十分广泛。由酚醛树脂发泡而得到的酚醛泡沫，与PS泡沫及PU泡沫相比，也具有耐热温度高、阻燃性能好、燃烧时低烟低毒等优点，是PU泡沫和PS泡沫潜在的替代品。

我国建筑节能行业现已经形成使用聚苯乙烯泡沫为主年产2000亿外墙保温系统市场，其中每年新竣工建筑20亿平米，同时约有400亿平米建筑存量，每年改造约20亿平米。若以酚醛树脂泡沫逐步取代聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫，市场前景广阔。

年产10万m3酚醛板生产线，项目投资约500万。

158、特种玻璃钢管板

在一般腐蚀介质环境中工作的管板，通常由普通金属，如铸铁、碳钢、铝合金、不锈钢、钛合金等，金属表面衬有防腐高分子材料如橡胶，或由浸渍石墨制成。倘若工作环境为强腐蚀介质，就必须使用锆、铌、钽等贵金属材料，或者碳化硅（SiC）等陶瓷材料，这些材料的成本不仅十分昂贵，而且机械性能或者加工性能不足，难以在大尺寸的管板中应用。

我们发明的连续纤维增强玻璃钢管板，耐腐蚀性、疲劳强度、使用寿命优于不锈钢、钢衬胶管板，成本、重量却比后者低，是一种性价比优异的新型管板。

尤其是在这种玻璃钢管板表面和管孔扩张段镶嵌一层（厚度3(5mm）PTFE板之后，可应用于几乎一切强腐蚀介质，长期使用温度达到2200C，与内衬PTFE的石墨或金属管板的连接保护则借助PTFE封头实现。

专有技术：镶嵌PTFE的特种玻璃钢管板和PTFE封头

应用领域：工作温度低于2200C的一切列管式换热器，尤其在强腐蚀介质环境下优势明显，成本与目前能用于这类恶劣工况的管板相比可低数倍。

159、特种玻璃钢阀门

玻璃钢阀门耐腐蚀性能优异、重量轻，商业化的应用历史已超过40年，但迄今市面所售的玻璃钢阀门皆基于短切纤维制造，耐压能力低、可靠性差，应用领域十分有限。采用连续纤维增强、耐高温和耐腐蚀树脂基体以及可忽略的孔隙率是我们研制成功的特种玻璃钢阀门的基本特征，纤维含量超过60%，无富树脂区，工作范围涵盖低压阀门、中压阀门和高压阀门（最高承压100个大气压），抗腐蚀性超过316L不锈钢、钛合金阀门，成本显著降低，重量不及相同规格金属阀门的三分之一，可在2000C以下的环境中长期工作。

160、特种玻璃钢夹芯板

我们的核心技术有两项：

1、在世界上独家实现对硬质聚氨酯等普通泡沫板的高效低成本强化，使得相同密度的这类泡沫板的平压（垂直于板面方向）性能和剪切性能可提高1个数量级以上，大大超过了价格昂贵的PVC、PEI、PMI等结构泡沫板（通常在航空航天、风机叶片、豪华游艇等项目上采用）的对应性能，成本却远远低于后者；

2、对这种强化或非强化的硬质泡沫芯与任意面板（铜、铝、不锈钢、高强钢等金属板，木材如三夹板，大理石或特种玻璃钢）制成的夹芯结构都能实现整体一次成型，具有最高的抗分层和抗剥离强度。

这种夹芯板的应用包括但不限于以下领域：冷藏车车体，房车车体，高铁、动车、地铁车厢车体，建筑外墙装饰，屋顶防雨，建筑隔墙，家具家装，大中巴、特种车车体，移动别墅，通信基站，移动营房，移动厕所，船舰隔舱，集装箱…。

161、半导体芯片生产线调度仿真系统

半导体芯片生产线调度仿真系统的主要目的是辅助半导体制造生产线管理人员进行调度决策，提供生成优化调度方案和进行瓶颈预测两方面功能。

半导体芯片生产线仿真调度系统包括数据加载、生产线仿真模型、生产线调度、设备维护调度、重调度以及报表生成功能。数据加载实时地从半导体生产线制造执行系统MES中抽取出调度需要的数据。使用半导体芯片生产线调度仿真系统生成的调度方案，可以直接指导生产线上的实际运作，保持生产管理思想的一致性，减少操作人员的工作失误。通过瓶颈预测功能，可以提前处理可能出现的瓶颈，尽可能保持生产的良好运行。通过这两方面的功能配合，可以明显地改善生产线的性能。

软件著作权：贝岭6寸硅片生产线调度仿真系统软件V1.0(BL6SimulSys)，软件著作版权登记号：2009SR08784

162、移动伸缩臂式遥控挖掘机

移动伸缩臂式遥控挖掘机是地下基坑施工的专用挖掘机械，整机采用珩架式机架、类行车式底盘、伸缩式工作装置等创新设计思路。对挖机在深基坑现场这个特殊环境内，扩大作业范围、有效提高施工效率具有特殊意义。整机采用四履带行走机构，并可借助挖机自身的挖掘力方便地改变履带行驶方向。在保证整机附着性能良好的前提下，使整机在基坑内众多竖向障碍物间实现顺利穿梭。整机采用电力驱动、远程监控、遥控操作，符合节能、环保、安全的现代设计理念。这一点，对于在大城市人口密集地区的深基坑施工具有非常积极的意义。

163、有机胺合成催化剂制备技术

乙胺是一种重要的有机胺,它是合成农药、医药、选矿药剂和染料的重要有机中间体。采用乙醇与氨胺化反应都可产生一乙胺、二乙胺和三乙胺。国外乙醇胺化法又可分乙醇常压临氢胺化和乙醇加压胺化法两种。目前，我国普遍采用乙醇加压胺化法，以提高生产装置效率和产品乙胺的反应收率，并可联产三种乙胺。

本乙胺合成催化剂技术制备程序分为: 1) 催化剂载体制备, 2) 催化剂组成复配, 3) 催化剂成型，4) 催化剂修饰，5) 催化剂活化。

本技术制备的催化剂可用于乙醇与氨气相胺化反应的过程，生产一乙胺、二乙胺和三乙胺。使用原料乙醇为普通工业级产品，其乙醇含量 95％、含水量≤ 5 %，氨为工业液氨，其含量 99％。催化剂性能指标为乙醇转化率 90 %，乙胺总收率 80 %，其中二乙胺收率 35 - 40 %，使用运转周期一年。

本乙胺合成催化剂制备技术通过制备程序、组成配方与工艺条件，无需改变生产设备可用于其它有机胺合成催化剂的生产。

164、新型 Lewis固体酸聚合催化剂制备技术

目前国内外工业上生产聚四亚甲基二醇所采用的催化体系主要有均相和非均相两大类, 前者主要有醋酸酐高氯酸法、氟磺酸法和浓硫酸法三种。这三种方法虽经多次改进, 但仍存在腐蚀设备和三废污染严重等问题, 而且催化剂多被破坏而无法回收利用。非均相催化剂体系的催化剂可重复使用, 适于连续化生产, 且产品质量较高。日本开发了使用杂多酸作为一种固体酸催化剂用于生产聚四亚甲基二醇，具有腐蚀性小、产物后处理容易、催化剂可全部回收利用等优点, 但杂多酸价格高、易吸水稳定性差, 致使生成成本较高。

本合成催化剂技术制备程序分为: 1) 催化剂载体处理, 2) 催化剂复配成型，4) 催化剂改性修饰，5) 催化剂活化、包装。

本技术制备了一种新型 Lewis 酸聚合催化剂，用于引发四氢呋喃聚合的反应活性较高，其四氢呋喃反应转化率几乎达100%，可一步合成分子量分布窄的预聚体PTM EG，产品收率 98 %，分子量在2000～ 3000之间，分子链末端为羟基。新型 Lewis固体酸催化剂具有腐蚀性小、产物后处理容易、因无水解工序而勿需处理废液, 催化剂可全部重复使用，也可实现连续化生产等优点。因此, 这种催化剂是一种极具发展潜力的新型催化剂。

华南师范大学

165、中高浓度有机废水高效处理技术——ASBR&SBR一体化设备

A&S-Ⅰ、A&S-Ⅱ、A&S-Ⅲ、A&S-Ⅳ系列的一体化设备是在ASBR工作原理及SBR的工作原理基础上研发的一体化高效废水净化装置。

A&S一体化净水装置是采用以ASBR+SBR为主要处理工艺、集去除BOD5、CODcr、NH3-H于一体的高效污水处理装置，该设备将厌氧技术与好氧技术结合为一体，充分发挥ASBR反应器的彻底厌氧降解功能，将废水中的难降解有机物转化成易降解的脂肪酸，提高废水的可生化性，为后续SBR处理减轻负担。该设备为序批式反应器，无需沉淀池。广泛适用于食品、纺织、化妆品、畜牧养殖、化工等行业的废水处理。

该设备具有占地面积小、操作简单、投资小、运行费用低、处理效果好等优点，属于高效低耗产品，在污水处理领域具有广阔的应用市场和发展前景。

166、有关纳米材料制备及应用的基本材料

1、环境污染治理中可以用到的纳米材料

在环保领域应用最多的纳米材料主要是纳米金属，即以纳米铁为主的纳米单金属、纳米双金属、纳米多金属以及纳米复合金属材料等。随着研究的热度和深度的增加，纳米复合材料的使用将是今后发展的方向。

2、钢铁行业废液的利用

在钢铁生产过程中，酸洗工序是必不可少的，在酸洗工序中主要是利用硫酸、盐酸将钢铁表面进行清洗，这些废液中含有多种金属材料和无机材料，主要成份有铁、镍、锌、铬、锰、碳等，其中铁的含量最高，高达150g/l左右。目前这些酸洗废液需要委托具有危险废物处置资质的单位进行安全处置，多采用酸碱中和的方式进行简单处置后外排，造成了环境污染和资源浪费。经过课题组的研究，已成功研制出了生产工艺，可以将这些废液进行资源化利用，制备出纳米复合材料。

目前课题组已研究的成果有：纳米材料应用于电镀废水中重金属，如铬、锌等的处理；纳米材料处理抗生素类污染物；纳米材料处理多溴联苯醚污染物。

在上述成果中，这些合成出来的纳米材料均实现了快速高效的处理效果。如处理甲硝唑类抗生素类污染物时，在投加量为0.1g/l的纳米材料下，处理80mg/l的甲硝唑污染物，可以在5分钟内达到95％的去除率。

上海市塑料制品研究所

167、透氧透湿透明食品保鲜包装（膜）袋

气调保鲜技术是目前国内外最先进的农林副产品保鲜技术，可划分为标准气调（CA）、限制气调（MA）、自发气调（SCA）等技术和方法。

综合各方面因素考虑，我们采用了限制气调（MA）技术和方法。

MA是在密闭的环境中，利用农林副产品的自身呼吸代谢过程中，降低氧气浓度，提高二氧化碳气体浓度，又反过来自发调节、抑制自身呼吸代谢，用低O2高CO2的协同作用抵抗乙烯等有害气体的衰老作用，减少自身养分消耗，达到保鲜延长储藏时间的效果。这种采用塑料膜小包装或大帐篷的保鲜措施，延长储藏时间的保鲜方法，简单、实用、节能、价格低，适合农林副产品的保鲜使用。

近几年国外掀起用透氧透湿透明食品保鲜包装袋包装鲜活商品，一般要求保鲜（膜）袋内氧气浓度控制在2～10%，二氧化碳含量控制在10%以下，相对湿度控制在70～95%，从而延长储藏时间而保持水果蔬菜的色、香、味、新鲜度等。我们采用了高新技术，国内独家试制成功了这种透氧透湿透明食品保鲜包装（膜）袋，国际上也仅有美国两家工厂在生产。

主要技术指标：透氧系数：≥10000cm3/m2.d.0.1Mpa（每天每平方压力为0.1Mpa透氧大于等于1万cm3 ）；透水蒸气指标：≥6 g/m2/d；拉伸强度：纵向 ≥5500psi，横向 ≥5000psi；破坏时延伸率： 纵向 ≥200%，横向 ≥120% 。

168、合成纸(synthetic paper)专用料

合成纸又叫塑料薄膜纸、聚合物纸、石头纸等。它以聚烯烃等树脂和无机填充物为主要原料，通过挤出工艺加工而成的制法是，首先把上述树脂经过熔融、挤压、成膜，沿不同轴向拉伸，生成薄膜；然后，把该薄膜进行“纸状化”处理，使之变得不透明、白度提高，于是就制成了合成纸。这种纸的拉伸强度高，而且不怕水、不虫蛀、有弹性、能隔热、尺寸稳定、表面平滑，适于印刷。多用来制造海报、画报、年历、手提袋、包装盒、渔业用纸、航空航海图、穿孔卡片、唱片封袋、商品标签、户外广告、名片等特种用纸。合成纸是一种塑料新型材料产品，同时具有塑料和纸的特征的多功能性材料。也是一种环保产品，具有比重适中、强度大、抗撕裂，印刷性好，遮光、抗紫外线，经久耐用，经济环保等特点。由于合成纸的生产过程无污染，可以100%回收，循环使用，是现代纸张生产的一次重大改革。

我们研制的合成纸专用料中碳酸钙含量最大可达为70--75%左右，可生产厚度0.1—2.00mm，宽度可达到1600mm,挺度90左右的合成纸。欢迎广大新老朋友前来咨询、合作。

169、可用激光直接打印出字的改性专用塑料

计算机键盘中按键的一个个数字、外文字母和符号，过去是采用印刷上去的，现在则可由激光直接照射打印在上面，呈现出清晰的字迹符号。根据用户的迫切要求，我们研制了这种可用激光直接印字迹的改性专用塑料并经客户实际生产、测试、应用，效果良，现可批量生产。

经挤出造性得到的改性塑料树脂，送入注塑机，注塑成型一个个电子计算机键盘用按键，再送入激光打字成型机中激光照射，可呈现清晰美观的永不脱落的数字、符号等字迹。与印刷出来的字迹相比较，加工方便、成本低，对环境无污染，绿色环保，效果优于印刷。

170、最新无卤阻燃塑料系列产品

1．无卤阻燃高抗冲聚苯乙烯

本阻燃高抗冲聚苯乙烯主要用于家用电子、电器外壳，用户要求是：除了阻燃剂是无卤型之外，其它指标都与卤素型阻燃高抗冲聚苯乙烯一样，价格还低。根据这个要求，阻燃剂选用氢氧化镁，原因在于目前氢氧化镁的粒径，可以〉2500目（D97）。再加上其它加工助剂，得到的综合效果，可以使阻燃高抗冲聚苯乙烯满足用户要求。阻燃性能达到UL94标准V-0级。

2．无卤阻燃尼龙

阻燃尼龙作为一种优良的工程塑料，具有耐磨、自润滑、乃高温、阻燃性好等优良性能，广泛应用在电子电器、交通运输等行业。我们开发生产的阻燃尼龙，引进塑料多元复合共混理论，从一个全新的视野进行尼龙的阻燃配方，得到低烟无卤、冲击强度高阻燃性能好、符合用户要求的无污染绿色阻燃尼龙。主要阻燃剂选用超细氢氧化镁。

3．无卤阻燃抗静电聚烯烃

一些特殊场合应用的塑料必须抗静电阻燃性能佳才能使用，例如煤矿部门。我们研制生产的无卤阻燃抗静电聚烯烃塑料，采用添加型阻燃剂、抗静电剂及多种助剂，按塑料多元复合共混理论进行筛选组合，得到高性价比、质量优良，并且制品的阻燃抗静电持久、安全无毒、无环境污染。同时加工工艺简单，使用方便。抗静电指标为σs≤106Ω，阻燃性能达到UL94标准V-0级，可用于制造煤矿用HDPE水管、PP通风管道等。

171、高抗撕裂性阻燃流涎聚丙烯薄膜专用料

随着塑料制品在各行各业、人民生活中的广泛应用，各行各业对塑料制品在本行业的应用提出了更高的要求，原有各类通用塑料在使用中显得力不从心。例如小家电、电子、交通运输等行业中应用的厚度在2～50丝、门幅宽达2米高抗撕裂性阻燃流涎聚丙烯薄膜片材，外观磨砂玻璃状半透明，阻燃性达到UL-94标准V-0级，同时要求其物理机械性能符合一定的技术指标，特别是抗撕裂性指标—纵向/横行>170kN/m，简易测试方法是任何人用手用再大力也无法将其撕开。但普通聚丙烯塑料经阻燃改性和添加弹性体物质并不能满足上述要求。

经反复试验，我们按照最新塑料改性多元复合共混理论，解决了材料的高抗撕裂性、韧性、刚性，产品的性能完全符合技术标准，达到使用要求。高抗撕裂阻燃流涎聚丙烯薄膜开发生产成功，表明性能稳定，质量达到各项指之数值，价格适中，满足使用要求。生产过程无三废，生产操作简便，使用过程无污染， 是阻燃聚丙烯家族中又一新产品，它完全可以替代进口产品而被广泛应用。

产品技术指标：熔体指数：8±0.5 g/10min；拉伸强度：>32MPa；断裂伸长率：105 %；阻燃性：V0级；撕裂性：纵、横向>170 KN/m；电气强度：78-82  MV/M；密度：1.0±0.3 g/cm3。

172、阻燃ABS母粒

常见ABS树脂是微黄色不透明，无毒无味，丙烯晴(A)－丁二烯（B）－苯乙烯（S）三元共聚物，具有三种组成物的良好综合性能。是一种质硬、坚韧、刚性和尺寸稳定的材料。广泛应用在汽车、建筑、电子、文具、家具、家电等行业。因普通ABS是容易燃烧的热塑性塑料，应用范围受到限制，各种阻燃型ABS应运而生，扩展了ABS的使用范围。

在塑料制品的实际生产和应用中，同一品种材料制成的不同零部件，对阻燃性能的要求不尽相同。有V-0级，V-2级，甚至HB级。我们生产的阻燃ABS母粒，当添加比为1：5（100份树脂添加5份母料）时，阻燃体系燃烧性能符合UL94标准V-0级（实际测试1：6时也是V-0级）。同一母粒，添加比为1：8-1：10时，达到V-2级。同时其机械物理性能达到设计使用要求。而进口母粒1：4时为V-0级，1：5时为V-2级，1：8和1：10时，则燃烧不止。我们研制的阻燃母料无论是添加比还是阻燃性均比国外进口的更先进，更经济实用，性能达到国内外先进水平。

添加比为1:5时物理机械性能：悬式缺口冲击强度  GB1843-80 ≥90J/m；抗张强度 GB1040 ≥30Mpa；热变形温度 GB1634 ≥80℃；燃烧性UL94 V-0。

173、汽车用塑料

随着我国汽车工业的膨勃发展，汽车用塑料尤其是汽车用改性塑料需求量日渐增长。改性塑料品种也日见繁多。我们在客户的要求下，开发生产了16种各色汽车用改性塑料，以“可漆性汽车保险杆料”为例：

现在生产的聚丙烯料具有优良的物理机械性能、电性能、耐腐蚀性能。而生产汽车保险杆的聚丙烯料却要达到高冲击强度，耐低温性，这就需要对PP增强改性。我们针对汽车保险杆料的特点，对普通聚丙烯同时进行增强改性和化学改性，使它具有超高冲击强度同时，还具有较好的耐热、耐老化、耐低温、刚性好、韧性好，涂科涂复性好等特色。其主要技术指标为：悬臂粱冲击强度≥550J/m，拉伸强度≥20MPa，热变形温度≥110°C，熔体流动速率为4—6g/10min。

174、可保持透明性薄膜填充改性母料

目前透明塑料薄膜马夹袋主要应用在超市包装袋、菜市场包装袋等方面，技术成熟使用效果良好。随着国际石油价格上涨，塑料原料爆炸性的上涨，薄膜原料的价格也随之上涨，加重了生产的成本。而产品价格却因各种原因不能上涨或仅有微量上升，广大塑胶制品厂，迫切希望有既不影响产品质量，又可降低成本的方法、工艺、材料提供。而在薄膜生产中添加填充剂无机粉体材料可以降低成本，但其透明度受到损害。利用塑料多元复合共混改性理论生产的可保持透明性薄膜改性母料，经用户测试试用效果极佳。其特点是：在HDPE中添加30%该母料后，1.2丝厚薄膜的透光率由纯树脂的92.2%变为91.5%，仅下降0.7%；雾度由纯树脂的61.13%变为74.08%，仅上升12.95%。

应用：

（1）可保持透明性薄膜改性母料，可以有较高的添加量，从5%～50%都可以。综合光学性能和力学性能考虑，以添加20%～30%为最好。

（2）可保持透明性薄膜改性母料的高添加量，使得薄膜中的无机粉体含量也高，不仅降低了成本，还节约了聚乙烯原料，也就节约了宝贵的石油资源。

（3）添加的无机粉体来自大自然，具有与环境友好材料之特性，因此本可保持透明性薄膜改性母料添加后的薄膜是绿色环保产品。

175、大口径埋地管材用增刚增强（增韧）母料

在现代社会中，管道输送是保障社会正常生产、生活，促进经济繁荣的基础设施。由于塑料管道比传统管材如铸铁管、钢管、水泥管有更大的优势，在我国得到高速度的发展，其中，随着塑料埋地管材的推广应用，以HDPE大口径双壁波纹管为代表的大口径塑料埋地管材成为排水系统的主流。

然而在推广应用HDPE大口径双壁波纹管的过程中，出现了随着直径的增大，塑料管材的环刚度达不到S2级的难题。要增大环刚度达到S2级，可以通过改进管形，提高惯性矩I，或者提高材料的弹性模量E，加以解决。为此我们研制生产了大口径埋地管材用增刚增强(增韧)母料，效果极好。

大口径埋地管材用增刚增强（增韧）母料与管材材料为70：30时，弯曲弹性模量增长了一倍。生产效率提高，生产成本下降，按三包新料对一包母料，每吨可降低成本2000元左右。

176、改性HDPE回收料生产大口径埋地管材专用料

生产大口径双壁波纹管、HDPE大口径双壁波纹管的原材料主要是高密度聚乙烯。随着石油价格的爆炸性上涨，作为裂解石油合成高分子材料的塑料的价格也水涨船高。为了降低成本提高竞争力，许多塑料制品中都添加了回收塑料。但是，回收塑料的性能比不上新料的性能。在提倡环保，走循环经济道路的今天，怎样通过塑料改性，使得废旧塑料回收料改性后，各方面性能指标接近或达到新料的水平，从而在保证质量的前提下降低成本，是摆在我们面前的重大课题。

要使回收料恢复青春如同新料一样使用，还需解决如下难点：

回收料的各种物理机械性能如拉伸强度、抗冲强度等普遍下降。

回收料经多次加热，造成塑料中部分高分子材料降解、老化，熔体流动速率上升，尽管大部分塑料中都含有抗老化剂。

每一批回收料的色泽和表面光泽度不尽相同，老化降解程度不一样，表面清洁干净程度不一样。即外观和内在质量每一批都不一样。

改性高密度聚乙烯回收料的改性后价格必须低于同类新料价格每吨1000—2000元，才会有商业价值。

针对上述难题，我们应用多元复合共混改性理论技术，生产出用于制造HDPE大口径双壁波纹管、缠绕管的改性高密度聚乙烯回收料。

177、注塑级塑料垃圾箱抗菌耐候多功能增强色母料

我们在多元复合共混改性理论的指导下，采用母粒法生产低成本抗菌杀菌、耐候耐高低温等功能的塑料多功能母料，然后把该母料按一定比例加入到生产垃圾箱的原料中，经简单搅拌就可注塑生产垃圾箱。优点是：用户使用方便，操作简单，简化生产工艺过程，混合效果好，绿色环保，有利于提高生产效率和产品性能指标与降底成本。

采用抗菌耐候多功能增强色母料后生产的垃圾箱的性能指标应符合 CJ/T 280-2008标准的要求。

178、建筑物内单层静音排水实壁管专用料

随着我国现代化建设不断发展，各类不同材质不同结构的塑料管被大量应用，但应用于建筑物内部的排水排污管，由于流水声传出形成噪音干扰，很是令人生厌。去噪音的一个方法是采用三层共挤中间一层发泡的办法生产复合塑料管加以解决。本法的缺陷是投入大、工艺复杂等导致此类管子成本高。能否采用原有生产实壁管的设备生产抗噪声静音管呢？我们在塑料多元复合共混改性理论指导下，研制生产了适用于建筑物内普通排水系统、连续排水温度不大于95℃的高温排水系统以及对排水噪音有特殊要求的单层静音排水系统用管材料。在考虑到材料的耐化学性的条件下，也可用于生产工业排水系统用管材。受到用户的好评，现己批量投产。其最大优点是可利用原有生产普通单层排水管的设备生产，从而无需投资就可生产新品种排水管材。该品种为国内首创。该建筑物内单层静音排水实壁管专用料已被上海世博会选用。

本材料为聚丙烯混配料，其中加入为生产达到标准要求的管材所必需的添加剂，所有添加剂应分散均匀。用本材料生产的管材外观内外表面光滑，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及其它影响性能的表面缺陷，管材无可见杂质。颜色为灰白色，也可按需方要求协商确定。

179、轻量化改性碳酸钙

为了降低塑料制品成本、改善某些性能，国内外的部分塑料产品或多或少都添加了非金属材料无机粉体，例如碳酸钙等。目前粉体加工机械流水线可加工粒径大于5000目的粉体。同时无机粉体表面处理技术随着各种新型偶联剂的被开发，新的表面处理机械的出现并日益成熟。刚性粒子增强（韧）理论打破了只有橡胶、弹性体才能增强（韧）的神话。特别是近二年来，石油价格上涨引起塑料树脂原料价格爆炸性的上涨，而国内塑料产品的价格上涨却很有限，迫使人们寻找在保证质量的前提下，降低成本的办法，其中之一就是在塑料中添加碳酸钙、滑石粉等填充剂。但碳酸钙的填充量超过某一临界值，成本并没有下降，而塑料制品的其它部分性能受到影响。

要解决由于添加了填充剂导致塑料制品比重增加的问题，方法是采取各种措施，使得添加了填充剂后整个塑料制品的比重比添加了没有采取措施的碳酸钙导致塑料制品比重增加时有所下降，同时其它物理机械性能基本不下降。我们利用塑料多元复合共混改性理论研制开发了轻量化改性碳酸钙及其母料，目前，已经小批量生产轻量化改性碳酸钙的真比重为 1.9g/cm3(实测为1.89 g/cm3)，出厂价大约为2500元/吨。产品可以应用在通用塑料和大部分工程塑料中。

例如：河北省某一塑胶公司生产碳酸钙改性PVC板材。添加了15%碳酸钙的PVC的真比重为1.55，添加了15%轻量化改性碳酸钙的PVC的真比重为1.48。如改用添加25%轻量化改性碳酸钙的PVC的真比重为1.53（其它性能满足产品技术要求。），而目前市场价PVC为8200元/吨、轻质碳酸钙为650元/吨、轻量化改性碳酸钙为2500元/吨，节约成本估算就为（250*2.5+750*8.2）-（150*0.65+850*8.2）=-292.5元/吨。如按每月生产300吨，可节约成本为8.775万元，经济效益明显。

180、无载体塑料阻燃彩色多功能母料

上海市塑料制品研究所在ABS、HIPS、PP、PE等通用塑料的阻燃化研制经验的基础上，研制成功了一种通用型无载体塑料阻燃彩色多功能母料, 能添加在普通塑料中用以制造各种阻燃塑料制品，同时又具有色母料功能，以便给制品染上各种鲜艳的色彩。

本阻燃色母料适用添加于ABS、HIPS、PP、PE等塑料中。本母料经实际应用和测试表明：当母料添加比为1：20（100份树脂添加5份母料）时，HIPS塑料的阻燃性能达到UL94标准V-2级，由于配方合理，母料分散均匀，阻燃着色效果明显，添加母料后制品颜色鲜艳，色调均匀，而制品的物理机械性能则几乎不变。同时又不改变普通塑料制品的加工工艺。母料的热稳定性好，而且加工温度可达280℃。本母料还添加了国内首创的卤素吸收剂，从根本上消除原料中或多或少存在的微量游离溴，保护加工生产过程中所使用的设备和模具。全部原材料立足于国内，添加本母料后，塑料制品的主要物理、机械性能降低极小，同时，不要求用户单位改变原有生产工艺条件，而且成本低廉，整个生产过程无三废产生。本母料添加比高、成本低、使用方便，大大提高了用户单位管理、运输和生产效率，是当今塑料加工工业中又一科技新成果。

181、环境友好型塑料制品

环境友好型塑料制品沿用钙塑型产品之生产经验，赋以当代最新科技成果之内涵，制成含有天然的无机粉体和各种诸如降解剂、加工助剂的具有环保型的塑料产品。该产品一旦被遗弃，将在光热等自然条件下逐步降解。同时添加其中的天然无机粉体，达到环保、降低成本、提高性价比等目的。按使用对象分挤出型、注塑型和吹膜型型三大类，添加量可高达30%--60%。

浙江清华长三角研究院

182、污水处理厂污泥快速改性成土处置技术

本项目主要针对大宗有害固体废弃物-污泥进行处置，旨在利用以工业废渣-工业副产石膏为主要成分生产污泥快速改性成土剂，通过对污水厂污泥进行化学改性，快速和大幅降低污泥含水率，固化与稳定污泥中的重金属，消除与固化污泥中细菌、病毒等有害成分，将污泥改性为可广泛利用的耕植土和农用土，以废治废，变废为宝，实现了污泥的减量化、稳定化、无害化、资源化的处理处置。

本项目工艺成熟,生产设备为工业常用设备，投资小，一次性有效的、快速解决了污泥的保水量大、重金属超标、病原菌过量的问题，产品符合CJ/T 309-2009农用泥质标准，可作为耕植土、农用土和工程用土使用。

183、粉煤灰及脱硫石膏应用技术

1、新型免蒸压加气块墙体材料

粉煤灰蒸压加气砌块是以粉煤灰、胶结料（石灰）以及骨料等物质为主要原料的新型建筑材料制品。蒸压砖产品主要适用于框架结构、现浇混凝土结构建筑的外墙填充、内墙隔断，也可应用于抗震圈梁构造多层建筑的外墙或保温隔热复合墙体。与传统的黏土砖相比，粉煤灰砌块可以节约保护土地资源，消耗大量工业废弃物粉煤灰，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。

浙江清华长三角研究院与国内有关科研院所合作，研制了一种更加节能环保的的新型免蒸压加气块墙体材料，该墙体材料不需要蒸压加气，既可做实心的承重砌块，又可做适合高层框架结构的发泡轻质砌块，既防水渗透，又隔音隔热保温，是替代传统黏土砖、实心砖和蒸压粉煤灰砌块的一种新型绿色建筑材料。其生产工艺比传统加气混凝土砌块简单，“免蒸养”、节省能源。无废水、粉尘排放，符合国家环保要求。

2、粉煤灰及脱硫石膏其他用途

粉煤灰及脱硫石膏不仅可以制作砌块，还有附加值更高的用途。

目前，尾矿充填、尾矿筑坝大多采用水泥基，由于水泥与泥土粘接性不好，因此，用于生态环境治理用量大、成本高，处理后强度不高。采用氟石膏作为生态治理材料，目前为国内首创。

（1）尾矿充填、筑坝，河道淤泥筑坡等，由于与泥土粘接性好，相对水泥，用量可下降一半，而强度等性能指标可提高一倍。

（2）污水处理厂污泥水含量高于80%，运输困难，采用氟石膏质胶结料，可使污泥成为半干化颗粒材料，使其成为资源化材料，土壤回填、筑路地基、焚烧燃料、建材填充料等。

（3）实现环境修复，尾矿充填、筑坝，减少了安全事故发生，减少土地资源占用，矿产资源利用率提高，河道淤泥作护坡，农田明渠的土壤固化剂等，可减少水土流失，城市污泥改性，减少了二次污染及使污泥资源化。

184、流体超声波式碳纤维扩展关键技术及设备

碳纤维是制备大飞机的主体材料。本项目技术及设备可对48k以下的各种碳纤维束进行3.5~4倍的扩展。

本项目技术及设备对比其它扩展技术及设备的最大优势在于对碳纤维的损伤极小，不超过7%。

技术的基本原理是在超音波槽中注入特殊液体，槽中装有数个特殊形状的辊筒。槽中液体受超声波的作用，以一定的频率产生振动。液体的振动频率受超声波控制保持恒定。浸泡在液体中的纤维束以单方向经过滚筒并与滚筒接触，在流体的振动下原纤维束被均匀地扩展。也就是所有呈扭曲状态的原纤维束单丝被扩展为间隙很小、准直性很好的平行单丝。扩展后的大K数碳纤维和同标号的小K数碳纤维保持了相同的性能。

项目技术及设备属于国内首创，国际领先。在扩展幅度、扩展速度、纤维损伤损伤等方面都对现有方法保持着巨大的优势。

项目总投资约2500万元，其中设备投资1800万元，流动资金700万元。

185、晶体硅的提炼提纯方法

晶体硅的提炼提纯方法由发明人通过长达六年的多次实验与精心研究所取得的发明成果（专利号：2007 1 0070694.6 ）。

本工艺的特点是封闭循环、流程均在系统内反应，采用的是物理、化学双重方法提炼提纯，技术工艺独特，不会对外部环境造成影响，是低能耗、零排放、高纯度的产品。

工艺方法：以精选的石英石为原料，通过清洗、烘干、计量配料混合、入炉提炼、再冷却、粉碎研磨、再入炉提纯、通气还原、冷却、出炉，通过物理、化学双重法提纯，因用特殊渗透膜过滤器，很多杂质如硼、磷、铁等均给过滤掉再加上多次精馏，其纯度可达到7N以上，甚至达到9N、10N，转换率提高到26％左右。

本项目建设需总投资2－40亿元，可分阶段进行。

186、球状金属粉末和片状金属粉末的制取

金属粉末通常是指粒度小于1mm的金属颗粒的集合体。它可以是单一的金属粉末、也可以是合金粉末。金属粉末的制取通常按转变的作用原理分为机械法和物理化学法两类，既可从固、液、气态金属直接细化获得，又可从其不同状态下的金属化合物经还原、热解、电解而转变制取。因制取方法不同，同一种粉末的形状、结构和粒度等特性常常差别很大。粉末的制取方法中应用最广的是还原法、雾化法和电解法。

技术特点:作为涂料颜料、金属油漆及装饰材料，在金属粉末加工过程中采用了雾化法和机械加工多种方式。首先使用雾化法制成球形粉末，后用机械研磨的方法制成片状的金属粉末，以提高最终产品的覆盖率。

金属粉末不仅具有广泛的用途和良好的市场前景，而且具有可观的经济效益。金属粉末的价格，因其种类不同，价格从几十元一公斤到近万元一公斤不等。

187、石英的提纯和超细加工

石英的主要成分是SiO2。石英的用途十分广泛。最为常见的是作为玻璃生产原料。石英还可以作为填料、建筑涂料和工业陶瓷的原料。作为新光源和电子工艺的原材料石英更是不可或缺。

由于石英是天然矿物，因此在不同的成矿条件下会带有不同的杂质，使用时一般都要经过提纯处理。作为电子级原材料使用的二氧化硅，对于杂质含量有更高的要求，必须进行严格的提纯和加工，才能达到所需的纯度和粒度，满足最终产品的制作要求。例如：石英坩埚、高温灯管、电子原件所需要的石英纯度极高，杂质总量不超过20ppm，甚至10ppm。

本项目技术特点：针对石英中杂质的不同存在形式采取有针对性的提纯方法，做到经济、合理、有效是项目的工艺特点。在研磨分级过程中，采用各种防护方法，可有效地防止铁污染，必要时可采用无介质粉碎。无转子静态分级机是项目针对石英等硬矿物开发的新产品，已获得国家专利。这种分级机无电机、无转子，省去了分级能耗，由于无转子，因此便于分级仓内进行防护，可完全做到无金属污染。无转子静态分级机的分级精度可以和带转子的分级机相媲美，D97 5μm以下。

浙江大学

188、夏热冬冷地区建筑节能新材料、新技术、新体系研究

夏热冬冷地区建筑节能既要解决冬季保温，又要兼顾夏季隔热。本项目旨在研发符合夏热冬冷地区气候与用能特点的新材料、新技术，并形成真正适合本地区建筑节能需求的新型外墙保温隔热体系。 主要研究内容及结果：1.研发了综合性能优异的陶粒增强加气砌块、硅藻土（多孔）保温砖、无机轻集料保温砂浆等墙体自保温材料及配套应用技术，实现了保温材料与建筑物同使用寿命；2.研制了节能50%、65%要求的围护结构自保温及复合保温隔热体系的构造组成、主墙体热工参数、冷热桥节点构造及应用技术；3.编制了省标《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》（DB33/T1054－2008）；4.建立了自保温墙体材料及无机轻集料保温砂浆生产基地，解决了夏热冬冷地区新型墙体保温隔热体系的关键技术，形成了具有本地区特色的墙体自保温及复合保温隔热体系。已在在上虞、嵊州、路桥等地建立了3条自保温墙材生产线，产品均列入建设部十一五节能新产品推广目录，并获得浙江省推广应用证书，在浙江、江苏等地被广泛应用。

189、大块金属玻璃材料制备及相变

大块金属玻璃材料是当前先进金属材料中最活跃的科研领域之一，这种先进材料的原子排列不呈周期性和对称性的一类新型合金材料。由于其特殊的微观结构，致使它们具有优异的力学、物理、化学及磁性能，如高的强度、高的弹性极限（～2％）、高的耐蚀性、高的耐磨和优异磁学性能等性质，在民用和军用工业（贫铀弹）两方面将有很大的开发应用前途。本项目中的大块金属玻璃材料是采用高真空吸铸法合成。首先在氩气保护的真空熔炼炉内熔炼合金锭子，随后采用吸铸法将合金锭子制备成大块金属玻璃材料。通常采用x射线衍射法确认所得材料为非晶态结构，用差示扫描量热法确定玻璃转变温度、晶化温度，液相温度等热力学参数。采用力学性能实验机等仪器，获得新型大块金属玻璃材料的力学等各种性能。本项目中我们还采用先进的同步辐射技术系统地研究了金属玻璃材料的原子结构以及压力诱导的结构变化行为,取得了一些具有国际影响的科研成果:1、研发了直径为35毫米镧基金属玻璃体系是目前世界上尺寸最大的稀土基金属玻璃材料。2、世界上首次在大块金属玻璃合金体系中观察到非晶多形态相变的现象。3、成功地研制出一种新型CuZr基大块金属玻璃材料，它具有室温大弯曲、扭转塑性。4、系统地研究了密度、原子扩散和热力学晶化势垒对金属玻璃晶化的影响，发现了外加压力对晶化过程有着很大的影响，其影响与材料本身有关,并由原子扩散和热力学晶化势垒两因素所决定。

190、一种双层纳米有序结构二氧化钛薄膜及其制备方法

本发明公开了一种双层纳米有序结构二氧化钛薄膜及其制备方法。薄膜上层为直径约30～100 nm的准定向排列的单晶金红石相二氧化钛纳米短棒薄膜，厚度约120～250 nm；下层为直径约50～100 nm的定向排列的锐钛矿相纳米管薄膜，厚度约250～750 nm。其制备基本过程是将表面均匀覆盖单晶金红石纳米棒阵列薄膜的钛基板置于0.5%质量分数的氢氟酸水溶液中进行阳极氧化，施加的阳极电压为15～30 V；而后置于马弗炉中350～500℃热处理1小时，即得到双层纳米有序结构二氧化钛薄膜。本发明提供了一种纳米结构加工技术，方法简单、易行。制备的双层薄膜结构新颖，成膜质量好，纯度高，且结构可控，有广阔的应用前景。（专利号：200910096795.X ）

191、一种镁基复合储氢材料及制备方法

本发明公开的镁基复合储氢材料，按重量百分比含有1.0～10.0％Al，1.0～5.0％Ni，余量为Mg。其制备步骤：先将块状金属Mg和Al通过中频感应熔炼制备Mg17Al12合金，粉碎至300目；在340℃氢气气氛4.0MPa下将Mg粉氢化制得MgH2；然后将Mg17Al12、MgH2、Ni粉末按重量百分比含量混合，在氩气气氛下球磨60～100小时。本发明的镁基复合储氢材料可以在低温可逆吸放氢，具有较高的储氢量、良好的活化性能和优良的吸放氢动力学性能。可用于制造氢源，便于氢气的提纯和储运，也可用于燃料电池用储氢材料。（专利号：200810164115.9）

192、制备超疏水高反光材料的方法

本发明公开了制备超疏水高反光材料的方法，将基材浸泡入银氨溶液和水溶性还原剂的混合液或者硝酸银溶液和水溶性还原剂的混合液中，充分反应后，吹干或晾干；再放入低表面能物质的醇溶液中，浸泡后吹干或晾干，即可。本发明不仅具有成本低、操作简单、容易工业化等优点，而且制备的超疏水高反光材料表面接触角为150°-180°，滚动角小于10°，材料表面可见光的反射率为20-80％，红外光的反射率为20-90％，同时具备高反光性能和超疏水性能，是自清洁的高反光材料，并具有很好的稳定性。（专利号：200810063478.3 ）

193、一种近紫外激发蓝色发光玻璃陶瓷及其制备方法

本发明公开的近紫外激发蓝色发光玻璃陶瓷为二价铕离子掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷，其组分的摩尔百分含量为：SiO2 45-60％，Al2O3 0-25％，Na2O 0 -10％，NaF 0-10％，ZnF2 0-20％，BaF2 10-50％，EuF3 0.5-10％，澄清剂和/或助熔剂0-3％。制备采用还原气氛高温熔制和析晶热处理工艺，使3价铕离子还原为2价铕离子，方法简单、无污染、成本低。发明的玻璃陶瓷在近紫外区域(350-420nm)具有很宽的激发光谱，在氮化镓铟近紫外光LED激发下可产生蓝色发光，具有发光亮度高、耐紫外辐射、化学稳定性和热稳定性好的特点。（专利号：200810122223.X ）

194、纳米硅复合镀膜玻璃及其快速反应在线制备方法

本发明公开了一种纳米硅复合碳镀膜玻璃及其快速反应在线制备方法，纳米硅复合碳镀膜玻璃由玻璃基板和薄膜组成，该薄膜为纳米硅和纳米碳化硅复合非晶硅碳；其中，纳米硅、纳米碳化硅和非晶硅碳的体积百分比为40～45∶0～ 5∶50～60；本发明的纳米硅复合碳镀膜玻璃对可见光有较低的反射率，耐蚀耐磨，成本低；本发明的快速反应在线制备方法利用生产中的热能直接在玻璃软化温度区在线制备纳米硅复合镀膜玻璃，实现在线低能耗生产。 （专利号：200810059843.3）

195、铁基非晶合金磁性材料及其制备方法

本发明公开了一种铁基非晶合金磁性材料及其制备方法。该合金材料的化学分子式为:(FE100-ACOA)X-DYY-BZ-SIW,式中的X,Y,Z,W为原子百分数:60≤X≤75,5≤Y≤25,20≤Z≤25,0≤W≤10,0≤A≤10,且X+Y+Z+W=100。该合金的制备过程如下:将工业纯金属原料以及FEB合金按合金配方配料,采用真空感应熔炼成母合金,然后用单辊甩带法制得非晶薄带。本发明具有较好的玻璃形成能力,且软磁性能优良。所需的原材料大多为工业纯度,从而降低了成本,同时制备工艺简单,可广泛应用于结构材料和磁性材料等方面。（专利号：200910096349.9）

196、一种有机-无机杂化的介孔聚合物材料

本发明公开了一种有机-无机杂化的介孔聚合物材料，通过以下方法制得：将阳离子表面活性剂溶解于水形成阳离子表面活性剂水溶液，剧烈搅拌，在0-5℃下加入过硫酸盐水溶液以形成模板；保持0-5℃并剧烈搅拌，然后加入聚合单体，鼓氮气除氧10-60分钟，再加入促进剂形成反应溶液；所述的反应溶液在氮气氛围下在0-5℃和剧烈搅拌下反应12-48小时后，收集产物并在40-80℃真空干燥12-48小时。本发明的介孔聚合物材料比表面积高，兼具有机物和无机物的性能，在催化剂负载、药物传送、污染物清除、蛋白质分离以及酶固定化等领域有着非常大的应用前景，同时，其制备工艺简单，原料来源广泛而且便宜，适用于工业化生产。（专利号：201110208588.6）

197、一种有机−无机复合电致变色薄膜的制备方法

本发明公开了一种有机-无机杂化的介孔聚合物材料，通过以下方法制得：将阳离子表面活性剂溶解于水形成阳离子表面活性剂水溶液，剧烈搅拌，在0-5℃下加入过硫酸盐水溶液以形成模板；保持0-5℃并剧烈搅拌，然后加入聚合单体，鼓氮气除氧10-60分钟，再加入促进剂形成反应溶液；所述的反应溶液在氮气氛围下在0-5℃和剧烈搅拌下反应12-48小时后，收集产物并在40-80℃真空干燥12-48小时。本发明的介孔聚合物材料比表面积高，兼具有机物和无机物的性能，在催化剂负载、药物传送、污染物清除、蛋白质分离以及酶固定化等领域有着非常大的应用前景，同时，其制备工艺简单，原料来源广泛而且便宜，适用于工业化生产。（专利号：201110186596.5）

198、超级电容器三维多孔复合薄膜及其制备方法

本发明公开的三维多孔纳米镍/氢氧化钴纳米片超级电容器复合薄膜，具有三维多孔结构，其大孔范围5～10 mm， 小孔范围10～300 nm, 薄膜厚度 30～200 mm, 氢氧化钴纳米片与三维多孔纳米镍薄膜的重量比为5: 100～20: 100。其制备方法：通过阴极电沉积氢气模板法，施加阴极电流密度为1.5～3 A/cm2，反应60～180 s生成三维多孔纳米镍薄膜，。以三维多孔纳米镍薄膜为载体，通过施加电流密度为1～10 mA/ cm2阴极电沉积法，反应100～400 s沉积氢氧化钴纳米片，制备三维多孔超级电容器复合薄膜。本发明制备的多孔复合薄膜表现出高比电容，高功率和高能量密度及高循环寿命等优点，在电动汽车、通讯和信号控制等领域具有广阔的应用前景。（专利号：201110129508.8）

199、一种锂离子电池阳极材料包覆碳纤维的制备方法及产品

本发明公开了一种锂离子电池阳极材料包覆碳纤维的制备方法，包括：将包括丙烯腈的混合单体加入到溶剂中，搅拌，加入引发剂，通过溶液聚合得到丙烯腈共聚物原液；将得到的丙烯腈共聚物原液加入到溶剂中配置成工作液；将锂离子电池阳极材料加入到工作液中，搅拌分散，向体系中加入，沉降，过滤，洗涤后得到包覆有阳极材料的微胶囊初品；将得到的包覆有阳极材料的微胶囊初品进行预氧化处理、预碳化处理最后进行碳化处理。利用本发明提供的方法对锂离子电池阳极材料表面包覆碳纤维，工艺简单、方便易行，无须特殊设备，工艺参数便于控制。由该方法制备得到的产品，振实密度高，综合电性能高，具有广阔的市场前景。（专利号：201110172839.X）

200、导电碳膜包覆氮钙化合物的锂电池负极材料的制备与应用

本发明涉及锂电池负极材料的制备与应用，旨在提供一种导电碳膜包覆氮钙化合物的锂电池负极材料的制备与应用。该制备方法包括：金属钙熔化后用高纯氮喷雾，喷射到聚乙二醇液体中，钙雾滴在氮气氛中与氮气反应生成Ｃａ３Ｎ２微球，形成碳包覆氮化钙材料初级品；过滤出碳包覆氮化钙材料后，在高纯氮的气氛中再次煅烧２～３小时进行精制得到碳包覆Ｃａ３Ｎ２，或在真空中再次煅烧２～３小时，得到碳包覆Ｃａ３Ｎ２－Ｃａ２Ｎ混合物。本发明在Ｃａ３Ｎ２Ｃａ３Ｎ２或Ｃａ３Ｎ２－Ｃａ２Ｎ表面形成导电碳膜有利于电极结构的稳定，具有良好的热稳定性，廉价且易于制备，无污染。采用喷雾法制备的导电碳膜具有厚度均匀，导电性好的优点，减小电极极化，提高锂电池的速度容量。（专利号：201110002252.4）

201、醇溶剂型高纯硅溶胶的制备方法

本发明涉及纳米材料制备技术领域，旨在提供一种醇溶剂型高纯硅溶胶的制备方法。该方法包括：将醇溶剂、水、催化剂混合然后添加到两级反应器中作为底料；将醇溶剂、正硅酸甲酯混合，然后在搅拌条件下，以4～40ml/min的进料速度添加到底料中，控制反应温度为0～45℃并反应12～24h，即得到醇溶剂型高纯硅溶胶，制备得到的硅溶胶的固含量为7～10%，硅溶胶中二氧化硅颗粒平均尺寸8～20nm；本发明的工艺简单、容易操作，反应可控且硅溶胶颗粒分布较窄；硅溶胶的纯度高、一次制备固含量相对较高，正硅酸甲酯或正硅酸乙酯精馏后，可制备不含金属离子的高纯硅溶胶，制备产品主要用在涂料方面。（专利号：201110020595.3 ）

202、一种含氟磷锂铝硅玻璃陶瓷及其制备方法

本发明公开了一种含氟磷锂铝硅玻璃陶瓷，该玻璃陶瓷的重量百分比组成为：二氧化硅70％、氧化锂3.8％-4％、氧化铝15％、氧化镁0.7％、氧化锌0.8％、氧化钙0.7％、氧化硼0.2％、氧化钛2.5％、氧化锆1.9％-2.1％、氧化钾和氧化钠的混合物2％-2.1％、五氧化磷0.4％-1％、氟化锂0.07％-1％以及氧化砷和氧化锑的混合物0.9％。其制备方法如下：将上述组成成分研磨均匀后配置成混合料，经1550～1610℃熔制，成型，退火；再经600～800℃核化1～4小时，然后升温至700～950℃晶化处理1～12小时。用本发明方法生产的含氟磷锂铝硅玻璃陶瓷，晶粒尺寸能达到纳米级，且热膨胀系数低、机械强度高。（专利号：200510061240.3）

203、一种氟磷复合乳浊玻璃的制备方法

本发明公开了一种氟磷复合乳浊玻璃的制备方法，包括以下步骤：1)配制原料：将 50～65份的二氧化硅、0.5～6.5份的氧化硼、2～5份的氧化铝、10～17.5份的氧化钙、0.5～6 份的氧化镁、0.5～2份的氧化锌、5～10份的氧化钠、5～8份的五氧化二磷、0.5～2份的氟硅酸钠和1份的硝酸钙均匀混合后形成原料；2)将上述原料在1300℃-1480℃下进行熔融、澄清，然后挤压或拉制成型；接着退火、冷却至常温，再经过抛光和切割后，即得氟磷复合乳浊玻璃。采用本发明的方法制备氟磷复合乳浊玻璃，既能防止氟化物污染环境，又能节约能源。（专利号：200810059919.2）

204、流化床直接制取氮化硅的装置及其方法

本发明公开了一种流化床直接制取氮化硅的装置及其方法。本发明依据流化床中气固反应强烈、传热传质好，温度均匀的特点，在温度为1000℃-1650℃ 的高温流化床中直接氮化硅粉，连续生产氮化硅粉体。参加反应的硅粉颗粒采用直径小于10μm 的硅粉烧结成平均直径为300-500μm 的硅粉，通过给料装置连续进入流化床中。流化气体采用体积比为10％-100％的氮气，0-60％的氢气，与氩气平衡。为使硅粉流化床稳定流化，采用声强方式进行强化。这样不仅能够产生质高且均匀的氮化硅粉体，而且还能大大提高氮化效率，为氮化硅提供新的制取工艺，具有广泛工业应用前景。（申请号：200610155066.3）

205、利用硅纳米颗粒制备高纯多晶硅的方法及装置

本发明公开了一种利用硅纳米颗粒制备高纯多晶硅的方法，使硅纳米颗粒从原料腔进入熔化腔，加热熔化腔内的硅纳米颗粒使其熔融形成硅熔体，硅熔体从熔化腔流出后冷却凝固成块状多晶硅。本发明还公开了实施该方法的装置包括带有真空管路接口的壳体，壳体内设有：带有进口和出口的熔化腔，用于对熔化腔内物料加热的加热装置；和位于熔化腔出口下方的收集装置。本发明技术方案在保证多晶硅料的纯度的情况下，显著降低多晶硅料的制备成本；不仅可以制备多晶硅料，而且可以把传统上分离的多晶硅料制备和多晶硅铸造集成起来，显著地简化工艺，提高生产效率。(申请号：200910098050.7)

206、种制备二氧化钛纳米线阵列薄膜的方法

本发明公开的制备二氧化钛纳米线阵列薄膜的方法，其步骤包括将氢氟酸、硝酸与去离子水混合，配得酸洗液；在双氧水溶液中添加三聚氰胺和硝酸，得反应液；金属钛板表面用酸洗液酸洗，浸没于反应液中，在60～90℃下反应60～72 小时；反应后的钛板用去离子水清洗，干燥，在350～550℃保温1～2 小时。本发明制备二氧化钛纳米线阵列薄膜的方法，不需要模板和催化剂，简便易行，成本低，薄膜纯净，尺寸排列规整，结晶理想，比表面积大，与基体结合牢固。本发明制备的二氧化钛纳米线阵列薄膜在光催化、光电催化、薄膜太阳能电池、气体传感器，以及冷阴极电子发射等领域有着广泛应用。(申请号：200910096796.4)

207、一种中空二氧化钛纳米球的制备方法

本发明公开了一种中空二氧化钛纳米球的制备方法。它是将氟硼酸盐溶于去离子水中，持续搅拌下添加三氯化钛和过氧化氢,得到澄清溶液，装入带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中，密封，放入160～200℃烘箱中，保温10～16 小时，冷却到室温，得到的沉淀经去离子水和无水乙醇反复清洗，离心分离，在80～100℃下干燥12～24 小时，得到中空二氧化钛纳米球。本发明工艺简单，成本低廉，环境友好，适合于大规模生产，得到的产物有望用于催化剂、染料敏化太阳能电池材料、锂离子电极材料等诸多领域。(申请号：200910098714.X)

208、制备改性氧化钛溶胶、粉体和薄膜的方法

本发明涉及氧化钛光催化剂的制备方法，旨在提供一种制备改性氧化钛溶胶、粉体和薄膜的方法。该方法包括以下步骤：(1)将四氯化钛、硫酸钛或钛酸丁酯其中至少一种加入醇稀释溶剂中；(2)将步骤(1)中所得的混合溶液逐滴加入水解溶剂中；(3)将含氮化合物均匀溶解入步骤(2)中所得的溶胶内；(4)将步骤(3)所得的溶胶静置陈化直至蓝白色透明得到氧化钛溶胶；(5)取步骤(4)中的溶胶烘干成粉得到氧化钛粉体；(6)取步骤(4)中的溶胶使其成膜得到氧化钛薄膜。本方法制备的掺杂溶胶、粉体和薄膜，避免了常见的高温煅烧热处理过程，在低温下以非常简易的方式实现了氮掺杂，使最终的复合溶胶具有增强的光催化效果。（申请号：200610154975.5）

209、种镍掺杂的钛酸铋钠多铁性材料及其制备方法

本发明公开的镍掺杂的钛酸铋钠多铁性材料，其化学式为

Na0.5Bi0.5NixTi1-xO3，0＜x≤0.0125。制备方法包括制备镍、铋和

钛的羟基氧化物沉淀作为反应物料，加入适宜浓度的氢氧化钠促进晶

化，于160-200℃下，水热反应得到掺镍钛酸铋钠多铁性材料。本发

明制得的镍掺杂钛酸铋钠多铁材料同时具有铁电性和铁磁性，且工艺

过程简单，无污染，成本低，易于规模化生产。镍掺杂的钛酸铋钠多

铁性材料具有良好的铁电性和较强的铁磁性，在信息存储、卫星通讯、

微波领域、精密控制、自旋电子器件、高压输电线路的电路测量、磁

电传感器及电容-电感一体化器件方面等领域有着广泛的应用前景，

在基础物理研究的方面也具有极其重要的意义。（申请号：200810059490.7）

210、一种含钒石煤灰渣直接酸浸提取五氧化二钒的方法

本发明提供了一种含钒石煤灰渣直接酸浸提取五氧化二钒的方法，所述方法为：将含钒石煤灰渣直接酸浸得到的酸浸液加入硫酸铵制取副产品铵明矾，含钒母液加入铁单质，加热蒸发浓缩，结晶出中间盐晶体，使钒充分富集在中间盐中，再将中间盐溶解配制萃原液，萃原液经萃取、反萃取、氧化沉钒制得多钒酸铵，多钒酸铵经热解脱氨制得纯度98%以上的V2O5 产品。本发明工艺全部在液相操作，无废气污染，废液基本上返回系统中回收利用，废液排放少易于处理，钒总回收率可达75%以上，同时可回收灰渣中的铝资源，使之形成铵明矾副产品，其副产品的产量可达V2O5 产品的几十至上百倍。本工艺操作条件好，机械化自动化程度高，资源利用率高，综合成本低，效益好，污染轻。（申请号：200810121444.5）

211、生物滴滤除臭设备用刚柔复合型生物填料及其制备方法

本发明公开了一种生物滴滤除臭设备用刚柔复合型生物填料及其制备方法，该生物填料由中心刚性高分子骨架和四周柔性生物载体多孔介质复合而成。制备时，先用分散润滑液将缓释控制物质润湿，并在搅拌机中与营养物质混匀，再用剩余的分散润滑液将高分子基料润湿，并加入到搅拌机中与前述混合物一起搅拌均匀，然后将混匀后的混合物移入注塑机，通过填料模具挤出成型，制得刚性高分子骨架；将刚性高分子骨架与聚醚多元醇、有机异氰酸酯、催化剂、外用发泡剂、泡沫稳定剂和水混合并高速搅拌下，迅速加入成形箱，完成链增长、发泡、交联和固化反应，得到生物填料。本发明原料来源广泛，加工工序方便简单，生产成本低，挂膜、除臭效果好。(申请号：200810062627.4)

212、一种生态微晶玻璃及其制备方法

本发明涉及一种生态微晶玻璃及其制备方法，该生态微晶玻璃以煤矿废弃物煤矸石为主要原料，石英砂、石灰石和废玻璃等为辅助原料，以富氟碳铈钡矿稀选尾矿为晶核剂原料，其组分及其重量百分比含量为：SiO2 40～70％，CaO 10～20％，Al2O3 5～15％，Fe2O3

1～10％，BaO 1～5％，F 0.1～3％，TiO2 0.5～3％，稀土氧化物1～

5％。本发明综合利用煤矸石和富氟碳铈钡矿稀选尾矿等煤矿废弃物

作为原料制备微晶玻璃，不仅可以节省成本，提高矿物废弃物的利用

率，而且解决了矿物开采废弃物堆积产生的环境污染和安全问题。这

种资源再生的生态微晶玻璃可作为高档建筑装饰和工业用材料。(申请号：200810059354.8)

213、一种在玻璃基板上沉积氢化非晶硅碳合金薄膜的方法

本发明公开的在玻璃基板上沉积氢化非晶硅碳合金薄膜的方法，采用的是射频电感耦合等离子体增强化学气相沉积法，步骤如下：将玻璃基板清洗后放入反应室，反应室抽真空，并加热基板，以

H<sub>2</sub>稀释的SiH<sub>4</sub>和CH<sub>4</sub>气体为反

应气源，CH<sub>4</sub>/(CH<sub>4</sub>+SiH<sub>4</sub>)摩尔

比为0～1，二种气源在缓冲室混合后引入反应室中，射频辉光放电，

在基板上沉积氢化非晶硅碳合金薄膜。本发明制备方法简单，制得的

氢化非晶硅碳合金薄膜中Si-C 键含量高，薄膜均匀性好，光学带隙

基本稳定于2.5eV 左右，电导率高。沉积在玻璃基板上的氢化非晶硅

碳合金薄膜可广泛用于有源矩阵液晶显示器的电子器件、太阳能电

池、光敏晶体管、发光二极管和传感器等等。(申请号：200610154424.9)

214、水泥基材料用纳米改性剂的制备方法

本发明公开了水泥基材料用纳米改性剂的制备方法，包括以下步骤：首先采用碳化反应器生成纳米碳酸钙乳液，经脱水处理后形成含水率为40％～60％的纳米碳酸钙浆体；然后将矿粉与纳米碳酸钙浆体按重量比2～4 混合，经过干燥，混磨1～2h。本发明制备工艺简单，制得的水泥基材料用纳米改性剂中不含包裹剂，将该纳米改性剂掺入水泥基材料中使用，可有效避免其对水泥基材料的分散性和力学性能的不利影响，由于纳米碳酸钙浆体和活性矿粉的复合叠加作用，解决了纳米碳酸钙浆体含水率高和掺入纳米碳酸钙后水泥基材料后期强度增长缓慢的问题，并进一步增强纳米碳酸钙的晶核和填充效果，提高混凝土力学性能和耐久性能。(申请号：200810059546.9)

215、一种脱硫石膏自流平材料及其制备方法

本发明公开了一种脱硫石膏自流平材料及其制备方法，其主要组分质量百分比如下：脱硫石膏30-65％，高铝水泥25-60％，普通硅酸盐水泥 0-30％，粉煤灰0-20％，可再分散乳胶粉0-8.0％。其组成还包括适量的外加剂及细骨料。将各组分按规定的质量百分比在混料机中充分混合均匀，包装，即得自流平材料。本发明可大规模利用脱硫石膏制备自流平材料，生产工艺较简单，能耗少，成本较低。所制备的自流平材料凝结时间适中，早强和耐水性较好，具有微膨胀性能，可广泛应用于各类地面找平施工。（申请号：200710069007.9）

216、竹炭基远红外复合材料及其制备方法

本发明公开了一种竹炭基远红外复合材料的制备方法，包括以下步骤：1)以下述重量百分比的组份作为原料：50％～95％的竹炭、0.5％～30％的电气石、1～10％的黏土和 0.5～20％的麦饭石；2)将上述原料放入去离子水中，再添加粘结剂，球磨混合；3) 将步骤2)所得的混合物进行高压成型；然后放入真空石墨烧结炉中，在氮气保护气氛下煅烧；4)将步骤3)所得的煅烧产物冷却至常温，得竹炭基远红外复合材料。本发明还公开了按照上述方法所制备的竹炭基远红外复合材料。本发明的竹炭基远红外复合材料具有较高的远红外发射率，且健康环保。（申请号：200810063453.3）

217、纳米碳化硅陶瓷及其制备方法

本发明公开了一种纳米碳化硅陶瓷，其重量百分比组成为：纳米碳化硅 75％～90％、钇铝石榴石10％～15％和纳米氮化钛0％～10％。该纳米碳化硅陶瓷的制备方法包括以下步骤：1)采用湿化学法，制得钇铝石榴石透明溶胶；2)在钇铝石榴石透明溶胶中加入纳米碳化硅和纳米氮化钛，水浴搅拌得到复合溶胶；3)将复合溶胶陈化、干燥、热处理、研磨后得到纳米复合粉体；4)纳米复合粉体经干压预压、冷等静压后，获得致密素坯；再将致密素坯放入真空无压烧结炉中烧结。采用本发明方法生产的纳米碳化硅陶瓷具有晶粒细小、硬度高等特件。（申请号：200710156589.4）

218、镍金属串轴向取代的异金属配体材料及制备方法

一种镍金属串轴向取代的异金属配体材料，具有化学式为{[Ni3C40H32N12][MM’(CN)4]}，式中M 与M’为Cu，Ag 和Au 的一

种或二种，所述材料包含镍三核骨架[Ni3(dpa)4]2+，其中 dpa 为二

吡啶胺，镍三核骨架支撑元二吡啶胺和轴向异金属端接体。以镍三核

金属串为基本构筑块，在其轴向进行异金属配体的取代与扩展，采用

(step by step，SBS 方法)二步合成法，第一步制备三核金属串；第

二步利用溶液分层原理制备异金属配体取代的三核镍材料。合成产率

很高，合成分简便，材料的分子长度经单晶x 衍射证明达到2.05nm。（申请号：200710066858.8）

219、结肠菌群降解材料及其制备方法和用途

发明公开了一种结肠菌群降解材料及其制备方法和用途。该材料为由纤维素硫酸钠(NaCS)和壳聚糖构成的聚电解质复合物，其制备方法如下：将NaCS 配制成一定浓度的水溶液，与一定浓度的壳聚糖醋酸溶液，混合于反应器中，在高速搅拌下反应形成白色均匀乳状液体，该液体经进一步加工后可制备成多种用途的固体包覆材料。这种材料为NaCS 与壳聚糖形成的聚电解质复合物，它不溶于pH＝1～14 的酸性、中性及碱性溶液中，但可以被结肠内菌群所分泌的酶所降解，因此可望作为菌群触发型结肠靶向给药系统的新载体材料。本发明制备的材料具有原料廉价易得、生物相容性好、安全无毒、制备工艺简单、条件温和等优点。(申请号：200710070812.3)

220、带极性基团的环烯烃共聚物及其制备方法

本发明涉及带极性基团的环烯烃共聚物及其制备方法,该环烯烃共聚物的组分及摩尔百分比含量为:通式I 和/或通式II 的环烯烃单体20-79.5%,通式III 的非环烯烃单体20-79.5%,通式IV 的极性非环烯烃单体0.5-20%。其制备采用溶液聚合法,在茂金属主催化剂和烷基铝助催化剂存在下,将环烯烃单体、非环烯烃单体与经三异丁基铝保护的极性非环烯烃单体加入反应釜,在30-100℃温度,1-100个大气压,搅拌下进行聚合反应。采用本发明方法可制备得到环烯烃含量高的带极性基团的环烯烃共聚物,制得的带极性基团的环烯烃共聚物的耐热性高,粘结性以及与有机物的相容性好。(申请号：200910100771.7)

221、水分散有机硅－聚氨酯嵌段共聚物的合成方法及应用

本发明公开了一种水分散有机硅-聚氨酯嵌段共聚物的合成方法。该方法是由多异氰酸酯与多元醇(包括蓖麻油多元醇、含羧基多元醇)反应，生成端异氰酸酯基的聚氨酯预聚体，然后用氨烃基聚硅氧烷进行扩链，最后用碱性水溶液中和分散，制得分散性、稳定性良好的水分散液。本发明的特点是，选用了天然植物油蓖麻油为组成部分，并采用氨烃基聚硅氧烷作扩链剂，显著提高了聚合物薄膜的疏水性、耐热性及表面滑爽性。本发明制备工艺简单、易操作，其水分散液可用作木材、纸张等的涂料、皮革涂饰剂、织物涂饰剂与整理剂，也可用作粘接剂。(申请号：200810059603.3)

222、一种二茂铁基超支化聚合物传感材料的制备方法以及应用

本发明公开了一种二茂铁基超支化聚合物传感材料的制备方法以及应用。在反应容器中加入三羟甲基丙烷和二茂铁二甲酰氯，抽真空并充惰性气体保护，加入四氢呋喃或二甲亚砜溶剂，加入三乙胺搅拌反应，浓缩后将反应溶液滴入NaHCO3 水溶液中沉淀，去除未反应原料和三乙胺，然后将沉淀用二氯甲烷溶剂溶解，过滤，除去溶剂即可。还可使用二茂铁基超支化聚合物传感材料作为电化学阴离子识别传感材料进行阴离子识别的测试。本发明的合成工艺简单，对阴离子识别灵敏度高。(申请号：200810063391.6)

223、一种缩水甘油醚基封端的长链聚醚型硅烷偶联剂及其合成方法

本发明公开了一种缩水甘油醚基封端的长链聚醚型硅烷偶联剂， 通式如下：(CH3)aSiX3-aCH2CH2CH2O(CH2CH2O)n(CH2CH(CH3)O)mCH2CH(O)CH2 ，

其中 n，m 为1～50 的整数，X 为Cl，-OCH3 或-OCH2CH3，a 为0、1、

2 或3。本发明提供的带有缩水甘油醚基封端的长链聚醚型硅烷偶联

剂，其末端带有的缩水甘油醚基可以和环氧树脂、聚氨酯等基体发生

化学反应，促进纳米SiO2 与有机基体的相容，其带有的聚醚链段则

又可以起到对纳米SiO2 的包裹、表面活化的作用，促进纳米SiO2

在有机基体中的分散。从而，极大的提高纳米SiO2 在有机溶剂尤其

是在有机聚合物基体如环氧树脂、聚氨酯树脂中的分散性与稳定性。(申请号：200710068479.2)

224、pH 和温度敏感的有机-无机杂化微水凝胶及其制备方法

本发明公开了一种pH 和温度双重敏感的有机－无机杂化微水凝胶及其制备方法，属于环境敏感型的高分子材料及其制备技术领域，包括将如式M1 所示的N-烷基丙烯酰胺类单体、如式M2 所示双键化合物、如式M3 所示的含硅烷氧基烷基丙烯酸酯类单体和引发剂在无水溶剂1，4－二氧六环或四氢呋喃中，无氧条件下进行自由基共聚反应；采用乙醚或石油醚为沉淀剂提取三元共聚物，经离心分离后真空干燥至恒重；将所得三元共聚物配制的水溶液在温度40-60℃下恒温搅拌制得有机－无机杂化微水凝胶。该制备方法简单易控，得到的微水凝胶具有pH 和温度双重敏感性，且纯度高、稳定性好，适合在药物可控缓释和传感器等领域的应用。(申请号：200810062148.2)

225、木塑复合材料及其制备方法

本发明公开了一种木塑复合材料，由如下重量百分比的原料制成: 1%～70%改性木粉、25%～99%聚合物基体和0～5%加工助剂。本发明还公开了该木塑复合材料的制备方法，采用氟硅烷偶联剂对木粉表面进行处理，将改性木粉与聚合物基体进行熔融复合制备木塑复合材料，并将木粉用碱液进行预处理，去除木粉中的半纤维素、小分子酯类等不稳定物质，增强了木质纤维素对聚合物基材的复合效果和力学性能，制得力学性能优良、吸水率低及较好的表观形貌，且制备方法操作简单，适于工业化生产。（申请号：200910100660.6）

226、一种壳聚糖水凝胶及其制备方法

本发明的壳聚糖水凝胶的组分及其重量百分比含量为：壳聚糖1-5％、氢氧化钾1-10％、氢氧化钠0.5-8％、尿素0.5-6％、其余为水。本发明采用预处理的具有一定酰化度的壳聚糖直接与碱溶液混合，不添加任何交联剂，经低温处理，即可得到壳聚糖物理水凝胶，制备方法简便。通过对处理时间、原料配比等条件的选择，凝胶点温度可以调控在20℃～30℃，且该凝胶具有可逆的温度响应性，有望用作温敏材料等。（申请号：200810059134.5）

227、一种基于回收ABS 的注塑组合物

本发明公开了一种性能提升、具有持效性的基于回收ABS的注塑组合物。重量百分比组成为：回收ABS：50～95％；弹性体增韧剂：5～40％；过氧化物分解剂：0.1％～0.5％；复合光稳定剂：0.1％～0.5％；抗氧剂：0.1％～0.5％；无机纳米：1％～10％；其中相容剂：1％～5％；其中相容剂的重量百分比以无机纳米粒子的重量为基准。本发明注塑组合物不仅可以改善rABS 的力学性能，并使rABS 具有持效性，使rABS 可以应用于注塑产品中，降低了成本，同时也降低了环境污染。（申请号：200710067412.7）

228、水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料

本发明公开了一种水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料的制备方法及用途。方法是先将有机化蒙脱土与聚合物多元醇、蓖麻油在加热搅拌下分散数小时，然后加入含阴离子基团的多元醇、多异氰酸酯进行反应，然后用氨烃基聚硅氧烷齐聚物进行扩链，后用碱性水溶液中和、分散，制得水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料。本发明选用蓖麻油大大改善复合材料的耐水性、尺寸稳定性及力学性能；氨烃基聚硅氧烷齐聚物作扩链剂，显著提高聚合物薄膜的疏水性、耐热性及表面滑爽性；层状纳米蒙脱土的分散复合进一步降低了复合材料的吸水率，改善了材料的力学性能与耐热性。本发明制备工艺简单易操作、环境友好。（申请号：200810059604.8）

229、一种阻燃抑烟型尼龙6 复合材料

本发明公开了一种阻燃抑烟型尼龙6 复合材料，其原料组成以重量份计为：100 份尼龙6、0.5～10 份水滑石、10～40 份溴系阻燃剂、2～10 份三氧化二锑、0～35 份无碱玻纤。本发明公开的阻燃抑烟型尼龙6 复合材料发烟量小、阻燃性能优异、力学性能及电性能良好，适用于制造低压真空接触器、断路器、低压开关、把手、薄壁电子电气元件等。（申请号：200810060538.6）

230、小麦蛋白质/甲基纤维素复合型可食性膜及其制备方法

本发明公开了一种小麦蛋白质/甲基纤维素复合型可食性膜及其制备方法。小麦蛋白质/甲基纤维素复合型可食性膜含小麦蛋白质100 重量份、甲基纤维素25～900 重量份、甘油增塑剂30～700 重量份、双醛淀粉1～17 重量份,采用溶液流延法制膜,经高温热处理而成,制膜方法与工艺流程简单,易于推广实施。基于本发明制得的复合型可食性膜具有优异的力学性能,可根据甲基纤维素与蛋白质比例调节膜的力学性能与透湿性能,不含对人体有害的添加剂,可用于食品与糖制品等的可食性包装膜。（申请号：200910097730.7）

231、用于电工钢涂料的磷硅复合溶胶的制备方法

本发明涉及溶胶的制备方法，旨在提供一种用于电工钢涂料的磷硅复合溶胶的制备方法。该方法包括以下步骤：(1)将H3PO4用去离子水稀释，将金属氧化物、氢氧化物或碳酸盐的粉体分批加入H3PO4 溶液中得到磷酸盐溶胶；(2)在水浴温度下，将有机硅化合物逐滴加入步骤(1)的磷酸盐溶胶中搅拌；(3)将步骤(2)的磷酸盐溶胶静置陈化一定时间；(4)常温下，将硅溶胶逐滴加入经过步骤(3)处理的磷酸盐溶胶中，搅拌得到混合溶胶；(5)将步骤(4)的混合溶胶静置陈化一定时间得到磷硅复合溶胶。本发明可使磷酸盐溶胶与硅溶胶良好相容，其制备的磷硅复合溶胶，可与电工钢涂料中其他组分良好相容，提高半无机或无机电工钢涂料的性能。(申请号：200710069732.6)

232、复合硅涂层及其制备方法

本发明涉及涂料涂层及其制备方法，旨在提供一种复合硅涂层及其制备方法。该复合硅涂层及其制备方法包括以下步骤：(1)将相同摩尔数的有机硅烷偶联剂和硅酸烷基酯加入醇稀释溶剂中，该醇稀释溶剂的质量是有机硅烷偶联剂和硅酸烷基酯质量的1～100倍；(2)向步骤(1)所得溶液中加入无机酸和去离子水，使pH 为1～5；(3)将步骤(2)所得溶液涂覆到涂料涂层上，自然干燥得到复合硅涂层。采用本发明所述的复合硅涂层及其制备方法，用于涂料涂层施加光催化自洁保护层前的预涂层，阻隔并保护底层的涂料涂层，可避免涂料涂层中的有机成膜组分被氧化钛光催化分解，还可促进底材涂料涂层和氧化钛自洁保护层之间的界面过渡和结合。(申请号：200710067937.0)

233、一种银锑碲和碲化银基原位复合热电材料的制备方法

本发明公开的银锑碲和碲化银基原位复合热电材料的制备方法,其步骤如下:将银、锑和碲元素按AGXSB2-XTE3-X,X=0.86～0.95的化学成分称量后封入真空石英管中,加热到1000～1100℃充分熔化,保温600～1000 分钟后,按1℃/分钟的降温速度冷却到900℃,即刻将石英管放入液氮中淬火,得到铸态固体材料,球磨粉碎,真空热压,得到块体热电合金。本发明具有工艺简单,成本低,周期短,适应大规模生产等特点,制备得到的块状银锑碲和碲化银基原位复合热电材料较单相材料具有很低的热导和更高的塞贝克系数,从而得到更高的室温热电优值。（申请号：200910097631.9）

234、一种大磁致伸缩合金丝的制备方法

本发明公开了一种大磁致伸缩合金丝的制备方法。包括如下步骤:(1)熔炼铸棒;(2)成分均匀化;(3)铣削;(4)冷轧;(5)线切割;(6)去应力退火;(7)冷拔;(8)再结晶退火。该方法采用冷轧和冷拔相结合的塑性加工工艺可制得具有室温大磁致伸缩的新型FE-MN 磁致伸缩合金丝。合金成分及原子百分比为:FE:30-60%;MN:70-40%。在外加磁场1.2T 环境下,能产生456～1660PPM 的大磁致伸缩;该制备方法能耗低,降低了FE-MN 合金丝的生产成本;并且合金丝的尺寸可在很大范围内调整,便于微型器件的设计,扩大了磁致伸缩材料的使用领域。(申请号：200910096354.X)

235、高机械强度大磁致伸缩合金及其制备方法

本发明公开了一种高机械强度大磁致伸缩合金及其制备方法。材料成分及原子百分比为:MN:40-60%;FE:60-40%。室温下该合金为单一面心立方的奥氏体并具有(011)[100]取向织构。其制备方法为:1)采用纯度大于99.5WT%的MN 和FE 为原料通过高真空感应熔炼获得棒状锰铁合金铸锭;2)为保证合金成分的均匀性,对棒状锰铁合金铸锭进行长时间高温时效处理;3)对均匀化后的棒状锰铁合金铸锭进行多道次冷轧以及去应力退火获得锰铁合金冷轧板;4)对最终的锰铁合金冷轧板进行再结晶退火。本发明制备的锰铁合金冷轧板的磁致伸缩系数与传统稀土基磁致伸缩合金相当,磁滞很小,价格低廉,具有优良的力学性能。(申请号：200910096358.8)

236、具有优良磁性能的FeTbBSi 系非晶合金及其制备方法

本发明公开了一种具有优良磁性能的FETBBSI 系非晶合金及其制备方法。该系非晶合金的化学分子式为FE100-X-Y-ZTBXBYSIZ,其中X、Y 和Z 分别为TB 元素、B 元素和SI 元素的原子百分数,100-X-Y-Z 为FE 元素的原子百分数,1≤X≤25,20≤Y≤25,0≤Z≤10。该合金的制备方法如下:将工业纯金属原料以及FEB 合金按合金配方配料,采用磁悬浮感应熔炼成母合金,然后用单辊甩带法制得非晶薄带。本发明铁基非晶合金具有高的磁致伸缩系数,软磁性能优良,同时成分简单,并拥有良好非晶形成能力。本发明的FETBBSI 系非晶合金可以广泛应用于结构材料和软磁材料等方面。(申请号：200910096348.4)

237、FeNbBDy 系金属玻璃磁性材料及其制备方法

本发明公开了一种FENBBDY 系金属玻璃磁性材料及其制备方法。该系金属玻璃合金的化学分子式为(FEANBBBC)1-XDYX,其中65≤A≤75,2≤B≤8,20≤C≤25,1≤X≤10,且A+B+C=100。该FENBBDY系金属玻璃磁性材料的制备方法如下:先取纯金属FE,NB 及FEB 合金按照通式配料,通过感应熔炼将FEANBBBC 熔炼成母合金,然后将FEANBBBC 母合金锭子破碎成小块,根据(FEANBBBC)1-XDYX 原子比加入DY 金属,将原料放入感应炉的石英管内熔炼后直接喷铸获得棒状合金样品,这样可以减少稀土元素DY 的挥发。本发明的FENBBDY 系金属玻璃磁性材料具有宽的过冷液相区、较高的玻璃转变温度和晶化温度,说明该合金具有高的热稳定性和良好的非晶形成能力。同时,软磁性能优良。因此该系金属玻璃磁性材料具有潜在的应用前景。(申请号：200910096351.6)

238、铁基非晶合金磁性材料及其制备方法

本发明公开了一种铁基非晶合金磁性材料及其制备方法。该合金材料的化学分子式为:(FE100-ACOA)X-DYY-BZ-SIW,式中的X,Y,Z,W 为原子百分数:60≤X≤75,5≤Y≤25,20≤Z≤25,0≤W≤10,0≤A≤10,且X+Y+Z+W=100。该合金的制备过程如下:将工业纯金属原料以及FEB 合金按合金配方配料,采用真空感应熔炼成母合金,然后用单辊甩带法制得非晶薄带。本发明具有较好的玻璃形成能力,且软磁性能优良。所需的原材料大多为工业纯度,从而降低了成本,同时制备工艺简单,可广泛应用于结构材料和磁性材料等方面。(申请号：200910096349.9)

239、一种制备太阳级硅的方法

本发明涉及制备太阳级硅的方法，步骤如下：先用氮化硅或石英制作底部中心厚度大于边沿厚度，且从底部中心到边沿厚度平滑递减的舟状坩埚，在坩埚的内表面均匀地喷涂氮化硅层；然后将坩埚放入烧结炉中烧结；再向坩埚中放入硅料，通过严格控制熔化温度和熔区移动速率，在真空条件下进行水平区熔，得到纯度达到太阳级硅要求的硅材料。本发明方法简单易行，无污染，在水平区熔提纯过程中坩埚不易破裂，提纯效率高，可以明显降低生产成本。(申请号：200810120790.1)

240、用于边缘限定硅膜生长法生产带状多晶硅的装置

本发明公开了一种用于边缘限定硅膜生长法生产带状多晶硅的装置，包括有中央套管的锥形导向器和支撑在锥形导向器顶面的上层结构，所述的上层结构包括与中央套管同轴设置的内套筒组，同轴设置在内套筒组外围的外套筒组和用于密封内套筒组及外套筒组顶部的顶板，内套筒组底沿带有若干个支脚，通过支脚支撑在锥形导向器的顶面，相邻支脚之间形成排料通道。本发明的装置主要是针对现有技术对上层结构进行改造，将起热屏作用的外套筒垂直放置，径向温度梯度较高，能形成有利于晶体生长的热场；内套筒和排料通道的设计可以起到减速和导向的作用，使得硅粒落入硅液中时能减少硅液溅起，解决了蘑菇状料团中断带状硅生长的问题。(申请号：200810163362.7)

241、一种纳米锆酸钡的制备方法

本发明公开的纳米锆酸钡的制备方法，包括制备锆的羟基氧化物沉淀以及乙酸钡的去离子水溶液作为反应原料，以乙二胺与单乙醇胺、二乙醇胺或三乙醇胺的混合溶液作溶剂，加入适宜浓度的氢氧化钾促进晶化，于150～230℃下，溶剂热反应得到分散性良好的锆酸钡纳米粉体。本发明工艺简单，易于控制，成本低，易于规模化生产。制备的纳米粉体结晶性和分散性好、粒度分布窄，且粒径可以通过改变工艺参数进行调节。该产品在微电子器件、电光器件、高介材料、气敏材料、太空隔热材料以及燃料电池等领域具有广阔的应用前景。(申请号：200810061383.8)

浙江工业大学

242、水力空化生产生物柴油成套技术及装备

由浙江工业大学生物质能源工程研究中心开发的生物柴油成套生产技术及装备，拥有多项自主知识产权，并在宁波建立了年产1万吨生物柴油工业装置示范工程，产品各项指标均达到国家生物柴油BD100标准，已在当地中巴车、渔船、工程车上使用，使用过程中动力足、无黑烟、废气少。

采用水力空化强化技术

在生物柴油生产过程中，甲醇和油脂的互溶度很差，甲醇和油脂的酯化和酯交换反应均是非均相反应，反应速率慢，反应时间长，转化率低，需通过外加能量强化两者的混合。采用水力空化技术强化酯化和酯交换过程，具有高效、安全、甲醇用量少、设备小型化、投资成本低、可连续化生产的优点。在空化作用下，酯交换技术制备生物柴油可以在常温、常压下进行，酯交换反应时间可缩短2～3倍，转化率高达99.9％。

采用先进的精致分离技术

为了达到国家BD100标准，酯交换后的生物柴油还需精馏精制。为了在生产上有效地实现高真空精馏，本项目采用具有自主知识产权的内回流和浅液层汽化技术。

采用超重力旋转床回收甲醇技术

在酯化、酯交换生产生物柴油的过程中，为了提高转化率，甲醇的实际用量比反应所需的当量用量大，为了回收过量甲醇，本项目采用具有自主知识产权的超重力旋转床技术。与传统填料塔精馏技术相比，设备高度和体积大大降低，能耗也大大减小。

243、氟表面活性剂系列产品

表面活性剂分为普通碳氢表面活性剂、硅表面活性剂和氟表面活性剂三类，其中氟表面活性剂活性最高，用量最少，代表表面活性剂的最高水平。现有的氟表面活性剂主要是全氟辛酸（PFOA）类和全氟辛基磺酸盐（PFOS）类，由于其对环境和人体的长期累积，以及潜在的毒性问题而被禁用。浙江工业大学精细化工研究所长期研究含氟表面活性剂，着力于PFOA和PFOS替代产品的开发，从六氟丙烯和六氟环氧丙烷出发，合成了C6和C9系列的氟表面活性剂原料、中间体、聚合单体和阴离子型、阳离子型、非离子型与两性型表面活性剂。

系列产品：

1、N−（p−全氟壬烯氧基苯磺酰基）肌氨酸钠：可作感光胶片涂料助剂，抗静电剂，石棉润湿剂，头发调理剂、磁化流体润湿分散剂。

2、硫酸2-(N-甲基-p-全氟壬烯氧基苯磺酰胺基)乙酯钠：可作涂料流平剂、润湿剂、分散剂、油墨助剂等。

3、N-[3-(p-全氟壬烯氧基苯磺酰胺基)丙基]-N,N,N –三甲基碘化铵：可作轻水泡沫灭火剂、电子元件助焊剂、书写油墨助剂、原油蒸发抑制剂等。

4、N-[3-(p-全氟壬烯氧基苯甲酰胺基)丙基]-N,N,N–三甲基碘化铵：可作电子元件助焊剂，书写油墨助剂，α－氰基丙烯酸酯黏合剂的覆盖型底涂材料，原油蒸发抑制剂等。

5、聚乙二醇全氟壬烯基醚：可作抗静电剂、脱模剂、润滑剂、消雾剂、洗涤剂、流平剂、涂料和油墨均质剂、发光组分、覆盖保护层、装饰膜、农药乳化剂和分散剂等。

6、N-[3-(p-全氟壬烯基苯甲酰胺)丙基]-N,N-二甲基胺甜菜碱：可作金属浸蚀剂、光亮处理剂、酸洗缓蚀剂、粘结剂底涂材料、玻璃和陶瓷清洗剂、灭火剂和分散剂等。

244、介孔空心球状无机材料产品开发研究

材料的宏观性质不仅取决于其化学组成，还与颗粒大小、形貌和结构有关。介孔空心球状材料与非介孔空心球状材料相比，由于其密度更低，比表面积更大，而拥有更多优越的光学和物理化学性能，具有更加广泛的应用前景。

产品与技术特点：采用专利技术制备介孔空心球状无机材料,以二氧化钛粉体为例。该粉体颗粒形貌为球状，球体为空心结构，球壁由二氧化钛纳米颗粒和介孔构成，球体大小几个微米，二氧化钛颗粒10~50纳米，介孔大小5~30纳米，球壁厚小于1微米，且球体大小、二氧化钛颗粒的大小和介孔的大小可通过改变

应用领域：二氧化钛因不会在人体内储积，对人体无毒无害。因此，具有良好构形的介孔空心球状二氧化钛材料，由于其低密度、高比表面积、高稳定性和高表面扩散性在催化剂及催化剂载体、光催化材料、吸附剂材料、化学传感器和药物控制释放等方面具有广泛的应用前景，并在高效催化剂、太阳能电池、水电化学光分解作用、环境保护和半导体等方面已经获得了应用。

开发对象：二氧化钛、碳酸钙等无机非金属材料

245、孔径梯度分布聚乙烯中空纤维膜及其器件开发

项目涉及一种以聚乙烯为基质的高通量、高韧性、亲水性中空纤维微孔膜，以满足水处理尤其是净水、中水、污水处理膜分离技术（如膜-生物反应器）中对膜材料的要求。这种高性能的新型膜分离材料在环保，水资源的利用，医药和化工分离等行业有着良好的应用前景，并可代替进口产品。

浙江工业大学膜材料与膜分离技术实验室经过多年的努力，研制成功具有自己技术特点和知识产权的聚乙烯中空纤维为孔膜。本专有技术生产的中空纤维膜具有韧性好、通量大、耐酸碱尤其相比于聚丙烯中空纤维膜具有抗氧化性好和膜孔结构稳定的特点。其主要性能指标如下：

聚乙烯中空纤维膜性能指标：

适宜操作温度      0 ~ 45度

适宜操作压力      (+/-) 0.01 ~0.1 MPa

拉伸断裂强度      ≥1.0Mpa

厚度             45~150 μm

空隙率           40～60%

孔直径           0.1～0.4 μm

透气率            ≥1.4×10-1cm3.cm-2.cmHg-1

水通量           (0.1MPa)  ≥ 180L.hr-1.m-2;（-25KPa） ≥0.3m3.m-2.day-1

材质             聚乙烯

产业化、市场化前景：日产20万米中空纤维膜，制膜关键设备投入150~300万元，厂房面积约300平米、水、电无特殊要求。

246、绝缘导热塑料产业化开发技术

工程塑料最大的缺点是导热系数较低，一般在0.2W/m(K以下。通过在塑料中加入高导热的填料对塑料进行改性，可以获得具有较高导热系数的改性工程塑料，以应用于要求高导热、高绝缘的电力、电子及化工等领域。

填料在填充入塑料以后，其导热系数与塑料的加工性能随着填料的增加成相反的变化规律，即在提高导热系数的同时，加工性能往往下降，这是导热塑料研究中的一个关键技术难点。

项目采用高导热的填料，经过独特的工艺技术对塑料进行改性，可以获得高导热、高绝缘的改性产品，经过对PC、PC/ABS、PPS、FEP等热塑性性塑料以及环氧树脂等热固性塑料进行改性研究，通常导热系数可提高到原来二到六倍，而同时保持其良好的加工性能和绝缘性能。采用特殊的加工方式，导热系数可提高到原来的十倍。

在地热电缆、LED及电子材料封装、方向盘取暖、马桶取暖、保温鞋、换热管、融冰融雪等领域，都需要传热好、绝缘性能高的导热塑料产品，因此，该项目产业化成功具有广阔的市场化前景。

247、新型可吸收眼科手术用医用材料

孔源性视网膜脱离是由于视网膜受到牵引或本身血供不足致组织萎缩，导致眼球最主要的成分-视网膜出现裂孔，眼内液体进入视网膜神经层与色素上皮之间，引起视网膜失去感光功能的一种严重眼部疾病。全国每年将近有20万人被孔源性视网膜脱离症所困扰，国内外常规治疗孔源性视网膜脱离的手术方法是巩膜外加压手术，该手术方法采用外加压材料顶压巩膜使视网膜裂孔与脉络膜贴合，由于通常采用以硅橡胶为主的不可吸收加压材料，造成的硅橡胶脱出和排斥反应数以千计，给患者带来一定痛苦及经济上不必要的损失，本项目采用第三代可吸收生物医用材料－交联透明质酸作为加压材料，一次手术后无需取出，将大大改善病人术后的视功能，减轻病人的痛苦，具有重大的社会效益及实用价值。

248、模具、刀具的激光强化与修复技术

采用激光表面改性（深层淬火、合金化、熔覆、纳米化等）、激光堆焊等激光加工技术，以模具、刀具为研究切入点，以工业产品寿命升级为目的，进行表面合金与纳米强化技术的研究与开发。同时引入激光绿色再制造技术，它以产品全寿命周期设计和管理为指导，以优质、高效、节能、节材、环保为目标，以激光先进制造技术的为手段来升级产品寿命、修复或改造废旧老产品。

激光强化与修复技术可提高模具寿命1～2倍，替代高合金或进口原材料，降低制造成本20％以上，已经成功应用于汽车拉延模、热锻模、注塑模、压铸模、冲压模等模具上，并在上海大众、万向集团、浙江黄岩冲模厂、浙江炜驰等合作企业得到应用。

结合激光合金化、熔覆技术以及纳米技术，在刀具刃部形成微合金化层与纳米晶强化的覆层，使刀具刃口异常锋利和耐磨，耐磨性提高1～3倍，硬化深度0.1～3mm，并具有使用“自锐性”，实现“好钢用在刀刃上”。 该技术应用于张小泉集团、临安特种刀具厂等的刀剪产品中，性价比远远超出德国双立人刀具。

249、新型分离设备--折流式超重力旋转床

折流式超重力旋转床是是由浙江工业大学分离工程研究所发明的一种高效气液传质设备。该设备由一层或多层旋转的转子组成。气液以逆向、折流的方式流经转子，进行接触传质。在ZG系列超重力旋转床中，气液接触强烈，极大地提高了气液传质效率，是对传统的板式塔、填料塔的重大突破。

工作原理：具有特定结构的转子在壳体内高速旋转，气相由进气口进入壳体，从转子外缘进入转子内，液相由进液口进入转子中心，气液两相在转子内形成比表面积极大而又不断更新的气液界面，具有极高的传质速率。最后气相经出气口离开床体；液相在壳体内收集后由出液口引出。

工作特点：传质效率高，设备体积小，停留时间短，持液量小，抗堵能力强，操作维护方便，安全可靠，适用于贵重物料、热敏物料、高粘度物料或者有毒物料的处理，可以在高度、大小受限制的场合使用。

折流式超重力旋转床已获得发明专利二项， 美国专利一项，国内外发表论文十余篇，已通过有关专家的鉴定和验收：该技术处于国际先进水平。一台直径为830mm、高度仅为0.8m的三层BZ750-3P折流式超重力旋转床可达15-30块理论板，能基本满足常规有机物精馏分离提纯的要求。

250、LED路灯照明驱动电源系统

LED路灯照明装置能否应用推广的关键环节之一是其驱动电源优劣。国内外有很多研究机构提出了形式各异的驱动电源装置，但是这些研究大多处于起步和实验阶段。LED路灯的功率较高，约为70W~300W，但现有的LED驱动电源的输出功率较低，只能应用在数量小，功率低的LED阵列照明装置上，离大规模应用尚有一段距离。路灯常年在户外工作，需要承受低温、高湿度、振动等恶劣工作条件。这就对LED照明装置特别是其驱动电源提出了更高的要求。然而现阶段，应用于LED路灯照明装置的驱动电源的可靠性有待提高。据统计，LED的寿命长达5万小时，但是与之配套的驱动电源的寿命仅为几千小时，两者的使用时间严重不匹配。并且，现在市场上的LED驱动电源的输出特性极不稳定，严重威胁LED发光的一致性和装置的可靠性。因此研制和生产高性能、高可靠性、低成本的LED路灯照明驱动电源是当前该行业内急需的工作。

总体来说，大功率LED路灯的节能效果显著，代替高压钠灯可节电60％以上。且LED路灯维护成本极低，经过比较，不到2年即可收回全部投入成本。

主要性能参数为：输入电压范围：90~264VAC；输出电压：70-100VDC/350mA；过温保护时，电流减小到300mA，开机六小时后，工作电流减半；6路输出；带恒流、过压保护功能；设计寿命大于3年；满足防雷要求（共模4kV，差模2kV）；耐高温（-25℃~65℃）。

251、先进干燥技术与装备

浙江工业大学化工技术与装备研究所长期致力于干燥技术及装备的研究与应用，为企业解决干燥技术难题，并提供先进的成套干燥设备。现已有100余套干燥设备成功应用于工业生产，在国内干燥技术领域享有较高的声誉，是中国干燥行业协会理事单位，曾负责起草了《卧式流化床干燥机》、《流化床喷雾造粒干燥机》等部颁标准。

技术优势

1.干燥选型科学合理：实验室有流化床、气流、旋转闪蒸、喷雾等各类干燥试验装置及各种实验仪器，可以根据湿料特点（如颗粒、粉体、膏糊状、悬浮液、溶液等）及干燥要求，选择最合理的干燥方式并确定合适的干燥工艺参数。

2.干燥系统设计先进可靠：针对物料特点及干燥要求进行专门化设计并配备先进的控制手段，系统配置合理、自动化水平高、系统运行可靠、产品质量稳定，

3.干燥设备高效、低耗、环保：研究开发了多种先进的干燥设备如组合加热流化床干燥机、喷雾-旋流组合干燥机、旋转闪蒸-旋流组合干燥机、喷雾-流化床组合干燥机、过热蒸汽干燥机、闭路循环干燥机等。相对传统干燥，干燥强度和热效率显著提高，占地面积大幅减少，产品回收率高，特殊设计可以达到零排放。

4.可解决各种干燥难题：热敏性物料干燥（低熔点、易升华等）；空气中易氧化物料干燥；含结晶水（或结晶溶剂）物料干燥；物料的深度干燥；易吸潮易粘结物料干燥等。

杭州电子科技大学

252、废塑料裂解炼油成套技术

对城乡生活垃圾中的塑料，目前绝大部分被焚烧，即使部分经过机械分选和人工挑选后用于水洗造粒，也是一个低附加值产业。仅富阳官方统计每天产生1000多吨废塑料，整个浙江单造纸废塑料每天产生量不少于2000吨，全国每年8000多万吨造纸量约产生600多万吨的废塑料。

“城乡生活垃圾中废塑料高效稳定裂解技术示范”是“十一五”国家科技支撑计划重大项目。本课题采用了稳定热解及安全分离回收等核心技术，在富阳兴建了处理量为40～50吨/天的示范项目，为全自动生产线；采用了不清洗、不焚烧、节能环保效果显著的技术路线；实现了能源循环利用，热解气充分利用，除少量设备机械运转耗能外，完全不需外加能源的成套设备。示范项目预计年收益860万元，市场前景广阔。

253、复合材料数控超声波加工机床

随着科学技术的发展，为了减轻重量和耐高温，导弹、飞机、飞船等航空航天领域大量使用质量轻、耐高温、强度好的气凝胶、聚芳铣胺（蜂窝芯结构）、C/C、C/SiC等复合材料。例如，气凝胶是一种固体物质形态，世界上密度最小的固体之一，重量超轻，坚固耐用，最高能承受1400摄氏度的高温。气凝胶、C/C、C/SiC	等耐高温结构复合材料，很难采用传统的金属切削机床进行精密加工。

针对航天航空特种复合材料加工，特种加工重点实验室专门开发了数控超声波加工机床，可应用于气凝胶、聚芳铣胺（蜂窝芯结构）、C/C、C/SiC等复合材料三维曲面和复杂结构的高效、精密加工。数控超声波加工机床由超声波声学系统、超声电源、数控系统、检测与控制系统、机械传动系统等组成。

254、高效、低阻驻极体空气过滤材料制备关键技术

驻极体技术是当前高效空气过滤材料开发中的主导技术。以聚丙烯熔喷非织造布为代表的驻极体过滤材料具有低流阻、高效率、除尘灭菌多功能及对亚微米级粒子突出的捕获能力，已在医疗设施洁净、高新科技产业洁净及旅馆酒店、家庭和公共场所洁净等方面的应用上显示出了独特的优势，成为了劳保和临床医学用口罩等个人防护用品的主导材料。经过五年多的努力，本项目在原料改性、熔喷技术、驻极体形成技术、产品性能实时监控技术等方面取得了多项创新性成果，获授权国家发明专利5项、实用新型专利1项。

255、聚芳铣胺

聚芳铣胺（蜂窝芯结构）为一种轻重量和耐高温的复合材料，广泛应用在航空航天制造领域，无法使用传统的金属切削机床进行精密加工，现在可以通过自己开发的UM460数控超声波加工机床进行精密加工。

256、可调旋流混凝管

因用水负荷变化而导致出水水质不稳定是我国水厂生产运行中经常面对的问题。杭州电子科技大学发明的可调旋流混凝管分为混合与絮凝两段。在混合段，通过可调旋流叶片对水流产生强烈扰动与分割，同时产生大量小尺度涡旋，使得药剂与原水迅速混合；在絮凝段，水流在不同阶段经过叶片大小不同的可调涡旋发生器，产生尺寸和强度不同的可控有序涡旋，增大水流中颗粒的有效碰撞，加速初期絮凝反应，产生密实的絮凝体，为后期絮凝沉淀创造最佳条件，提高水厂水处理能力和出水水质。

该设备可用于给水净化和生活污水与工业废水的处理，同时可以根据来水水质及其负荷、所加药剂量及其种类、水厂处理工艺等实际条件进行灵活调节。到目前为止，国内外，这类兼具混合与絮凝功能的纯水力的可调混凝设备还未出现。目前该设备的设计发明已获得国家发明专利一项，实用新型专利一项。

257、气凝胶

气凝胶是世界上密度最小的固体复合材料之一，重量超轻，坚固耐用，最高能承受1400℃的高温。在导弹、飞机、飞船等航空航天领域大量使用，传统的金属切削机床难以进行精密加工，现在可以通过自主研发的UM460型数控超声波加工机床进行精密加工。

258、纳米材料合成与应用

稀土六硼化物有高熔点、低的电子功函数、比电阻恒定、抗中毒能力强、耐离子轰击能力强、发射能力强以及高的中子吸收系数等，使其广泛地应用于国防和民用工业，在军工、航空航天等高科技领域亦有广阔的应用前景。通常，此类材料需要在1600度以上的高温下制备，该项目实现了500度左右低温下的纳米材料合成，首次实现高熔点稀土六硼化物电子陶瓷纳米材料的低温合成。

热电材料是一种新型能源材料，采用它既能实现绿色制冷，又可以利用废热发电，具有节约能源和环境保护双重意义。该项目提出并合成了具有核壳结构的纳米热电材料，同时实现太阳能与热电转换相结合的方法，提高器件的效率。

专利成果：

1. 一种纳米六硼化物的合成方法 ZL200610053497.9

2. 核壳结构纳米热电材料的制备方法  200710164855.8

3. 一种太阳能低温热发电原型器件及制造方法

200710071265.0

4. 一种生产纳米氧化锌粒子的方法 ZL200410016689.3

5. 一种太阳能低温热发电原型器件 ZL200720114725.9

6. 一种低温生产锑化锌粉体的方法200710069875.7

259、基于稳光LED的带材跑偏光电传感器

本发明涉及基于稳光LED的带材跑偏光电传感器。现有技术灵敏度不够，不适于生产速度较高的场合。本发明外壳底面开有窗口，窗口面上设置有保护镜，外壳内对应窗口位置设置有白光LED光源，白光LED光源正下方依次设置有聚光镜、上物镜、分光镜和下物镜，分光镜与保护镜的平面夹角为45度；分光镜在上物镜下方焦点处开有通孔。分光镜的反射光路上依次设置有像镜、滤光镜和两个光敏接收器件。两个光敏接收器件均为片状的硅光电池，其平面形状为直角三角形，组合后为成长方形。白光 LED光源附近设置的光源光电池以及两个光敏接收器件均与稳光控制与信号处理电路板连接。本发明灵敏度高、后续应用处理简便。（200810163874.3）

260、一种纳米六硼化物的合成方法

本发明涉及一种纳米六硼化物(RB6)材料的合成方法。传统的制备六硼化物的方法存在的成本高、能耗高，工艺复杂等缺点。本发明采用了一种新的反应过程，以R(表示元素周期表中从57到71号的稀土金属元素、金属Y、碱土金属Ba，Sr和Ca中任何一种或其中任何两种的组合) 的氯化物为原料，以NaBH4或KBH4为还原剂，在500～600℃的低温条件下反应，经过洗涤、过滤、干燥，最后得到高纯的RB6纳米晶体粉。本发明方法的反应温度和成本低、周期短、晶粒粒径易控制。（200610053497.9）

261、同轴电缆结构纳米热电材料及制备方法

本发明涉及一种纳米热电材料。本发明包括线状纳米内芯和同轴设置的外套，二者采用不同的热电材料。制备该结构纳米热电材料的方法是：将原料加入反应容器中，加入蒸馏水、硼氢化钾、氢氧化钠和对十二烷基苯磺酸钠，制得纳米内芯；将纳米内芯洗涤、干燥，分散在溶剂中，进行表面处理；将纳米内芯加入高压反应釜中，再加入原料、硼氢化钾和氢氧化钠，加入蒸馏水，制得同轴电缆结构纳米热电材料。本发明的原料为Bi、 Sb、Zn、Pb、Co、Fe、Sn的可溶性盐、碲粉和硒粉中的二种或二种以上。本发明相对于传统结构的热电材料，由于其独特的微观结构，以及界面积增加，可以增强声子输运降低热电材料的传热系数，提高热电优值，从而提高材料的热电转换效率。（200810059880.4）

浙江科技学院

262、纤维基缓冲包装材料

本材料是一种新型纤维缓冲包装材料，以植物纤维为主要原料，与发泡剂按一定比例混合，采用特殊工艺制备得到，可制成结构均匀、比重小、抗冲击性能良好、能自然降解的包装材料。可有效代替泡沫塑料的使用。本产品完全不同于以往的EPS等塑料发泡产物，主体结构为可降解可再生的植物纤维，具有良好的市场前景和重要的环保价值。

263、功能性纳米微孔复合透气膜

本材料是一种新型薄膜材料。目前，功能性纳米微孔复合透气膜塑料薄膜的主要应用领域包括个人卫生护理用品、医用防护用品（如医用床垫、防护服、手术服、手术床单、热敷贴、医用枕套等）、特殊场所个人防护用品、服装里衬、药品包装用辅料。功能性纳米微孔复合透气膜塑料薄膜可以允许水蒸汽通过而不使液体水通过，将卫生护理用品吸水芯层中的水蒸汽通过薄膜向外排出，使皮肤接触层保持非常高的干燥度，令皮肤表面更干爽，有效抑制细菌滋生，加强对皮肤的保护。本项目采用以聚烯烃树脂为载体，加入微细特殊填充料后用流延冷辊成型法挤出而成，经纵向拉伸处理后，具有独特的微孔结构。这些以高密度分布在薄膜表面的特殊结构微孔，使薄膜既能阻隔液体水的渗漏，又能让水蒸汽等气体分子通过。可广泛应用于工业、医药、能源、军事及日常生活中。

264、水乳型有机硅改性聚氨酯皮革涂饰剂

本项目是省重点科技攻关项目，是以甲苯二异氰酸酯或、聚醚二元醇、聚硅氧烷为主要原料，经预聚、扩链、引入亲水基、聚硅氧烷及交联剂改性、中和及乳化制得的有机硅-聚氨酯皮革涂饰剂。产品特点：有机硅含量占树脂总含量的8%左右，树脂在使用成膜时，聚硅氧烷嵌段自动迁移至涂层表面，聚氨酯树脂自动迁移至与皮面结合的内侧，并赋予涂层有机硅的特性，即防水、防污、耐磨、耐溶剂，涂层手感柔软、丰满、滑爽，真皮感强等特点。

应用领域：用于真皮革表面整饰。使用该产品涂饰，不再需要使用甲醛固定或硝化棉固定，但效果相同或更好。本项目产品在生产和使用过程均环保。获发明专利（ZL 200510049835.7），技术达到国内领先水平，曾获省科技进步三等奖。

实施条件：聚合反应釜1只，乳化釜1只以及相应的配件。

效益分析：成本价约9~14元/kg（视原料市场价格而定），售价约20元/kg。

265、无热源脂肪族高效减水剂

1.整个过程无须热源，利用自身反应热升温至90多度，不需要安装锅炉或电加热；

2.含固量为32%左右的母液，1.2%掺量下，水泥净浆流动度205mm左右，水泥砂浆碱水率15.5%左右；

3.加0.05%引气剂、适量葡萄糖酸钠，加水稀释可复配成减水率为20%左右的成品（1.8%掺量）。

实施条件:1.技术成熟，控温简单，可在6m3反应釜中进行；2. 不需要安装锅炉或电加热；3.生产工艺简单，三个6m3反应釜，只需四个操作工。

效益分析:1. 生产时间为8小时左右；2. 每吨利润在500-600元左右。

266、染料印花合成增稠剂用中间体

（1）分散染料印花增稠剂用中间体

生产每吨分散增稠剂原浆，加入3公斤该中间体，可节省丙烯酸50公斤左右，节省丙烯酰胺25公斤左右，显著降低原浆成本。复配成水浆时，效果和加水量有关系。

生产工艺和原工艺相同，对控温过程没有影响。

对得色量和手感没有负面影响。

（2）活性染料印花增稠剂用中间体

加入该中间体，可显著提高活性增稠剂的耐盐性，降低原材料成本。使用该中间体生产的活性增稠剂含固量明显低于广东德美化工、汽巴公司和德国BASF的同类产品。

印制手感明显好于国内同类产品和德国BASF的同类产品，和汽巴公司的同类产品相当。

控温过程和原工艺相同。

267、有机硅新型织物涂层剂

传统织物涂层剂：聚丙烯酸酯类（PA）和聚氨酯类（PU）等，存在透湿性差、易折皱、表面光洁度差、手感难以调节适度和耐气候性差等缺点，作为高档织物涂层整理，效果差强人意。产品研制人利用有机硅材料独特性能，研发出具有突出手感及防水透湿性能的有机硅新型织物涂层剂。

在此基础上，结合产品研制人成功研发的多种纳米功能粒子，对上述有机硅涂层剂基胶进行纳米包覆改性，提升品质，增加附加值。改性后的有机硅新型涂层剂在涂层强度及松脆手感等关键性能指标上，有本质提高。

关键技术点1：首次合成具有触变特性的超高分子量硅油，作为涂层剂优异的织物表面涂层载体，赋予产品良好的涂覆成膜性及抗渗性。

关键技术点2：制备了一种新型多层包覆的中空结构聚合物微胶囊，用于项目产品纳米包裹改性，该胶囊的中空结构能赋予涂覆后的织物涂层极其优异的松脆手感（专利号：200510028252.6）。

关键技术点3：制备二氧化硅/聚合物核壳结构的纳米粒子微球，用于项目产品纳米包裹改性，在不影响织物柔软舒适的前提下极大提高织物涂层的强度与耐静水压（专利号L200410089040.4）。

市场前景:项目产品目标客户价值为3-6亿元，且每年以20-25%的需求速度递增，“十二五”期末，项目产品的目标市场规模预计将达到10-20亿元，呈现巨大的市场成长空间。

杭州师范大学

268、含稠环基聚硅烷制备方法

本发明涉及一种含稠环基聚硅烷制备新方法，本发明需要解决的技术问题是，提供一种操作简单、安全，聚硅烷聚合度较高，所得共聚物分离较方便的含稠环基聚硅烷制备新方法。本发明方法，乙烯基硅烷共聚物Ｂ在高沸点溶剂α－氯萘中，氮气保护下与稠环基环戊二烯酮Ａ发生加成反应，在聚硅烷的侧链中引入稠环基，得含稠环基聚硅烷产品。本发明的乙烯基硅烷共聚物Ｂ还可以通过烷基乙烯基二氯硅烷，烷基苯基二氯硅烷和／或二烷基二氯硅烷聚合而得。

269、5000t/a水解物制107硅橡胶技术

“5000t/a水解物制107硅橡胶技术”项目技术包括：水解物生产107硅橡胶原料控制及检验标准；5000t/a级水解物生产107硅橡胶技术及品质控制；水解物生产107硅橡胶产品检验及技术标准；碱胶、酸胶生产技术及品质控制等，最终顺利地实施了以107硅橡胶为原料的1万吨/年建筑密封胶项目。

270、太阳能电池背板材料技术

太阳能电池背板材料是以特制专用氟涂料通过双辊滚涂机均匀地涂在PET基膜上，经过烘干固化而形成的太阳能电池组背板产品。

271、用于纺织品的有机硅材料生产技术

应用于纺织品的有机硅材料为新一代环保纺织印染材料，本技术提供：纺织品丝印硅橡胶材料生产技术研制、培训、指导；紫外光固话纺织品丝印硅橡胶材料产品研制。

272、太阳能BPF背膜产品技术

根据市场需求，及时开发新产品或提供技术支持。太阳能BPF背膜产品氟涂层及有机硅密封胶新材料是市场急需的产品。

273、太阳能电池组件专用密封胶

太阳能组件专用密封胶，专门为太阳能光伏组件执照行业的粘结、密封二设计的单组分，中性固化的高性能硅酮密封胶。该产品与许多材料如金属、塑料、玻璃等具有良好的粘结性能，固化后的弹性体具有极佳的电器绝缘性、耐水性、耐高低温性、耐老化性和抗紫外线能力、耐黄变性。

274、可膨胀聚合物微球的小试技术开发

通过悬浮聚合制备可膨胀聚合物微球，粒径在5微米-30微米，内含易挥发烷烃，受热可膨胀的聚合物微球。聚合物微球性能（粒径、加工温度、微球密度和膨胀率、耐溶剂性能）基本达到国外同类产品的指标。

275、超微氧化铝材料绿色制造技术开发

技术目标：实现超微氧化铝材料的绿色生产，低成本开发出一次粒径、晶型、晶形可控的超微氧化铝。

技术内容：（1）研究超微氧化铝材料绿色制造技术，解决超微材料生产及应用对环境造成的环境污染问题。（2）研究特种晶形、晶型、一次粒径可控的超微氧化铝材料制备技术。（3）在小试的基础上，解决超微氧化铝中试生产关键技术，建立无污染绿色环保的中试生产工艺流程和设备，最终实现低成本绿色生产超微氧化铝材料。

技术方法和路线：采用废醇回收技术，将醇盐法制备超微氧化铝过程中产生的废醇回收再生产利用，达到超微氧化铝生产过程中废物零排放和降低生产成本的目的。

276、环境友好透明包装材料的开发

在过去10年中，聚乳酸材料引起了全球的广泛关注，原因包括：一是聚乳酸生产原料源于植物，不依赖于石油，在不可再生的石油资源枯竭期到来之前，可再生的产品必将成为全球范围的紧俏品。二是聚乳酸使用后在一定条件下能生物降解，不产生白色污染，这对于包装材料而言尤为重要。三是聚乳酸属于一种低能耗产品，比以石油产品为原料生产的聚合物低30%-50%能耗。四是聚乳酸的生产、加工和消费后处理过程中的二氧化碳排放量也比普通聚合物材料低20%左右。因此，聚乳酸产品在包装行业的广泛应用不仅对于减少人类对石油等有限资源的依赖以及建设低碳社会有着重要的意义，而且能降低白色污染，缓解人类面临的环境问题。

聚乳酸本身的韧性不足、抗冲性能差，特别是低温脆性限制了其在包装行业的大范围应用。虽然通过与其他高分子的共混制备高性能合金能改善聚乳酸的低温脆性，但这一方法制备的材料均难以实现材料良好的光学性能。作为包装材料，特别是包装薄膜而言，材料的非透明性是其致命的弱点。到目前为止，世界上还没有关于兼具透明性、低温抗冲性、和良好力学强度的聚乳酸包装材料的报道。

本技术利用聚合物相容性的原理、采用独特的共混工艺、配方以及特制的相容技术，成功实现以聚乳酸为基材，透明性好、低温性能优良、力学强度优异的新型环境友好材料，在包装行业（薄膜、片材等）有着十分诱人的应用前景。开发材料有着独特的纳米结构，抗冲性能与纯聚乳酸相比有了明显的改善。

277、一种用于聚碳酸酯的聚硅硼氧烷阻燃剂及其制备方法

本发明专利提供了一种含B-O-Si结构单元的聚硅硼氧烷阻燃剂的制备方法。采用本专利提供的合成工艺制备得到的聚硅硼氧烷阻燃剂耐热性好，抗吸湿性强，阻燃效率高。在聚碳酸酯中添加3％～5%该阻燃剂即能使材料达到难燃程度。

聚碳酸酯（PC）是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，是近年来增长速度最快和产能规模最大的通用工程塑料。PC本身具有一定的阻燃性（LOI大约为25%），但在汽车部件、建筑材料等具有高阻燃性要求的应用，PC的阻燃性仍显不足，需要阻燃处理。工业上对PC的阻燃大多采用卤系阻燃剂，这类阻燃剂具有阻燃效率高，用量低等优点，但其在燃烧时会产生有害的卤素化合物，污染环境。因此，研究卤系阻燃剂的替代材料便成为环境保护的重要课题。目前，应用到PC的无卤阻燃剂主要有金属氢氧化物、磷系阻燃剂等。但这些阻燃剂大多存在填充量大(如磷系阻燃剂填充量大约为20wt%)，对材料的力学性能、电学性能和加工性能影响较大等缺陷。因此，研究一种高效的对材料的物理性能影响较小的无卤阻燃剂具有重要的意义。

本专利制备的聚硅硼氧烷阻燃剂主要应用于PC及其合金的阻燃，阻燃效率高，在PC中添加2 wt%可使极限氧指数（LOI）达到30%以上，添加5 wt%，可使PC的LOI在35%以上，UL94垂直燃烧试验达V0级，且对PC的力学性能、透明性影响很小。

本项目提供的聚硅硼氧烷阻燃剂的制备工艺简单，条件温和，易于产业化。制备的聚硅硼氧烷阻燃剂不仅阻燃效率高、无毒、绿色环保，且对PC的力学性能影响较小，同时能基本保持PC原有的透明性，克服了一般阻燃剂在赋予PC阻燃性能的同时，破坏了PC的力学性能和透明性的缺陷。

中国计量学院

278、超级活性炭的研发以及产业化

活性炭是一种通用性强的优质吸附剂，其吸附能力主要取决于活性炭的比表面积和孔隙率。所谓超级活性炭，是一种高比表面积的微孔活性炭(孔径小于2nm)，对于H2、CH4等小分子气体具有很大的吸附量。超级活性炭由于其比表面积高达2000m2/g以上，远高于常规活性炭（一般在300m2/g～1000m2/g之间），故又称为高比表面积活性炭。

近年来随着环保意识的增强，氢气、天然气作为交通燃料的重要性得到提高。为解决氢气、天然气的存储问题，提出了对高比表面积超级活性炭的需求。另外，超级活性炭的高吸附性能拓宽了活性炭的用途，例如应用于双电层电容（超级电容器）的电极、催化剂载体等领域。因此，研究高比表面积的超级活性炭制备问题引起了国内外学者的极大关注。超级电容活性炭通常称为超级活性炭或炭电极材料，具有超大的比表面积，孔集中，低灰，和导电性好等特点，适用制造高性能电池，双电层电容器产品及重金属回收的载体。高纯度和超微细的超级电容器专用活性炭具有高比表面积和发达的中孔，孔隙结构分布合理，表观密度适中，是别类活性炭无可代替的。

目前我们实验室可制备超级活性炭的指标如下：1）比表面积 (m2/g)：1800-3000；2）孔容 (cc/g)：1.1-1.2；3）密度 (g/cc）：0.5-0.6；4)粒度 (μm)：小于10；5）灰份（%）：小于1；6）有机系电容量：大于120；7）水系电容量（F/g）：大于200

279、自清洁竹炭产品的研发以及产业化

竹炭是竹材在高温、少氧条件下烧制出来的一种天然炭材料，具有丰富的孔道结构和很高的比表面积，具备吸附、导电、远红外、释放负离子等特殊功效，在农林、建筑、保健、环保及其它领域得到广泛应用。但竹炭在实际应用中还存在比表面积较低、易饱和吸附而失效、功效不能互补、功效保持时间短等诸多问题亟待解决。

本实验室通过系统研究竹炭制品的孔道结构和表面结构及相互关系，对初级竹炭进行预处理，在此基础上，采用溶胶－凝胶法在竹炭导管和维管束中引入共掺杂、混晶、多孔结构的TiO2，优化生产技术参数，制备出具有高比表面、光催化、自清洁、抗菌性能优越的长效多功能竹炭制品。本实验室开发了多孔TiO2改性竹炭技术，增加了竹炭比表面积，增强了竹炭功能及功效，研发了纳米活化长效多功能竹炭制品。

实验室合成的竹炭产品的主要技术指标：1）比表面积：≥ 500 m2/g；2）负离子浓度： ≥ 5000个/cm3；3）抗大肠杆菌实验灭菌率： ≥ 90％；4）竹炭理化性能指标符合竹炭产品标准DB33/T 467-2004；

280、永磁铁氧体回收再利用的研发技术

磁性材料在国民生产和生活中有着举足轻重的地位，并逐渐成为在国民经济中与钢铁、木材、水泥并驾齐驱的重要基础材料，其普及程度逐年提高，已经深入人类生活和生产的各个方面，是推动社会生产力发展的新型材料。随着铁氧体生产和发展，相应的废料和废弃产品相对较多。据行业初步统计，每生产1公斤铁氧体制品，约产生40~90克的废弃料。因此，如何解决废料回收再利用问题，已成为企业降低成本、绿色节能和提高市场竞争力的关键共性技术。

浙江省磁性材料试验基地联合相关企业，通过下几方面的技术改造，突破了一些关键性技术瓶颈，在铁氧体废弃料回收再利用方面作出了一些贡献。1、研究共掺杂助剂及其交换作用对废料的晶体结构的磁性能的影响规律；2、废弃料（废坯、废磁体和磨废料）与同牌号原生料混合比例及烧成工艺的研究；3、废弃料直接制备高性能铁氧体的可行性技术路线研究；4、再生永磁铁氧体应用于汽车刹车电机瓦型磁体的关键技术开发。

基地研究废弃磁性材料的再生利用技术，提出现行废料再生工艺的改进方法，并推广了适合我国国情的磁性废料再生技术，使废料重新进入生产、生活循环或得到妥善处理，这对于我国磁性企业提高市场竞争力具有重要意义。

281、高性能软磁铁氧体系列材料及器件开发

作为一种基础性的信息功能材料，软磁铁氧体广泛用于家用电器、网络通讯、汽车电子、航天军工等诸多领域。对功率软磁铁氧体而言，要求有更低的损耗、更高的饱和磁通密度、更高的工作频率和更宽的工作温度范围。对高磁导率软磁铁氧体而言，则要求磁导率有更宽的温度稳定性和频率稳定性，更高的插入损耗、更高的阻抗以及更低的总谐波失真（THD），并在有直流叠加的状况下工作时，器件的电感值无较大的衰减。

生产高性能软磁铁氧体的技术关键是如何根据产品在不同的应用领域对性能的要求去设计材料的主配方、添加剂种类和用量以及对生产工艺的优化控制。中国计量学院与东磁股份有限公司的经过近五年的潜心研究（浙江省磁性材料试验基地），开发了DN120L、DN2500为代表的NiZn类铁氧体和DMR44、DMR90、R15KTF为代表MnZn类铁氧体。这些材料代表了各自应用领域的行业水平，极大在提升了传统软磁铁氧体的生产水平，产生的较大的经济和社会效益，。

磁性材料实验室可以在以下方面与企业开展合作：1）配方的设计：通过理论计算和计算机仿真，对主配方的各成分含量、不同添加剂的优化组合，实现配方设计的最优化。2）烧结工艺的探索：通过对烧结温度、烧结气氛和升降温时间的优化。

282、超高矫顽力钕铁硼的研发技术

钕铁硼永磁体因具有较高的剩磁、矫顽力和磁能积以及良好的动态回复特性和很高的性价比，成为继SmCo之后的第三代稀土永磁材料，号称“磁王”，是目前人类所使用的磁性最强的磁体材料。因此自20世纪80年代问世以来，钕铁硼永磁体就成为制造工业磁性功能器件和电驱动电机、大型发电机等的理想材料，广泛应用于计算机硬盘驱动电机（VCM）、核磁共振成像仪（MRI）、微型和大型永磁电机、精密直线电机、高档汽车、信息产业、军事及航空航天等领域，对全球高新技术产生革命性的影响。

我研究中心针对永磁体在电机中使用的具体情况，采用二步真空烧结方法，通过优化NdFeB成分配比、减少重稀土含量和控制制备工艺及其参数，优化永磁体的内部组织结构，获得晶粒尺寸细小且在晶界处均匀析出纳米晶粒尺寸可控的硬磁相，对畴壁运动起有效的钉扎作用，从而增大永磁体的矫顽力，提高其工作温度系数，最终制备出具有超高矫顽力、高磁能积、低温度系数的大尺寸无裂纹电机用钕铁硼永制品，并实现其产业化。

283、环保电镀生产线的研发与技术

本实验室与德国ZEH金属表面处理有限公司、德国Aalen技术经济大学合作，联合开发环保电镀生产线，包括环保电镀锌、镍、铜、铬（三价）、锌镍合金、阳极氧化等及三废处理设计。同时提供镀液配方及人才培训。本技术工艺简单、绿色环保、用途广泛、是一种原料可回收利用的表面处理技术。各项指标都按照电镀行业的标准做了相应的检测，各种检测报告完全符合国内外电镀行业的要求。环保电镀产品具有优异的附着力、抗冲击力、耐气候性、耐磨性和耐擦伤性，符合国内外大型汽车生产商和大型电器生产商等精密产品的要求，亦可作为其它行业的表面装饰与保护等。

284、铝合金阳极氧化环保工艺与技术

阳极氧化铝薄膜具有良好的力学性能、很好的耐蚀性及耐摩擦性，同时膜的表面具有较强的吸附性，采用各种着色方法处理后,能获得诱人的装饰外观。阳极氧化膜还具有良好的功能特性：如由于其优良的介电性能，可以作为储存电荷的电介质材料制作电解电容；利用对光的选择吸收性，可以作为光功能材料，广泛应用于光学、磁学等领域。

本实验室采用国际领先技术，对铝合金表面进行环保阳极氧化，中性盐雾试验可达500小时（远高于航空标准336小时），疲劳强度经氧化后不会下降。

285、4,4’－二氨基二苯甲烷清洁生产工艺

4,4’-二氨基二苯甲烷（MDA）作为染料和有机合成中间体，用于生产MDI、缓蚀剂、环氧树脂固化剂、聚酰胺等；作为环氧树脂的固化剂其性能类似于间苯二胺，适用于浇铸品、层压品、粘合剂和涂料；作为高分子交联剂制备碳纳米管的共价衍生物等。其中应用最广泛的是工业中采用它来合成二苯甲烷二异氰酸酯（Methylene Diphenyl Diisocyanate，简称MDI），先用苯胺和甲醛在酸性催化剂下反应生成MDA，再与光气进行反应制得MDI。

利用苯胺和甲醛为原料，在固体酸催化剂的作用下，间歇式一步缩合反应制备4,4’－二氨基二苯甲烷。1). 在反应温度不高于180度的条件下，能实现甲醛的单程转化率>90%（总转化率100%），二氨基二苯甲烷的收率>80％，4，4‘－二氨基二苯甲烷的选择性>70％。2). 开发的系列高稳定性酸催化剂，实现催化剂循环使用10次以上无明显失活。

采用苯胺与甲醛直接合成二氨基二苯甲烷的实验指标：吨二氨基二苯甲烷的原料消耗：苯胺：≤1100公斤；甲醛：≤120公斤。反应温度：140-180ºC。甲醛的单程转化率：≥ 90%。催化剂使用寿命：循环10次的活性损失≤10%。产品二氨基二苯甲烷的纯度达到99%。产品二氨基二苯甲烷的生产成本低于50,000元/吨。污染物排放：零排放。

286、低熔点封接玻璃粉与封接工艺技术

低熔点封接玻璃在真空电子技术、微电子技术、激光和红外技术中有着广泛应用。传统低熔点封接玻璃一般都含有PbO。随着环保意识的增强，开发无铅低熔点无铅封接玻璃，替代传统的含铅封接玻璃，促进传统封接玻璃行业的技术更新与产品升级换代，已是势在必行。

本实验室采用磷酸盐、硼碲酸盐、钒酸盐作为低熔点无铅封接玻璃的基质材料，通过设计和优化玻璃玻璃和熔制条件，获得具有最佳封接温度、热膨胀系数可调、物化性能优良的低熔点无铅封接玻璃，可以实现目前商用含铅封接玻璃的替代，现已用于替代封装真空荧光显示屏、汽车、消毒柜、空调及玻璃釉料中的含铅封接玻璃。低熔点无铅封接玻璃市场巨大，具有良好的经济和社会效益。项目成果已申请发明专利3项，其中已授权1项。

287、陶瓷增强环保型摩擦材料

本实验室采用树脂、粗大陶瓷颗粒、纳米粉体、无机陶瓷纤维、混杂纤维以及摩擦性能调节剂的复合，开发出具有自主知识产权的新型陶瓷增强环保型摩擦材料，主要创新性成果如下：（1）通过将无机纤维浸入到添加有表面活性剂的树脂溶液中，实现树脂对无机纤维的均匀包覆，并在表面活性剂的作用下增强两者结合强度，从而在减少树脂与纤维用量下显著提高摩擦性能，同时解决了摩擦材料制备过程中粉尘对人体与环境的危害；（2）提出粗大陶瓷颗粒增强技术，通过在陶瓷粉体中引入烧结助剂和控制热处理工艺获得粒径可控的粗大陶瓷颗粒，然后利用粗大颗粒与增强纤维的协同作用降低磨损率，同时稳定摩擦系数，并利用烧结助剂降低坚硬陶瓷颗粒对金属盘的攻击；（3）提出纳米颗粒增强摩擦材料高温性能，通过在液态树脂中引入自主开发的纳米氧化铝粉体，利用液态混料使纳米粉体均匀分布在摩擦材料中，利用纳米效应提高树脂的热分解温度，进而提高摩擦材料的高温磨损性能。项目成果已申请发明专利7项，其中已授权3项。

288、高光输出溴化镧闪烁晶体生长技术产业化

闪烁晶体能够探测X射线等高能射线或粒子，是当今人工晶体材料领域中有重大经济效益的主流晶体之一，其产业规模目前仅次于半导体晶体。2003年度仅GE(美国通用电气公司)一家公司就向全球采购了3亿美元的闪烁晶体。闪烁晶体的重要性其实远不止于其产值，关键点在于其是无损检测、核医学成像和安全检查等射线技术设备中的核心部件和核心技术之一，而这类设备所蕴藏的产业规模是极其巨大的，通用电气、西门子、日立、飞利浦等均专门成立了医疗事业部，每年赚取超高额的利润，在我国上述技术却远落后于国外。

本实验室开发出具有高光输出的溴化镧(LaBr3:Ce)闪烁晶体，以布里奇曼法（又称坩埚下降法）为主要技术手段，实现其产业化。另外，也可在此基础上开发掺铈的氯化镧(LaCl3:Ce)和氯溴化镧(LaClxBr3-x:Ce)，以及掺铕的碘化锶(SrI2:Eu)。

实验室所生长晶体直径可达1英寸，光输出、能量分辨率、衰减时间等各项指标与国际水平相当。

九三学社浙江省委

289、年产1万只多晶硅用熔融石英坩埚项目

熔融石英坩埚为多晶硅冶炼生产中所使用的容器，为一次性生产消耗品。作为太阳能组件重要原材料的多晶硅，其产能近几年迅速增加，熔融石英坩埚处于供不应求的状态。

就熔融石英坩埚而言，其技术难度、设备投入、生产管理等各方面要求很高，属典型的高技术门槛、高附加值产品。

本项目特点：

1、配方为单一原料的不同颗粒级配的高纯度熔融石英，SiO2含量在99.94%以上。

2、工艺参数控制环境、精度等要求非常高。

3、过程用水为净化水，要求较高纯度，无金属离子。

4、干燥、烧成、检测等过程有严格的控制要求与标准。

5、坩埚的运输保护也有严格的要求，必须平稳、防震。

6、使用天然气作为燃料，生产过程基本无三废排放。

项目投资与效益分析：

项目总投资约：2600万元（建筑面积：约6000m2,500kV配电系统），其中设备费用：1470万元；土建、公用工程等总投资：约1130万元。

规格为880X880X420(mm)的产品其单位产品成本约为：2200元/只（按80%成品率计）。经济效益可据销售价格测算。

290、片式低压ZnO压敏电阻

随着电子电路领域集成度的提高 ,各种电子元器件的驱动电压及耐压值逐渐下降，需要用大量的低压压敏电阻吸收在电路内部或外部的浪涌电压或电流,进行保护。片式低压ZnO压敏电阻因具有响应速度快、电压限制特性好、受温度影响小、通流能力大、电容量大等特点，被广泛应用,以改善数字化电路的抗干扰能力。本项目采用氧化物法制备ZnO低压压敏电阻，流延工艺成型、烧结等为主要技术手段，得到片式ZnO低压压敏电阻。片式ZnO低压压敏电阻的主要技术指标：压敏电压≤10V，非线性系数≥20，漏流≤10uA。

291、片式NTC热敏电阻

片式NTC热敏电阻器是属于新材料领域中的敏感功能陶瓷材料的温度补偿器、热传感和自控加热元件功能陶瓷的先进技术产品。片式NTC热敏电阻产品是许多电子电路不可缺少的电子器件，特别是无线通讯电路、温控和温测电路、抑制浪涌电流电路等。本项目采用氧化物法制备NTC热敏电阻粉体，流延工艺成型、烧结等为主要技术手段，得到0402片式NTC热敏电阻。0402片式热敏电阻，性能技术指标为：尺寸为: 0402(1mm±5%×0.5mm±5%×0.5mm±5%)， R25℃(25℃阻值），B值（25℃-50℃）， PNTC1： R25℃=10KΩ±5% ，B=3500±0.5% ；PNTC2： R25℃=10KΩ±5% ，B=3920±0.5% ；PNTC3：R25℃=100KΩ±5%，B=4200±0.5%。

292、高光输出卤化物闪烁晶体的产业化

闪烁晶体能够探测X射线、(射线、(粒子等高能射线或粒子，是当今人工晶体材料领域中有重大经济效益的主流晶体之一，其产业规模目前仅次于半导体晶体。2003年度仅GE(美国通用电气公司)一家公司就向全球采购了3亿美元的闪烁晶体。

本项目目标是开发具有高光输出的卤化物闪烁晶体，以布里奇曼法（又称坩埚下降法）为主要技术手段，实现其产业化。晶体的具体品种包括掺铈的氯化镧(LaCl3:Ce)、溴化镧(LaBr3:Ce)和氯溴化镧(LaClxBr3-x:Ce)，以及掺铊的碘化钠(NaI:Tl)和碘化铯(CsI:Tl)。

21世纪以来，闪烁晶体的全球市场销量增速明显，2009年度全球卤化物闪烁晶体的市场销售额约为1亿美元，商业前景巨大。

中国机械科学研究院浙江分院

293、板材成型设备及生产线

板材成型设备及生产线主要为金属板材零件精密成形的单机和全自动生产线。全自动生产线可自动实现板材的送料、精密成形、表面处理、下料等多种工艺。该设备可大幅提高生产效率、减少操作人员，降低材料消耗，提高产品质量，提高企业生产效益。应用领域包括空分行业、电梯行业、家电行业、车辆行业等，已经在杭氧集团、西子集团等成功应用。

294、激光表面强化技术

我院拥有先进的6kW CO2横流激光器GLS-Ⅶ型多功能激光加工系统设备和激光表面处理技术，主要包括激光热处理（激光硬化）、激光熔覆、激光焊接等。激光表面强化技术具有热影响区小，内应力小，零件变形小，不仅可大大节省能源，而且由于无需冷却介质，故也不会污染环境。可应用于各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮轧辊、滚轮零件进行表面强化。我院为广大企业提供各种常用钢材及大型轴类工件的表面强化处理服务。

295、热喷涂表面强化技术

热喷涂表面强化技术包括HVOF、等离子喷涂、超音速电弧喷涂、电弧喷涂、火焰喷涂等。可为企业提供热喷涂工艺开发，制备各种性能的金属非金属热喷涂涂层服务。

应用范围包括：汽轮机行业的汽轮机转子和发电机转子轴颈、阀碟、阀座、套筒、衬套；钢铁行业的各种轴类、阀门、风机等的强化；模具行业：注塑模、压铸模、冲压模；造纸机械的各种辊类表面强化等。该技术已经在杭汽轮机集团、杭州机床集团、军工企业成功应用。

296、金属材料热处理工艺及装备

我院设有金属材料及热处理技术实验室，总面积1200平方。拥有离子渗氮设备、金相理化、材料试验、无损检测等设备。可为企业提供常规金属材料理化分析、金相分析、机械性能测试、金属件失效分析无损检测；离子渗氮、真空淬火、退火服务；热处理工艺和装备、选材、设备选型、创新研发，热处理非标装备开发包括淬火油槽、PAG淬火槽、淬火水槽、金属材料真空离子氮化炉开发等服务。已经在杭钢、东华链条、娃哈哈、兰州石化、河南开封等企业应用。

297、工程材料

新型模具材料：我们开发的工业用模具钢纯净度高，使S、P、O、N、H五种元素质量百分数含量≤300～350ppm，其中O、N、H三种元素的质量百分数总≤95ppm，模块材料的横向性能与纵向性能之比≥0.7～0.9。

热作模具钢：HM1、HM3、RM2、Y4、Y10、LM2、H13、3Cr2W8V、H11

冷作模具钢：65Nb、O12A1、LD、 Cr12Mo1VCo、CG-2、LM2、Cr12MoV、Cr12。

已经在东华链条、杭钢集团等企业应用。

锂电池正极材料：磷酸铁锂具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜等优点，作为新型高能锂离子电池的正极活性材料及电子材料产品，随着电池工业及电子工业的发展，具有广阔的市场前景，尤其是在动力型电池应用方面对磷酸铁锂的需求将大幅增加。

我院在新型锂离子电池正极材料磷酸铁锂(LiFePO4)的研究走在国际前沿，成功克服了该类材料导电性能差的缺点，所制备的LiFePO4正极材料可逆容量高达150mAh·g-1以上，大电流性能十分优良，高温性能更佳。且循环过程中容量衰减甚少，具有优异的耐过充能力。

298、物流仓储技术与装备

物流仓储技术与装备:我院成功开发出自动化立体仓库、折叠烟箱机器人及相应的配套装置，如条形码识别器，堆垛机控制及认址器、货位探测器、高度检测器、货箱及托盘等。我院研制的自动存储设备技术先进、可靠，可实行自动操作。可以承接物流仓储成套工程设计、自动控制及管理系统的方案设计、交钥匙工程承包项目等。

激光自动引导车AGVS :我院开发的激光自动导引车该系统(AGVS)采用了NDC公司的AGV激光导引控制技术，系统包括一套地面车辆调度控制系统及17台激光导引AGV小车和9套智能在线充电系统。“激光导引自动运输车”已获国家实用新型专利。

AGV应用领域非常广泛，包括：自动化立体仓库；柔性加工系统；柔性装配系统主要用于汽车、发动机制造业的装配工序；商业服务性的物料传送如在车站、机场、邮局、物品分捡中作为运输工具；在特种环境中使用如化工产品危险作业，重型钢锭、容器的搬运、核能材料的搬运；安全保卫系统中的巡检；各种管道的清理；医疗、冷库、图书档案。

299、系列立体停车库

将车辆由平面停放改为空间立体停放，是解决停车难问题的有效途径。我院将机电一体化及自动存储技术应用于停车领域，经多年研究开发，相继开发了机电驱动及液压驱动的直接升降式、垂直升降横移式、摆动升降地坑式、连杆升降二层式、垂直循环式、高密度塔式等近10个类型停车库，研制的立体停车库存储方面快捷，系统稳定性、安全性、可靠性好，可满足住宅小区、商厦、饭店、写字楼等大型建筑群的停车需求。现已建成北京国际金融大厦、北京京都商业中心、北京朝阳里小区等多处立体停车库工程。可承接立体停车库成套工程建设，工程设计、方案咨询、合作开发等。

衢州学院

300、高纯苯氧乙醇的小试、中试技术开发

苯氧乙醇是一种略带玫瑰香的无色透明液体，由于分子结构中既有羟基，又有醚基，所以它既能溶于水，又能溶于油中，它具有低毒、高沸点、低挥发性，广泛用作洗涤剂、化妆品、感光印刷油墨、笔芯油墨以及水性涂料的优良溶剂；此外，苯氧乙醇具有低致敏、高效、广谱的抗菌活性，广泛用作医药、化妆品和洗涤用品的防腐杀菌剂。苯氧乙醇应用较为广泛，市场前景广阔，研究它的合成、应用和生产工艺，具有重要的现实意义和经济效益。

国内苯氧乙醇的生产工艺主要有间歇法和连续法，游离酚含量超过100ppm，不能满足医药、化妆品等行业要求。衢州学院化工研究所的研究人员对高纯苯氧乙醇合成工艺进行研究，产品质量达到医药、化妆品行业标准。

产品质量：

外观：无色透明液体；气味：无味；色度：≤10.000；水份：≤0.2%；1%水溶液PH：5.5-7.0；含量（气相色谱）：≥99.5%；游离酚：≤8ppm。

301、4,4'-联苯二酚的小试、中试技术开发

4,4'-联苯二酚可用以制造优良的工程塑料与复合材料。由于其对氧和热引起的老化有防止作用,可作为防老剂用于橡胶和乳胶。本品耐热性好,可用作聚酯、聚氨酯、聚碳酸酯、聚苯砜及环氧树酯等的改性单体；也可用作石油制品添加剂。4,4'--联苯二酚还具有无污染性,可用于浅色硫化橡胶制品、食品包装用胶和医用乳胶制品,也用于氯化硫冷硫化制品如医用手套等。它对有害金属如铅也有一定的保护效果。4,4'--联苯二酚还可用作染料中间体,可合成光敏材料等;它作为液晶聚合物的原料已达到工业化实用阶段。这类液晶聚合物具有多种特性,广泛应用于许多方面:可仿丝,制成高强度纤维,用于光导纤维增强等。4,4'--联苯二酚应用广泛，市场前景广阔，研究它的合成、应用和生产工艺，具有重要的现实意义和经济效益。

衢州学院化学与材料工程学院的研究人员对其合成工艺进行研究，产品质量达到聚合级标准。

产品质量：含量（气相色谱）：≥99.7%；熔点：≥281℃；灰份：≤0.02%；水份：≤0.1%；金属（铁、钾、锌、钠、镍）：≤3ppm。

302、2，6-二氟苯甲腈的合成及其水解工艺

含氟苯甲酰脲类杀虫剂属于昆虫生长调节剂，可以高效的抑制昆虫体内几丁质的合成，使用浓度低、降解速度快。2，6-二氟苯甲腈及其衍生的2，6-二氟苯甲酰胺和2，6-二氟苯甲酸是合成含氟苯甲酰脲类杀虫剂的关键中间体，也可用于含氟医药、液晶材料的合成。

以2,6-二氯苯腈为原料与高活性无水氟化钾反应制得2,6-二氟苯腈，2,6-二氟苯腈通过控制不同的水解条件，制得2，6-二氟苯甲酰胺和2，6-二氟苯甲酸，具有工艺简单，成本低、易于工业化的特点。

技术水平：项目实施时占地面积少，固定投资少，操作简单易行，具有良好的社会和环境经济效益。

303、皮革手感剂--改性有机硅乳液

有机硅材料根据相对分子质量、交联程度和硅原子侧链的有机基团类型和数量的不同，大致可分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。自20世纪60年代起,聚硅氧烷开始用于纺织品,主要用作憎水剂、柔软剂等。从20世纪70年代开始,改性聚二甲基硅氧烷开创了纺织品柔软整理的新局面,继而成为皮革手感剂的主要原料成分。

本项目对改性有机硅乳液进行研究，因双亲硅油含有亲水羧基和长链疏水基，具有表面能特别高等一些特殊性能,效果优于长链烷基硅油，故本课题重点放在研制双亲硅油，探索优化皮革手感剂配方，开发高性能及多功能新材料的应用，拓展有机硅下游产品，延伸有机硅产业链，提升有机硅产品的附加值。

304、抗艾滋病药物依曲韦林（Etravirine）中间体的合成工艺

20世纪80年代以来，艾滋病已经成为威胁人类生存和健康的重大疾病，且发病人数呈逐年上升趋势。艾滋病是由人体免疫缺陷病毒HIV感染引起，HIV病毒复制周期的各个环节都可能成为抗艾滋病药物的治疗靶标，但至今为止治疗艾滋病的药物仍主要为蛋白酶抑制剂和逆转录酶抑制剂两大类，即蛋白酶抑制剂和逆转录酶抑制剂，后者又细分为核苷类和非核苷类。其中非核苷类逆转录酶抑制剂有地拉夫定、奈韦拉平和依非韦仑。依曲韦林（Etravirine）已于2008年1月获FDA批准在美国上市，随后分别在瑞士、俄罗斯、加拿大、阿根廷、韩国上市，2008年8月又得到欧洲医药局批准在欧盟国家上市，是新一代广谱高效的非核苷类逆转录酶抑制剂，对各种耐第一代非核苷类逆转录酶抑制剂的HIV病毒有效，对耐依法韦仑的HIV病毒也有效，具有良好的发展前景。

3,5-二甲基-4-羟基苯甲腈（或2,6-二甲基-4-氰基苯酚）、对氰基苯胺或对氨基苯腈，对氰基苯基胍碳酸盐，2-对氰基苯胺基-4,6-二氯嘧啶，4-（2,6-二甲基-4-氰基苯氧基）-2,6-二氯嘧啶，及2-对氰基苯胺基-4-（2,6-二甲基-4-氰基苯氧基）-6-氯嘧啶为合成依曲韦林的重要中间体，本研究组从2008年9月份开始对新型抗艾滋病药Etravirine进行了跟踪，并对它的各个中间体进行了合成研究，所开发的合成工艺原料易得，条件温和，安全性高，三废少，欢迎合作。

305、抗糖尿病新药西他列汀中间体的合成工艺

糖尿病是21世纪人类健康的主要威胁之一，其中II型糖尿病占90%以上。目前常用的降糖药物有双胍类、磺酰脲类、噻唑烷二酮类、糖苷酶抑制剂类和格列奈类。二肽基肽酶-IV抑制剂为最新上市的一类药物，其独特的作用机制和良好的发展前景引起了全球广泛的兴趣，目前已有西他列汀（sitagliptin）、维达列汀（vildagliptin）、阿洛列汀（alogliptin）三个品种上市，其中西他列汀已成为目前最畅销的抗糖尿病药物。西他列汀由美国Merck公司开发，2006年被美国FDA批准上市，临床用于II型糖尿病的治疗。

本课题组对西他列汀的两个关键中间体2,4,5-三氟苯乙酸和3-三氟甲基-[1,2,4]三唑并[4,3-a]哌嗪进行了生产工艺的开发，对文献工艺进行了多项改进，改进后的工艺具有条件温和，安全性高，三废少等优点，欢迎进行合作。

306、儿童多动症治疗药物右哌甲酯中间体的生产工艺

α-苯基-2-哌啶乙酸甲酯是儿童多动症治疗药物右哌甲酯的关键中间体，具有良好的发展前景。

本课题组采用苯乙酮酸甲酯为原料，经四步反应制得α-苯基-2-哌啶乙酸甲酯，工艺具有原料易得，条件温和，收率高，三废少，欢迎开展合作。

307、低碳环保墙体材料

低碳（免烧）、环保（低消耗粘土资源）新型墙体材料，无需蒸压、煅烧。单块砖的最小抗压强度大于10Mpa，总体性能达到JC239—2001《粉煤灰砖》标准要求。

本发明的免烧砖其含有电石渣和粉煤灰，代替了普通粘土砖，减轻了传统材料造成的生态退化压力，又能够适应环境保护的需要，还可以充分利用各地的废料资源，具有非常好的应用价值。

预期价值：

(1)与生产普通烧结黏土砖相比,可节约投资30%～50% ,降低成本20%～30%，节约用煤400～600kg/万块,降低成本20%～30%。

(2) 建一座年产1000万块新型免烧砖总投资为80万～100万元,年耗粉煤灰约1万吨，年耗电石渣0.6万吨，其成本约为0.09～0.12元/块,售价可达0.2～0.22元/块,每年可创利税100万元左右。

（专利号：ZL201110157874.4）

衢州职业技术学院

308、高楼逃生器

随着高层建筑越来越多，安全问题随之越发重要，一旦发生安全事故，高楼逃生器将成为安全保障。

本实用新型逃生器，包括内绕有缆绳的本体和固定在本体上的载人位，该逃生器的本体为胶囊型，壳体内的中心轴上一次设置有凸轮，主制动凸轮，缆绳轮，从制动轮，逃生器的凸轮固定在逃生器的中心轴上，其余零件则空套在中心轴上并彼此接触；逃生器的缆绳轮固定有缆绳的一端，缆绳的引出端可固定在建筑物上，而且缆绳轮两端各设置一摩擦片；分别与设置在逃生器的主制动轮和逃生器的从制动轮的前端面上的摩擦片相摩擦；逃生器主制动凸轮嵌在逃生器壳体内但存有轴向位移量并与逃生器凸轮有齿的端面相啮合，而且中心轴的一端在壳体外，轴端有孔并穿有手柄。在使用时，先将缆绳的伸出端固定现场的坚固物体上，如暖气管路等。转动手柄，利用凸轮和主制动凸轮啮合运动的齿升量来调整两对摩擦片的间隙，从两端摩擦缆绳轮，使缆绳轮不因下降而加快转动速度，缆绳轮上缠绕的缆绳缓缓展开而实现逃生器下降，逃生者就和逃生器一起下降到安全区域。

309、输变电设备温升试验自动巡检仪

电力系统中高压开关柜等输变电设备的线路连接点在载流过大时经常出现温升过高，而使相邻的绝缘部件性能劣化，甚至击穿而造成事故。因此，高压设备在出厂前都必须经过严格的温升测试，以保证在大电流下，不超过安全温升值。目前多数厂家检验产品都是将热电偶热端贴在线路连接处，利用电桥，通过调节直流电位差计平衡读出示值，然后人工查询分度表计算得出温升值，这种方法效率低，误差大，测试点多时工序尤其繁琐。

本技术解决的问题是：提供输变电设备温升试验自动巡检系统，能实现输变电设备出厂前的温升实验中数据自动检测，一次可测48处温升值，方便可靠。并通过RS232与计算机连接，可以在需要的情况下将温升测试报告生成EXCEL文件并打印出来，极大提高了测试效率。

本技术主要优点如下：

1、设计了隔离式的温度采集电路，可以很好地实现被测点与测试系统之间的电气隔离，电源电路、输入电路和输出电路的三端隔离的设计结构提高了系统的可靠性和安全性；

2、12位A/D转换器提高了测试系统的精度；

3、上位机软件可自动显示、保存测量数据，自动生成Excel检测报表，极大地提高了测试的效率和自动化程度；

4、软件系统中设计了温度零点自动补偿和测量误差修正程序，提高了测量的准确度。

310、智能自发电超市购物车

该购物车具有两大功能： 发电、自锁。通过在购物车车轮中设计发电部件，将购物车移动过程中产生的动能转化为电能，电能被储存起来，然后通过传输设备，在购物车停靠回超市入口的时候将储存的能量转移到超市供电中心，为超市用电提供支持。购物车的自锁功能体现在，当购物车驶离超市安全警戒范围时，无法接受到控制信号，购物车自动将车轮锁住。

该发电子系统由小型发电系统、充电器、数字逆变器。小型发电系统由行星轮、电机、转体、尾翼组成。每一部分都很重要，各部分功能为：行星轮用来接受购物车推力并通过电机转子转动产生电能；尾翼使购物车始终对着推力的方向从而获得最大的动能；转体能使电机灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能。

因推力不稳定，故其输出的是6～12V变化的交流电，须经充电器整流，再对蓄电瓶充电，使发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源，把电瓶里的化学能转变成交流220V市电，才能保证稳定使用。

同时存在自锁子系统，由射频控制器和刹车机构组成，电池提供电源。在超市一定范围内存在一个信号辐射区，当购物车驶离辐射区，远端控制器接受不到控制中的信号，切断购物车轮子中的线圈供电，线圈失电，刹车片被弹出堵转轮子，实现自锁功能。

311、一种家用卫生清洁机

本产品是一种家用卫生清洁机，其特征是：在支架上安装低压活动电源、电机、吸尘箱、洗剂罐、滚动拖地棉、滚动扫地刷和推拉控制盘，电机与低压活动电源电连接、与吸尘箱的排气管连通，吸尘箱通过吸尘管与固定吸盘、活动吸盘连通，固定吸盘安装在滚动拖地棉与滚动扫地刷之间，活动吸盘通过输液管与洗剂罐连通、通过转速线与电机连接，推拉控制盘设置在装有低压活动电源一端的支架上，通过电线分别与低压活动电源和电机连接、通过控制线分别与滚动拖地棉、滚动扫地刷和弹力水阀相连接，在支架上还装有转向车轮和从动车轮。

本产品采用低压活动电源，既安全又可以在家里到处移动使用。使用者不用频繁弯腰劳动，只要推着推拉控制盘，操纵压把和按钮就能完成扫地、拖地和吸尘等工作，而且不会在地面上留下拖地的痕迹。采用本产品的活动吸盘打扫窗户，既可以清扫窗纱上的灰尘又可以洗擦玻璃上的污渍，而且不会在玻璃上留下擦痕。

本产品适合所有的家庭和公共场所使用，操作人员用很少的时间和力气就能完成家庭卫生清洁工作，本产品所有的零部件都适合产业化生产和销售，还可以延续开发不同型号的产品。本发明人希望与有意向的企业通过技术转让或技术入股的方式进行合作。

312、衢州道地药材枳壳的超临界提取工艺研究

及防治呕吐的四炒枳壳滴丸的研制

本项目通过对枳壳进行CO2超临界提取、利用GC-MS 对获得的超临界提取物成分进行分析鉴定，确定最佳的提取工艺，在此基础上研究四炒枳壳配方（即枳壳分作四份，用芫荽子、萝卜子、小茴香、干漆分别炮制，以枳壳黄色为度，择出枳壳研末），按枳壳的最佳超临界提取工艺提取得到有效物质。采用对水貂呕吐行为和大鼠异嗜高岭土行为的抑制作用验证其止呕作用，在药效良好的基础上研发滴丸制剂，方便临床应用。

313、电动车GPS防盗定位追踪器

1、产品主要功能：

（1）振动报警：设防状态下，车辆被异常振动，将会触发告警。告警信息将会将报警信息发送到车主手机。

短信控制： 车主使用手机可以完成定位、追踪、查询状态、设置参数等操作。位置描述以中文短信的形式发送给车主。比如：XX省XX市XX路XX大厦附近。

2、产品技术参数：

（1）GPS性能

芯片组：SiRF StarⅢ(GSC3f/LP)

接收机: L1波段(1575.42MHz)、C/A码(1.023MHz码片速率)

跟踪灵敏度：<-156dBm

定位精度: <10米

（2）GSM性能

频率: GSM 900/1800

最大发射功率: 1W

（3）整机主要技术参数

工作电压: 36V～50V

最大工作电流: <800mA

工作温度: -20℃～+70℃

浙江氟硅技术研究院

314、化工恶臭废气综合处理技术

在化学工业、化工园区迅速发展的同时，排放的废水废气对环境造成了严重的影响，因为恶臭而投诉的事件也越来越多，因此恶臭废气的治理关系园区生存。

浙江氟硅技术研究院联合国家氟材料工程技术研究中心等合作单位，从企业工艺入手，根据恶臭物质的成分特性，提出有针对性工艺，进行综合治理，消除或减少恶臭物的排放。特别是使用特效溶剂高效吸收塔回收有用物料，结合“UV光解氧化废气处理技术”，常温下将光催化和UV光解氧化模块结合使用，将微量恶臭气体完全氧化成无毒、无害的物质，从而彻底消除恶臭，成为推广前景好有价值的恶臭消除技术。该技术在江环化工建成了一套工业化示范装置，形成了2000Nm3/h含胺废气处理能力，尾气净化效率达96％以上，处理成本下降30％。

该技术作为辐射面广、推广价值大的环保共性治理技术，对促进衢州氟硅产品绿色生产线的建立、降低三废排放、保护生态环境具有显著的经济和社会效益。

衢州市广源生活垃圾液化技术研究所

315、生活垃圾气化-液化处置项目

我国的生活垃圾产量占全球的四分之一，还有丰富的农林废弃物资源没能得到有效利用，而化石能源的急剧消耗还使得环境严重恶化。本项目提出把生活垃圾或农林废弃物进行“气化-液化”法处置，用来生产清洁能源或化工原料，实现建设资源节约型和环境友好型社会。

“气化-液化”法处置生活垃圾，采用等离子体气化技术把生活垃圾或农林废弃物转化成富氢合成气，然后催化合成甲醇或二甲醚产品，实现零排放、无污染的处置生活垃圾，完全消除二噁英污染问题，减排温室气体，不仅具有显著的环保效果，还把生活垃圾或农林废弃物转化为一种清洁能源，可以减少对煤炭资源的依赖。

本项目与焚烧发电法、卫生填埋法、堆肥法、分类收集综合利用法、太阳能垃圾处理法、水泥厂处理法相比，无论是环保效果还是经济性方面，都有绝对的优势和性价比，因此，“气化-液化”法将成为生活垃圾的主流处置方法。

316、等离子体燃水喷枪

我所研发的“等离子体燃水喷枪”可以把水蒸汽（或直接用水）分解成氢、氧活性化学物，是生活垃圾“气化-液化”处置生产线的关键设备，还可在煤气化领域应用或作为燃烧器在各类锅炉设备上应用。在生活垃圾、农林废弃物或煤气化过程中不需使用氧气或空气，气化率几乎达到100%，产生的废气少，减少煤炭资源消耗及减排温室气体，容易实现零排放、无污染处置生活垃圾，转化的合成气有用成分及氢分数比例高，符合化工原料的应用要求。